# 天然气分布式能源调研报告

##### 问：对于天然气分布式能源，一方气能发多少电？同时产生和可利用多少的热量

答：1立方米天然气能发7-8度电。

一立方天然气的热量是8500kcal，一度电的热量是860kcal，百分之百的转化率，一立方可以等比转化为9.88度电，考虑的能量转化中的损耗，估计在7度电左右。

什么是天然气：

天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体(包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等)。而人们长期以来通用的"天然气"的定义，是从能量角度出发的狭义定义，是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物信做。在石油地质学中，通常指油田气和气田气。其组成以烃类为主，并含有非烃气体。

天然气主要用途：

天然气主要用途是作燃料，可制造炭黑、化学药品和液化石油气，由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成。

物理性质：

天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为晌蠢主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。

燃烧方程式：

完全燃烧：CH4+2O2===CO2+2H2O（反应条件为点燃）

甲烷+氧气宴坦陪→二氧化碳+水蒸气

- 不完全燃烧：2CH4+3O2=2CO+4H2O

- 答：天然气热电联供一般指大型电厂。发电220KV给电网，蒸汽档灶汪或热水给周边用户。天然气分布式能源一般指小型能源行仔站。比如，机场、辩绝医院等等。发电多为自用，即使上网也是35KV或者100KV。热电冷三联供目前是指分布式能源的一种形式。此技术尚未在大型电厂中予以推广使用。除了三联供技术，蓄能、燃气空调、热泵等都是分布式能源的形式。

##### 问：分布式能源有什么优势？

答：所谓“分布式能源”（distributed energy resources）是指分布在用户端的能源综合利用系统。一次能源以气体燃料为主，可再生能源为辅，利用一切可以利用的资源；二次能源以分布在用户端的热电冷（值）联产为主，其他中央能源供应系统为辅，实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用，并通过中央能源供应系统提供支持和补充；在环境保护上，将部分污染分散化、资源化，争取实现适度排放的目标 ；在能源的输送和利用上分片布置，减少长距离输送能源的损失，有效地提高了能源利用的安全性和灵活性。

能源优势

分布式能源具有能效利用合理、损耗小、污染少、运行灵活，系统经济性好等特点。发展主要存在并网、供电质量、容量储备、燃料供应等问题。分布式能源系统分布安置在需求侧的能源梯级利用，以及资源综合利用和可再生能源设施。通悄嫌伍过在需求现场根据用户对能源的不同需求，实现温度对口供应能源，将输送环节的损耗降至最低，从而实现能源利用效能的最大化。

- 分布式能源例子天然气分布者拿式能源是以资源、环境效益最大化确定方式和容量的系统，根据终端能源利用效率最优化确定规模。分布式能源采用先进的能源转换技术，尽力减少污染物的排放，并使排放分散化，便于周边植被的吸收。同时，分布式能源利用其排放量小，排放密度低的优势，可以将主要排放物实现资源化再利用，例如：排放气体肥料化。分布式能源依赖于最先进的信息启或技术，采用智能化监控、 化群控和远程遥控技术，实现现场无人值守。同时，也依赖于未来以能源服务公司为主体的能源社会化服务体系，实现运行管理的专业化，以保障各能源系统的安全可靠运行。

- 答：所谓“分布式能源”（distributed energy resources）是指分布在用户端的能源综合利用系统。一次能源以气体燃料为主，可再生能源为辅，利用一切可以利用的资源；二次能源以分布在用户端的热电冷（值）联产为主，其他中央能源供应系统为辅，实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用，并通过中央能源供应系统提供支持和补充；在环境保护上，将部分污染分散化、资源化，争取实现适度排放的目标 ；在能源的输送和利用上分片布置，减少长距离输送能源的损失，有效地提高了能源利用的安全性和灵活性。能源优势分布式能源具有能效利用合理、损耗小、污染少、运行灵活，系统经济性好等特点。发展主要存在并网、供电质量、容量储备、燃料供应等问题。分布式能源系统分布安置在需求侧的能源梯级利用，以及资源综合侍扒利用和可再生能源设施。通过在需求现场根据用户对能源的不同需求，实现温度对口供应能源，将输送环节的损耗降至最低，从而实现能源利用效能的最大化。分布式能源例子天然气分布式能源是以资源、环境效孙谈脊益最大化确定方式和容量的系统，根据终端能源利用效率最优化确定规模。分布式能源采用先进的能源转换技术，尽力减少污染物的排放，并使排放分散化，便于周边植被的吸收。同时，分布式能源利用其排放量小，排放密度低的优势，可以将主要排放物实现资源化再利用，例如：排放气体肥料化。分布式能源依赖于最先进的信息技术，采用智能化监控、 化群控和远程遥控技术，实现现场无人值守。同时，也依则渗赖于未来以能源服务公司为主体的能源社会化服务体系，实现运行管理的专业化，以保障各能源系统的安全可靠运行。

- 答：新能源（太阳能，风能，水力等等）不仅清洁干净、污染物排放很少，是与人类赖以生存的地球生态环境相协调的。而且与相比，新能源的供拆姿应是接连不断的。也就是，可再生。与传统的大电网供电不同，在大电网供电下我们都是消费者，但握昌分布式能源系统是紧靠能源需求侧用户端，以需求侧用户为中心进行能源转换梯级利用，是从消费侧实现清洁能源转型的有效手段，因此我们有了一旅皮绝定的自主权。企业可以通过自发自用、余电上网的形式，可以有效解决电力的消纳问题，并且无需长距离输送电力，就地解决电力缺口问题（乐驾科技分享）。

##### 问：什么是分布式能源？

- 答：分布式能源就地利用一切可利用的能源，定制区域能源供应方案，并以能源梯级利用的方式实现能效最大化，是羡掘“小”能源利用模式的最佳实践者。中国的分布式能源一直在汪空等待一个能源环境与政策环境双重有困派瞎利的好时机以一鸣惊人，当今中国的能源供应形势严峻，环境污染问题严重，迫切需分布式能源绿色中国的建设。

答：天然气分布式能源是指利用天然气为燃料，通过冷热电三联供等方式实现码御能源的梯级利用，综合能源利用效率在70%以上，并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式，是天然气高效利用的重要方式。与传统集中式供能方式相比，天然气分布式能源具有能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷、经济效益好等优点。

- 天然气分布式能源在国际上发展迅速，但我国天然气分布式能源尚处于起步阶段。推动天然气分布式能源，具有重要的现实意义和战略意义。天然气分布式能源节能减排效果明显，可以优化天然气利用，并能发挥对电网和天然气管网的双重削峰填谷作用，增加能源供应耐模困安全性。目前，我国天然气供应昌念日趋增加，智能电网建设步伐加快，专业化服务公司方兴未艾，天然气分布式能源在我国已具备大规模发展的条件。

本文来源: https://www.lw27.cn/article/31eca4fef7f232e7dc692995.html