# 凸轮轴切点跟踪的磨削策略

### 一、凸轮轴切点跟踪磨削加工策略（论文文献综述）

熊威,管云天[1]（2020）在《切点跟踪磨削技术综述》文中研究指明切点跟踪磨削技术是一种通过控制工件的旋转轴和砂轮的进给轴联动,使砂轮与被加工表面始终保持相切的磨削技术。从各种切点跟踪磨削的运动模型出发,阐述了变速曲轴回转的控制方法、加工误差产生的原因和补偿方法的研究现状,以及机床设计,电气系统与控制软件开发,编程插补,工艺参数智能决策和自动定位等相关技术的研究现状。并指出恒当量磨削和恒线速度磨削,在砂轮转速远大于曲轴转速的情况下,两者等效。指出砂轮半径变化引起的加工误差,是在已经进行半径补偿的条件下得到的。

佘帅龙[2]（2018）在《凸轮轴高速磨削表面波纹度的理论与实验研究》文中认为随着我国汽车工业的不断转型升级,如何提高凸轮轴这类汽车关键零部件的加工质量及加工工艺是目前亟待解决的关键问题之一。而凸轮轴的运动性能及复杂的工作环境,对凸轮轴的轮廓形状提出了更为严苛的加工制造要求。但是凸轮轴属于典型的细长杆件,磨削加工性较差,其复杂的凸轮轮廓型线给凸轮轴的高速磨削加工过程带来了新的挑战,使得凸轮轴高速磨削过程中工件加工表面易产生波纹。因此,本文以凸轮轴高速磨削加工表面波纹度为研究对象,通过分析凸轮轴高速磨削过程中影响表面波纹度的主要因素,对凸轮轴高速磨削加工表面波纹度展开了理论与实验研究,提出了基于表面波纹度控制的凸轮轴高速磨削工艺方案优化策略,为改善凸轮轴高速磨削表面波纹度质量提供理论指导。首先,本文分析了凸轮轴的X-C两轴耦合联动切点跟踪法磨削加工工艺,探讨了凸轮轴轮廓形状、整机动刚度与弹性退让现象、工艺系统振动及砂轮磨损等因素对凸轮轴高速磨削过程表面波纹度的影响,分析了表面波纹度的测量与评定方法,研究了基于Motif算法的凸轮轴高速磨削表面波纹度计算方法。其次,本文搭建了凸轮轴高速磨削波纹度实验平台,确定了凸轮轴高速磨削弹性退让位移和磨削过程实验信号等实验数据的采集方法,设计了凸轮轴高速磨削空转对照实验、弹性退让实验、振动测试实验及磨削工艺参数优化实验来研究凸轮轴高速磨削表面波纹度情况。最后,本文在凸轮轴高速磨削波纹度实验平台上进行了凸轮轴高速磨削波纹度的实验研究,利用时域和频域分析法研究了工艺系统的弹性退让位移信号和振动信号,计算了凸轮轴高速磨削工艺系统的整机动刚度,分析了凸轮轴高速磨削弹性退让规律和凸轮轴高速磨削过程中的主要激振频率与振动状态,探讨了磨削工艺方案对磨削弹性退让、工艺系统振动情况及表面波纹度的影响,在满足工件表面粗糙度加工要求的前提下研究了基于表面波纹度控制的凸轮轴磨削工艺方案优化策略。

汪俊[3]（2018）在《基于华中8型系统的凸轮轴磨床工件主轴转速优化方法与实验研究》文中认为随着制造工业的快速发展,凸轮和凸轮轴的加工精度与效率的要求也越来越高。为了解决磨削过程中加工精度与生产效率之间的不平衡问题。本文以数控凸轮轴磨床的工件主轴转速作为研究对象,以HNC-8型数控系统为开发平台,首先建立了工件旋转运动和砂轮架进给跟随运动的数学模型,进而求解出凸轮转角和工件主轴转速的关系表达式。其次,在考虑砂轮架进给跟随运动中的最大速度和最大加速度限制条件的情况下,利用位移、速度和加速度之间的微分、积分关系以及工件旋转轴和砂轮架跟随运动关系,反求出满足砂轮架进给运动限制条件下的工件转速。最后,在基于华中8型的数控凸轮轴磨床上进行磨削加工实验进行验证。本文主要研究内容如下:（1）针对凸轮轴磨削加工运动关系,建立了工件旋转运动和砂轮架进给跟随运动的数学模型,推导得到了砂轮架进给位移方程和恒线速度条件下的工件主轴转速方程。（2）针对砂轮架进给速度和加速度限制条件,分析并求解得到砂轮架跟随运动允许的速度和加速度最大值,由加速度、速度、位移之间的微分积分关系,反求得到优化后各转角对应的工件主轴转速,（3）针对数控凸轮轴磨床的加工需求,完成在HNC-8数控系统的跟随模块中实现砂轮跟随运动控制,设置了与恒线速理论转速的对比实验。实验结果表明,经设立限定值进行反求优化后,凸轮最大跟随误差从0.3mm降低到0.1mm,改善了凸轮轴轮廓加工精度。

杨寿智[4]（2016）在《凸轮轴高速磨削加工质量影响因素分析及关键技术研究》文中研究说明凸轮轴作为汽车、内燃机等行业的一种量大面广的关键零部件,其精度和质量稳定性直接影响到发动机的质量、寿命、废气排放和节能。随着能源危机的爆发以及新标准的施行,如何提高加工质量和加工效率是凸轮轴加工亟待解决的问题。为了保证凸轮轴的加工质量和加工效率,一般采用高性能凸轮轴数控磨床对其进行高效精密磨削加工。但是由于凸轮轴属于细长杆件,其刚性较差,同时轮廓型面复杂给磨削加工带来极大困难。本文以凸轮轴高速数控磨削加工为研究对象,进行凸轮轴磨削加工质量的影响因素分析及关键技术研究,在凸轮轴原始升程数据拟合优化、多圈磨削减少弹性退让、磨削稳定性分析与颤振抑制、工件转速优化、磨削加工误差分析与补偿等提高磨削加工质量的关键技术上形成突破,解决当前凸轮轴磨削加工中存在较大的原始升程数据测量误差、砂轮架进给弹性退让、磨削振动、磨削轮廓误差等问题。本文所做的研究工作内容主要包括:1)分析了凸轮轴磨削加工方式和工艺特点,对包含测量误差的原始离散凸轮升程数据进行三次样条函数插值法光顺,实现凸轮轴原始升程数据的拟合优化;在近似恒线速度数学模型的基础上,介绍了凸轮轴X-C轴联动数控磨削工艺流程。2)建立了凸轮轴磨削法向磨削力的数学模型,开展了磨削力和砂轮弹性退让位移实验研究;探讨了凸轮轴在不同转角、磨削深度及磨削圈数的弹性退让规律;通过多圈进给磨削减少了砂轮弹性退让。通过动刚度测试对凸轮轴磨床各主要部件的共振频率和临界转速进行分析,找出了机床加工过程中整机动刚度的主要薄弱环节,并对这些薄弱环节提出了优化措施。3)建立了凸轮轴高速磨削过程的动力学模型,分析了凸轮轴磨削加工的稳定性区域与不稳定性区域;通过模态分析求解磨削工艺系统的固有振型与固有频率,得到其薄弱环节;结合稳定性叶瓣图、系统薄弱环节和控制理论提出了相关的抑振方法。4)建立了凸轮轴磨削系统的Simulink仿真模型,得到凸轮轴高速磨削加工的临界磨削深度,验证了变速磨削的抑振效果;通过实验研究了磨削工艺参数对加工波纹度和粗糙度的影响规律,验证了稳定性叶瓣图的正确性,得到了凸轮轴高速磨削的最优速比和最佳砂轮线速度区间。5)分析发现凸轮轴X-C轴联动恒线速度磨削中,某些凸轮转角区间的砂轮架进给速度、加速度、加加速度超出砂轮架进给伺服系统允许的最大值;基于砂轮架进给不同加速方式的计算模型对该区间工件主轴转速进行积分反求,替换该区间的工件主轴转速并进行整体的三次样条曲线拟合;通过工件主轴转速优化前后的对比实验,验证了凸轮工件主轴转速优化方法的正确性。6)分析了凸轮升程与轮廓在磨削误差方面的变化趋势;建立了凸轮虚拟升程的构建模型及其最小二乘多项式拟合的光顺算法,建立了凸轮轴X-C轴联动磨削升程误差分析与补偿模型;利用误差补偿处理后的虚拟升程进行凸轮轴磨削加工实验,验证了模型的正确性。

张满朝[5]（2016）在《曲轴连杆颈随动磨削特性及其对加工质量的影响规律研究》文中指出随动磨削技术源于非圆形状零件的加工,用于曲轴加工时,通过曲轴的旋转和砂轮架的线性往复直线运动的协同实现磨削点的周向进给,一次装夹即可加工出曲轴的所有主轴颈和所有连杆颈,显着减少了传统的基于偏心夹具和外圆磨削方法带来的多重定位误差。然而,在应用随动磨削技术磨削曲轴的连杆颈时,砂轮在连杆颈上的磨削点随着曲轴的回转做行星运动,磨削点的位置及其沿着连杆颈周向的移动速度都随着曲轴的旋转而不断动态变化,给磨削加工过程与质量的稳定性带来了挑战。本文针对曲轴连杆颈随动磨削模式,研究曲轴恒速旋转进给条件下砂轮在连杆颈圆周轮廓磨削点的周向运动时变特性,揭示曲轴连杆颈随动磨削过程中磨削力以及磨削温度的动态变化规律及其对磨削质量稳定性的影响特性,探究影响曲轴磨削精度与表面完整性的关键因素,掌握提高曲轴连杆颈随动磨削周向质量稳定性的技术方法,为曲轴磨削工艺参数的优化提供依据。本文主要研究内容包括:一、曲轴随动磨削运动学分析与磨削力建模针对曲轴连杆颈在随动磨削过程中磨削点行星运动的基本特征,建立了曲轴随动磨削中砂轮在连杆颈轮廓表面磨削点的周向进给运动学模型,获得了曲轴匀速回转整周范围内砂轮在连杆颈轮廓表面磨削点的周向移动速度变化规律,揭示了随动磨削过程中周向进给速度的时变特性。在分析砂轮架随动运动的基础上,分析了磨削点处的砂轮磨削速度波动特征,进而研究了砂轮在连杆颈磨削点的速度比时变规律。在此基础上,从单颗磨粒与连杆颈的作用机理出发,建立了基于磨粒与工件作用机理以及磨削深度和磨削速比的磨削力的预测模型。为了验证磨削力模型,设计了曲轴连杆颈随动磨削力动态测量系统和测量方法,该测试系统以连接主轴颈和连杆颈的曲臂作为牵连运动机架,将曲轴连杆颈在磨削点处的法向和切向磨削力分量,分解为沿曲臂方向的径向分量以及沿曲臂回转的切向分量;通过在连杆颈加载,标定出安装在主轴颈处的旋转测力仪示力分量轴线与曲臂中心平面的周向相对角度位置,进而用旋转测力仪在主轴颈上的示力分量反映出连杆颈磨削力在磨削点处的法向和切向磨削力分量,解决了连杆颈磨削力动态测量的难题,实现了连杆颈上磨削点处磨削力法向与切向分量在空间位置的动态连续精确测量。在验证随动磨削预测力模型的基础上,进一步研究了连杆颈随动磨削中砂轮线速度、曲轴回转进给速度和磨削深度等磨削工艺参数对磨削力、切向磨削力与法向磨削力的比值以及磨削比能的影响,揭示了磨削比能随着磨除率的增大先显着降低后趋于稳定的规律。二、曲轴随动磨削过程中结构变形对连杆颈精度影响规律在分析曲轴随动磨削所有工艺载荷的基础上,以主轴颈、曲臂和连杆颈组成的典型结构单元为对象,提出了包含主轴颈轴线与连杆颈轴线以及曲臂在内的基面概念,用于表征典型曲拐的中心平面。将曲轴典型结构单元左右主轴颈承受的轴向顶持力、连杆颈随动磨削力在曲拐中心平面内的径向分量（平行于曲臂方向）以及连杆颈随动磨削力在垂直于曲拐中心平面的切向分量作为三种典型载荷,揭示了每一种载荷对曲轴典型结构单元中连杆颈变形的作用规律:轴向顶持力引起连杆颈产生沿轴向左右对称的变形,该变形不随曲臂回转角度变化;连杆颈随动磨削力在曲拐中心平面内的径向分量引起连杆颈产生沿轴向对称的变形,但该变形随着曲臂回转角度的不同而发生周期性变化;连杆颈随动磨削力在垂直于曲拐中心平面的切向分量引起连杆颈的变形特征是由于扭转作用在连杆颈产生沿连杆颈轴线的非对称变形,且随着曲臂回转角度的不同而发生周期性变化。重力和离心力对曲轴连杆颈变形影响的分析与磨削力相同。在此基础上,以典型汽车曲轴为对象,针对曲轴非对称结构特征以及磨削过程中对主轴颈特定轴段施加位移约束的工艺特征,建立了有限元分析模型,仿真分析了曲轴连杆颈轮廓的变形规律。实验研究了汽车曲轴随动磨削后四个连杆颈轮廓形状特征,验证了仿真分析模型的正确性。仿真分析与实验研究表明,在特定主轴颈段施加支撑形成位移约束,可以有效降低随动磨削过程中曲轴连杆颈的变形误差。三、曲轴随动磨削过程的热力学建模与温度分布特性针对曲轴匀速回转连杆颈随动磨削过程中磨除率、磨削速度、磨削力在连杆颈周向时变,导致连杆颈随动磨削热流密度交变的特点,基于磨削几何接触弧长及接触变形的影响、磨削热量分配比关系以及经典移动热源理论,建立了连杆颈随动磨削过程中反映磨削弧长、热流密度、热量分配比与磨削热关系的解析模型;计算出曲轴周向回转整周范围内砂轮与连杆颈磨削产生的热流密度的分布状态;在考虑材料热物性参数随温度变化的基础上,构建了连杆颈随动磨削的温度场有限元数值预测模型,研究了非均匀热流密度条件下,不同工艺参数对连杆颈表面温度的分布和影响规律。分析表明,随着磨削深度、曲轴回转速度和磨削循环次数的增加,连杆颈表面最高温度都逐渐增大;对于给定的磨削余量,通过减小磨削深度增加磨削次数,并配合较高的曲轴回转进给速度可获得较均衡的连杆颈周向温度分布。为了验证磨削热预测模型,设计了曲轴连杆颈随动磨削温度动态测量装置,采用由主轴颈、曲臂和连杆颈组成的模块化组装式曲轴,在被测试的连杆颈环件内径向安装热敏传感器元件组,通过主轴颈上的滑环引出反映被测连杆颈周向温度分布的热敏传感器信号,实现了连杆颈随动磨削过程中磨削热的有效测量。在试验验证随动磨削温度预测模型的基础上,研究了连杆颈随动磨削中曲轴回转进给速度和磨削深度等磨削工艺参数对磨削温度的影响规律。四、曲轴随动磨削连杆颈表面质量的周向一致性研究研究了连杆颈随动磨削过程中磨削点行星运动带来的磨削过程非稳定对连杆颈磨削表面质量的影响。首先,研究了连杆颈表面粗糙度大小随砂轮速度、曲轴回转进给速度和磨削深度等随动磨削参数的变化规律,结果表明连杆颈表面粗糙度随连杆颈周向进给速度以及磨削深度的增大而增大,随砂轮速度的增大而减小。其次,针对曲轴连杆颈随动磨削表面粗糙度由于磨削力和磨削速比的交变而不稳定的特点,基于磨削过程中磨粒划擦和耕犁产生的塑性变形,提出了在曲轴连杆颈随动磨削完成后增加无火花磨削修整的工艺方法,显着提高了随动磨削表面粗糙度的周向均匀性。最后,研究了整体淬火和表面淬火两种热处理方式下,随动磨削连杆颈表面残余应力的分布特性。结果表明,整体淬火热处理和表面淬火热处理,均能在曲轴连杆颈表面获得比较高的残余压应力值;使用表面淬火热处理比使用整体统淬火热处理在随动磨削后获得的残余压应力更高。本文的研究工作以提高曲轴连杆颈随动磨削质量的周向一致性为目标,从随动磨削过程的运动学特性入手,建立了磨削力解析模型和磨削温度的数值模型,提出了曲轴连杆颈随动磨削载荷和温度的动态测量方法。建立了典型曲拐单元在随动磨削工艺系统载荷作用下的变形预测模型,对连杆颈在随动磨削过程中的轮廓误差进行了仿真分析和实验研究,揭示了随动磨削过程中影响曲轴连杆颈尺寸和形状误差的因素和规律。在曲轴连杆颈随动磨削加工表面完整性控制方面,揭示了连杆颈表面粗糙度和表层残余应力沿连杆颈周向的分布特征及其相对于随动磨削工艺参数的变化规律,提出了提高连杆颈随动磨削表面完整性状态周向一致性的工艺方法。论文的研究结果为曲轴磨削工艺参数的优化和连杆颈随动磨削质量的控制提供了技术支撑。

陈秀梅[6]（2015）在《回转类非圆轮廓磨削过程变结构控制理论及方法研究》文中进行了进一步梳理凸轮轴、曲轴、转子发动机内腔等回转类非圆轮廓零件是发动机的核心部件其轮廓精度直接影响发动机的性能。该类零件是通过X-C两轴联动实现磨削加工的更确切地说,x轴的直线运动跟踪C轴的旋转运动完成被加工工件的轮廓加工。由于被加工零件的轮廓特点,其轮廓精度受到了各伺服轴的跟踪性能、速度的突变、加速度的冲击、磨削力波动等多种因素的影响,研究该类零件的轮廓误差控制方法,对于提高其廓形精度具有重要的理论和实际意义。揭示了非圆轮廓磨削力随着非圆轮廓曲率变化的规律。对单颗磨粒作为切削刀具参与磨削进行了受力分析,推导了非圆轮廓磨削的瞬时磨除体积,根据X-C联动磨削原理,建立了非圆轮廓的X-C联动磨削力模型。变化的非圆轮廓曲率是影响X-C联动磨削力的重要因素,定量分析了X-C联动磨削力和复杂非圆轮廓曲率半径之间的关系。分别对凸轮轮廓、椭圆轮廓、转子发动机内腔轮廓进行了曲率半径和非圆磨削力的计算及仿真。研究了X-C联动磨削力对非圆轮廓磨削加工过程的影响,探讨了X-C联动磨削力和两轴运动位置的关系。进行了非圆轮廓磨削用机床x轴和C轴跟踪性能的变结构控制研究。设计了各轴常规PID控制器和滑模变结构控制器,通过仿真对两种控制策略的控制精度及抗扰动能力进行了对比,滑模变结构控制方法无论在控制精度上还是抗扰动能力上均具有较好的控制性能。滑模变结构控制方法的强鲁棒性使得非圆轮廓磨削加工机床的各轴运动具有更好的跟踪性能。针对滑模变结构控制的抖振问题,使用模糊控制器调整变结构控制器中指数趋近律的切换控制系数,使其随着系统参数变化和干扰变化进行实时调节。通过仿真分析,基于模糊指数趋近律切换控制系数的等效滑模控制可以有效抑制抖振,既实现了高精度控制,又保留了滑模变结构方法抗扰动能力强的特点,变结构控制方法为非圆轮廓的高精度磨削加工控制提供一种研究思路。研究了非圆轮廓误差与两伺服轴跟踪位置误差之间的关系。通过对非圆内轮廓、非圆外轮廓的廓形变化分析,推导了由单个伺服轴跟踪滞后引起的非圆轮廓误差。提出了一种X-C两轴联动运动控制方法一耦合增强控制方法。由于X-C两轴联动磨削加工不同于X-Y两轴联动磨削加工,根据交叉耦合控制的思想,设计了基于变结构控制的两轴耦合增强控制器,将X轴和C轴的跟踪位置误差化为非圆轮廓廓形误差进行耦合对比,并将比较结果增强相对滞后量大轴的跟踪速度,使其快速跟踪另一轴的运动,以减小非圆轮廓的廓形误差,提高廓形精度。在数控凸轮轴磨床上进行了实际磨削过程的误差测量试验。完成了凸轮磨削加工过程中的X轴和C轴跟踪滞后量的数据采集,以验证仿真结果的有效性。搭建了X轴系统和C轴系统的试验台,分别对X轴系统和C轴系统的PID控制方法、滑模变结构控制方法、模糊滑模变结构控制方法进行了试验,模糊滑模变结构控制方法可以实现非圆轮廓磨削机床伺服轴的高精度位置跟踪。进行了基于变结构和模糊变结构的X-C两轴联动耦合增强控制器的仿真试验,x-c联动耦合增强控制可以加快x轴的跟踪速度,减小两轴之间的相对滞后量,以实现两轴运动的协调性控制。

吴桂云[7]（2015）在《数控凸轮轴高速磨削工件主轴转速优化理论及实验研究》文中研究说明随着我国节能减排和绿色制造产业政策的实施,凸轮轴作为内燃发动机的关键零件之一,其加工质量的好坏直接影响汽车和船舶发动机的综合性能,因此对凸轮轴的加工轮廓精度要求越来越高。凸轮轴的加工方式已由原来的机械靠模加工向数控磨削加工转变,在很大程度上提高了凸轮轴加工质量。由于在磨削凸轮升程非圆轮廓段时磨削点磨削速度变化剧烈,凸轮轴数控磨床C轴和X轴联动磨削进给中会产生较大的加速度,对机床伺服系统造成较大的机械冲击,磨床的伺服系统可能会产生响应滞后,所以有必要基于磨床砂轮架进给能力约束下对凸轮轴工件主轴转速进行优化调节。本文以凸轮轴数控高速磨削的工件主轴转速为研究对象,建立凸轮轴磨削运动数学模型,推导了凸轮工件主轴在恒线速度磨削时转速理论方程。结合恒转速磨削实验分析了工件主轴转速对凸轮轴加工质量的影响,根据数控凸轮轴高速磨床加工能力的约束条件,理论推导了砂轮架进给最大加速度值,对砂轮进给中加速度超出最大值的凸轮转角区间,通过积分反求方法求解出对应转角区间进给中对应的工件转速,并以该段转速替换对应的转角区间上凸轮轴恒线速度磨削时理论转速值,通过三次样条曲线对优化后的工件主轴转速进行拟合。在CNC8325B数控凸轮轴磨床上进行了磨削加工实验,实验结果表明提高了凸轮轴的加工质量和效率。本文主要研究内容有以下几点:（1）分析了凸轮轴数控高速磨削的加工特点及工艺,研究了凸轮轴磨床的砂轮进给伺服系统的结构性能与响应要求,对比恒转速与恒线速度模型下凸轮轴加工升程轮廓误差,探讨了凸轮工件转速优化调整对凸轮加工质量的影响。（2）推导了凸轮轴X-C两轴联动数控磨削运动数学模型,进行了砂轮架联动进给过程中运动学分析,仿真得到砂轮架进给过程中位移、速度及加速度曲线。在通过差分法对凸轮升程数据进行预处理后,采用最小二乘多项式对凸轮升程数据进行优化拟合。基于轮廓插补几何约束、砂轮架进给能力约束来理论推导砂轮架进给中允许的最大加速度值。（3）根据计算推导得到的砂轮架进给允许的最大加速度值,对砂轮架进给过程加速度的变化值进行积分反求得到凸轮工件主轴的部分转速。将优化后的工件转速与恒线速理论转速,在CNC8325B凸轮轴数控磨床上进行对比加工实验,实验结果表明,通过采用降低砂轮架进给加速度优化得到的工件转速值进行加工,可改善凸轮轴高效精密磨削加工质量,并提高了凸轮轴磨削加工效率。

党志广[8]（2015）在《切点跟踪磨削运动控制关键技术研究》文中认为随着数控行业的快速发展,能否制造高速、高精、复合加工机床已成为一个国家制造业发达水平的重要标志。为此我国已将机床行业提高到了战略位置,并于2009年正式启动了“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项。本论文以“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项“基于二次开发平台的专用数控系统开发与应用”为依托,在总结曲轴磨削的国内外研究现状的基础上,对曲轴磨削中的关键技术进行了总结,对先进的磨削工艺---切点跟踪磨削技术进行了深入的研究。对于推动开放式体系结构的专用数控机床的发展,提高国产数控系统在高端数控市场占有率上具有较重要的现实意义。本文对曲轴切点磨削运动进行分析并根据运动特点建立相应数学模型,设计并实现恒当量磨削厚度磨削控制方法,其比主轴颈等角速度磨削控制方法能更好满足曲轴高精度的要求;并针对砂轮中心轨迹的复杂性,在数学模型的基础上提出三次样条逼近算法,通过MATLAB模拟仿真发现三次样条方法具有更高的精度和平滑性,在相同的精度条件下需要逼近段数少得多;最后对切点磨削过程中的误差进行分析建模,详细分析工艺误差,建立了相应的数学模型并进行了误差的模拟仿真,给出了相应的误差补偿方法。

王洪[9]（2014）在《精密高效非圆磨削关键控制技术研究与应用》文中认为高档数控机床制造能力在很大程度上反映着一个国家科技水准和综合实力。我国已将其列为《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》16个重大专项之一，如何提高高档数控磨床的磨削精度和效率，是当今高档数控磨床磨削领域研究的热门课题。本文正是为解决高档数控非圆磨床的磨削加工精度和效率的难题，在国家科技部支撑项目资助下，对精密高效非圆磨削关键控制技术进行了深入系统地研究，主要内容包括：（1）针对高档数控非圆磨床磨削精度和效率难以提高的难题，根据切点跟踪磨削法、恒磨除率原理及凸轮形状与砂轮空间位置关系，建立了非圆磨削砂轮进给、工件旋转两轴联动的理想运动学数学模型。根据系统传动机构特性、系统驱动能力、凸轮磨削加工精度等要求，确定了砂轮进给、工件旋转的限定条件，解决了非圆磨削的难加工的问题。（2）针对凸轮磨削加工效率低的问题，以砂轮进给为研究对象，在限定弓高误差、砂轮进给速度、加速度、加加速度等约束条件下，提出了砂轮进给双向寻优自适应同步加速控制方法，在保证加工精度的前提下，解决了非圆磨削的高效加工难题。通过相关实验验证了上述方法的正确性和有效性。效率比原机床提高了16.78%。（3）针对凸轮磨削过程中存在局部升程误差超差的问题，以升程误差为研究对象，提出了自适应加权支持向量机的凸轮升程误差离散点拟合方法，根据圆率符号确定了误差点之间的光滑性，以及不光滑点与相邻点之间夹角与加权值之间的关系，解决了凸轮升程误差的补偿问题，实现了非圆磨削的精密加工。通过实验，验证了该计方法的准确性与实用性。（4）针对砂轮磨损状态在线检测与修整的难题，以声发射信号为研究对象，提出了磨削过程砂轮状态在线检测与修整方法，通过小波包、FFT频谱分析的方法获得砂轮加工工件、金刚滚轮修整砂轮不同特征向量，根据该特征向量分别建立了砂轮加工工件、金刚滚轮修整砂轮的RBF神经网络，解决了砂轮磨损状态在线检测与修整的难题。经验证，该方法能准确辨析出砂轮修整锋利时刻和砂轮加工工件的钝化时刻。砂轮修整锋利时刻错误率低于10-4。（5）针对精密高效凸轮轴加工设备的需求，提出并设计了一种精密高效凸轮轴磨床控制系统原理框图，开发了砂轮进给直线传功模块、工件旋转模块、CBN高速动静压电主轴模块，研制了非圆磨削控制系统、数控加工程序和PLC控制程序。运行结果表明，该机床磨削精度从±0.025mm提升到±0.015mm以内，经测试表面粗糙度Ra由原来的0.32m提升到0.25m以内。加工效率由280秒提升到233秒（四缸8片凸轮轴）。本文提出的砂轮进给双向寻优自适应同步加速控制方法、自适应加权支持向量机的凸轮升程误差离散点拟合方法、砂轮磨损状态在线检测与预测控制方法为精密高效非圆磨削智能控制系统提供理论依据和技术支持，对其他数控非圆磨削装备的研制具有重要的参考价值和借鉴作用。目前，在课题研究基础上开发的系列化数控凸轮轴磨床，整机性能指标达到预期的设计目标，已批量投入市场应用，完成了数控凸轮轴磨床从产品研发、成果转化到产业化的全过程。

李启光[10]（2014）在《凸轮磨削轮廓误差机理及精度提高方法研究》文中研究表明凸轮轴、转子发动机气缸等具有内外非圆轮廓的零件是发动机的核心部件，其轮廓磨削精度直接影响到发动机的性能。该类零件加工坐标计算复杂，轮廓精度受到跟踪误差变化、速度与加速度冲击、磨削受力波动、工件变形等多种因素的影响。研究轮廓误差机理及找出提高精度的方法，是当前凸轮加工行业中亟待解决的难题。本文以汽车发动机凸轮轴和转子发动机气缸内腔为研究对象。建立了砂轮相对工件做平面刚体运动的X-C联动运动模型。运用矢量运算方法给出统一的内外凸轮轮廓磨削的位置模型、并基于磨削成形过程中工件与砂轮相对运动关系推导出各轴间联动速度、磨削点移动速度模型。为正确包络出内外凸轮目标轮廓、分析磨削接触点磨削状态、精确控制磨削过程，实现内外凸轮类非圆工件精确磨削提供理论基础。揭示了曲率圆半径和轮廓凸凹性等轮廓几何特征对于凸轮磨削力波动影响规律。推导了适用于变曲率、凸凹变化的凸轮轮廓磨削弧长计算方法，提出了非圆轮廓分层磨削实质是一种受轮廓特征影响的局部平面磨削的观点，并在平面磨削力模型的基础上建立凸轮非圆轮廓磨削力计算模型。运用此模型，定量分析了复杂轮廓在等法向磨削余量下磨削力与曲率圆半径和轮廓凸凹性间的关联性。提出了凸轮分层磨削法向不等距过程轮廓设计规划方法。根据轮廓误差在拐点处剧烈波动的现象，提出基于轮廓特征进行法向磨削余量调整以控制磨削力平稳的磨削加工策略。按此方法计算的磨削余量进行法向不等距分层过程轮廓设计，可平稳磨削力的波动，降低轮廓拐点处误差恶化。建立了凸轮X-C联动轮廓误差在线补偿模型。分析了极坐标下轮廓误差与跟踪误差定义与计算方法，提出了基于联动轴间相对超前-滞后关系的在线轮廓误差计算方法。设计了沿轮廓误差与轨迹跟踪误差方向的在线轮廓补偿控制器，给出了X-C联动轴误差补偿解耦矩阵，并对转子发动机气缸轮廓加工进行了仿真加工验证。提出了基于切点法向逼近成形原理的凸轮离线补偿方法，针对凸轮加工过程中磨削力波动、安装误差、机床自身精度等难以在线反馈因素，在类曲柄滑块联动约束模型中将廓形误差解耦为两联动轴的补偿量，从而达到离线预补偿减少轮廓误差目的。在立式磨床上对转子发动机气缸内腔进行了磨削加工试验；完成了实际磨削加工过程中伺服轴速度与滞后量采集试验，并在两台数控凸轮磨床上分别对两种型号凸轮进行了磨削力优化和离线补偿磨削对比加工试验。检验结果表明所建立的模型正确，可有效降低轮廓误差。

### 二、凸轮轴切点跟踪磨削加工策略（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、凸轮轴切点跟踪磨削加工策略（论文提纲范文）

#### （1）切点跟踪磨削技术综述（论文提纲范文）

1 切点跟踪磨削的运动模型

1.1 曲轴二维切点跟踪磨削的运动模型

1.2 曲轴三维切点跟踪磨削的运动模型

1.3 凸轮切点跟踪磨削的运动模型

1.4 一般外形零件切点跟踪磨削的运动模型

2 加工误差补偿

3 其他相关技术

4 结语

#### （2）凸轮轴高速磨削表面波纹度的理论与实验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 凸轮轴高速数控磨削技术概述

1.3 表面波纹度的研究现状

1.3.1 表面波纹度产生机理研究

1.3.2 表面波纹度控制技术研究

1.4 课题来源及研究内容

1.4.1 课题来源

1.4.2 研究内容

第2章 凸轮轴高速磨削表面波纹度分析

2.1 凸轮轴高速数控X-C两轴耦合联动磨削加工工艺

2.1.1 凸轮轴数控磨削加工工艺分析

2.1.2 凸轮轴恒线速磨削加工的理论分析

2.2 凸轮轴高速磨削过程中影响表面波纹度的因素

2.2.1 凸轮轴的轮廓形状

2.2.2 整机动刚度与弹性退让现象

2.2.3 工艺系统振动

2.2.4 砂轮的磨损

2.3 凸轮轴高速磨削表面波纹度的评定

2.3.1 表面波纹度的测量方法

2.3.2 表面波纹度的评定方法

2.3.3 基于Motif算法的凸轮轴高速磨削表面波纹度计算

2.4 本章小结

第3章 凸轮轴高速磨削表面波纹度的实验方案设计

3.1 实验目的

3.2 实验设备及准备工作

3.2.1 实验仪器介绍

3.2.3 实验仪器校准与标定

3.3 实验数据采集方法

3.3.1 凸轮轴高速磨削弹性退让位移的采集

3.3.2 凸轮轴高速磨削过程实验信号的采集

3.4 凸轮轴高速磨削表面波纹度实验方案设计

3.4.1 磨床空转实验

3.4.2 凸轮轴高速磨削弹性退让实验

3.4.3 凸轮轴高速磨削振动测试实验

3.4.4 凸轮轴高速磨削工艺参数优化实验

3.5 本章小结

第4章 凸轮轴高速磨削表面波纹度实验结果分析

4.1 凸轮轴高速磨削磨床空转实验信号特征分析

4.2 凸轮轴高速磨削弹性退让实验结果分析

4.2.1 整机动刚度实验结果分析

4.2.2 凸轮轴高速磨削弹性退让规律

4.3 凸轮轴高速磨削振动测试实验结果分析

4.3.1 实验信号特征分析

4.3.2 磨削工艺参数对工艺系统振动的影响

4.4 凸轮轴高速磨削工艺参数优化实验结果分析

4.4.1 磨削工艺参数对表面波纹度的影响

4.4.2 砂轮修整对表面波纹度的影响

4.5 基于表面波纹度控制的凸轮轴磨削工艺方案优化策略分析

4.6 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 论文总结

5.2 研究展望

参考文献

附录 A 攻读学位期间发表的论文与科研成果清单

致谢

#### （3）基于华中8型系统的凸轮轴磨床工件主轴转速优化方法与实验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题来源

1.2 课题的背景与意义

1.3 国内外研究现状及当前存在的问题

1.4 本文的主要研究内容

2 基于样条函数的凸轮升程曲线拟合

2.1 升程数据的预处理

2.2 升程数据的三次样条插值

2.3 升程数据优化方案验证

2.4 本章小结

3 凸轮轴磨削运动数学模型

3.1 砂轮跟随运动数学模型的建立与求解

3.2 工件旋转运动数学模型的建立与求解

3.3 数控凸轮轴磨床伺服控制系统概述

3.4 本章小结

4 凸轮轴磨削工件主轴转速的优化控制策略

4.1 工件旋转运动的转速优化分析

4.2 砂轮架跟随运动约束条件

4.3 凸轮数控磨削工件转速的积分反求

4.4 凸轮工件主轴转速曲线的三次样条拟合

4.5 本章小结

5 基于HNC-8型数控系统的转速优化控制模块应用实验

5.1 凸轮轴磨削加工工作流程

5.2 基于HNC-8型数控系统的运动控制模块开发

5.3 凸轮磨削试验和结果分析

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 研究展望

致谢

参考文献

#### （4）凸轮轴高速磨削加工质量影响因素分析及关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 凸轮轴数控磨削加工弹性退让及动刚度的研究现状

1.2.2 凸轮轴数控高速磨削过程振动稳定性研究现状

1.2.3 凸轮轴数控磨削工件主轴转速优化技术研究现状

1.2.4 凸轮轴数控磨削轮廓误差补偿研究现状

1.3 论文研究的主要内容、目的

1.3.1 研究课题的来源及研究目的

1.3.2 论文的主要内容

1.4 本章小结

第2章 凸轮轴数控磨削工艺基础理论分析

2.1 凸轮轴加工方式及特点

2.1.1 凸轮轴加工方式概述

2.1.2 凸轮轴磨削加工的工艺特点

2.2 凸轮轮廓特征分析

2.2.1 原始凸轮升程数据分析

2.2.2 升程数据优化拟合

2.2.3 曲率半径计算

2.3 轮廓样条拟合

2.3.1 凸轮机构的运动规律分析

2.3.2 轮廓重构

2.4 X-C轴联动磨削工艺

2.4.1 凸轮轴恒线速磨削加工的数学模型

2.4.2 凸轮轴数控磨削工艺研究

2.5 本章小结

第3章 凸轮轴数控磨削加工弹性退让及动刚度的研究

3.1 凸轮轴磨削法向磨削力的数学建模

3.2 凸轮轴磨削的弹性退让实验研究

3.2.1 实验设备

3.2.2 凸轮轴高速磨削弹性退让的测量

3.3 凸轮轴高速磨削加工磨削力实验研究

3.3.1 实验设备

3.3.2 凸轮轴高速磨削加工磨削力的测量

3.4 凸轮轴高速磨削加工弹性退让与磨削力实验结果分析

3.4.1 凸轮轴高速磨削加工磨削力实验结果分析

3.4.2 凸轮轴磨削弹性退让规律分析

3.5 数控凸轮轴磨床动刚度研究

3.5.1 动刚度的概述

3.5.2 动刚度测试方法

3.5.3 实验设备

3.5.4 凸轮轴磨床整机动刚度的测量

3.6 数控凸轮轴磨床动刚度分析

3.6.1 数控凸轮轴磨床动刚度测试结果分析

3.6.2 凸轮轴数控磨床薄弱环节的优化

3.6.3 整机动刚度计算

3.6.4 凸轮轴磨床整机动刚度的验证

3.7 本章小结

第4章 凸轮轴数控高速磨削过程振动稳定性研究

4.1 凸轮轴高速磨削加工中的振动分析

4.1.1 强迫振动

4.1.2 自激振动

4.1.3 混合振动

4.2 凸轮轴高速磨削加工的稳定区域分析

4.2.1 线性动力学模型的建立

4.2.2 边界方程的求解

4.2.3 凸轮轴磨削稳定性叶瓣图的建立与分析

4.3 凸轮轴高速磨削加工系统模态分析

4.3.1 固有振型与固有频率理论求解

4.3.2 基于ABAQUS的有限元仿真

4.4 再生颤振控制框图与抑振方法的提出

4.4.1 凸轮轴双再生反馈控制框图

4.4.2 磨削振动的抑振方法

4.5 凸轮轴高速磨削加工稳定性仿真

4.5.1 基于Simulink磨削系统仿真模型

4.5.2 凸轮轴高速磨削加工过程仿真与结果分析

4.5.3 颤振控制仿真

4.6 凸轮轴高速磨削振动测试实验研究

4.6.1 实验目的

4.6.2 实验设备

4.6.3 凸轮轴高速磨削振动测试实验方案

4.7 凸轮轴高速磨削振动测试实验结果分析

4.7.1 波纹度评价指标

4.7.2 凸轮轴高速磨削稳定性实验结果分析

4.7.3 变速比磨削实验结果分析

4.8 本章小结

第5章 凸轮轴数控磨削工件主轴转速优化

5.1 凸轮轴恒线速度磨削分析

5.1.1 砂轮架进给位移与工件主轴理论转速曲线

5.1.2 工件主轴转速三次样条曲线拟合

5.2 凸轮轴恒线速度磨削工件主轴转速的反求优化

5.2.1 砂轮架进给运动学分析

5.2.2 砂轮架进给不同加速方式计算模型

5.2.3 凸轮工件主轴转速优化反求

5.3 凸轮轴高速数控磨削工件主轴转速优化实验研究

5.3.1 实验设备

5.3.2 凸轮轴高速数控磨削工件主轴转速优化实验方案

5.3.3 凸轮轴高速数控磨削工件主轴转速优化实验结果分析

5.4 本章小结

第6章 凸轮轴数控磨削轮廓误差分析与补偿

6.1 凸轮轴高速数控磨削轮廓误差分析

6.1.1 试切加工与升程测量

6.1.2 升程误差与轮廓误差分析

6.1.3 轮廓误差分析

6.1.4 升程误差拟合

6.1.5 凸轮升程误差最小二乘法拟合

6.2 凸轮轴高速数控磨削误差补偿

6.2.1 误差补偿策略

6.2.2 虚拟升程构建与光顺

6.3 凸轮轴高速数控磨削误差补偿实验研究

6.3.1 实验设备与工件

6.3.2 实验方案

6.3.3 实验结果分析

6.4 本章小结

第7章 总结和展望

7.1 本文的主要结论

7.2 本文的创新点

7.3 研究展望

参考文献

附录A 攻读博士学位期间所发表的学术论文

附录B 攻读博士学位期间所参加的科研项目

致谢

#### （5）曲轴连杆颈随动磨削特性及其对加工质量的影响规律研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号说明

第一章 绪论

1.1 立题意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 随动磨削机理研究现状

1.2.2 磨削力相关研究

1.2.3 磨削温度研究现状

1.2.4 随动磨削中的磨削质量控制研究现状

1.3 问题的提出

1.4 论文的研究目标和主要研究内容

1.4.1 研究目标

1.4.2 主要研究内容与章节结构

第二章 曲轴随动磨削运动学分析与磨削力建模

2.1 引言

2.2 曲轴随动磨削的运动学特征分析

2.2.1 曲轴随动磨削过程中磨削点的特征

2.2.2 连杆颈与砂轮磨削点的速度特性

2.2.3 曲轴随动磨削运动特性分析

2.3 曲轴连杆颈随动磨削力的建模

2.3.1 磨削力的组成

2.3.2 连杆颈随动磨削力理论建模

2.4 曲轴随动连杆颈磨削力系数的标定与试验研究

2.4.1 曲轴随动磨削力的测量方法

2.4.2 曲轴连杆颈随动磨削试验装置与工艺参数

2.4.3 试验方法与步骤

2.4.4 连杆颈随动磨削过程中磨削力特性分析

2.5 本章小结

第三章 曲轴随动磨削过程中结构变形对连杆颈精度影响

3.1 引言

3.2 连杆颈随动磨削过程中曲轴的受载及变形分析

3.3.1 曲轴连杆颈随动磨削过程中的受到的载荷

3.3.2 曲轴连杆颈随动磨削过程中载荷的处理

3.3.3 曲轴随动磨削过程中扭转及弯曲变形理论分析

3.3 曲轴随动磨削过程中变形对连杆颈精度影响

3.3.1 扭转作用对曲轴连杆颈的轮廓的影响

3.3.2 弯曲作用对曲轴连杆颈轮廓加工质量的影响

3.4 连杆颈轮廓在受力作用下的变化规律

3.4.1 曲轴随动磨削有限元模型的建立

3.4.2 曲轴材料及边界条件的施加

3.4.3 连杆颈受载变形结果分析

3.5 连杆颈轮廓随动磨削试验研究

3.5.1 试验装置

3.5.2 试验步骤及条件

3.5.3 试验结果和讨论

3.6 本章小结

第四章 曲轴随动磨削过程的热力学建模与温度分布特性

4.1 引言

4.2 曲轴连杆颈随动磨削热相关参数的确立

4.2.1 磨削移动热源的确立

4.2.2 随动磨削过程中的热流密度确定

4.2.3 磨削过程中热量的分配

4.2.4 随动磨削过程中的磨削弧长的确定

4.2.5 随动磨削过程中的相关材料热物理特性参数的确定

4.3 随动磨削温度有限元建模与仿真

4.3.1 有限元模型的建立

4.3.2 边界条件

4.3.3 热流密度加载

4.3.4 模型求解

4.3.5 结果与讨论

4.4 连杆颈随动磨削温度试验研究

4.4.1 试验装置

4.4.2 试验步骤及磨削条件

4.4.3 随动磨削温度试验结果与数值分析预测结果的对比

4.4.4 随动磨削温度试验结果与分析

4.5 本章小结

第五章 曲轴随动磨削连杆颈表面质量的周向一致性研究

5.1 引言

5.2 试验设计

5.2.1 试验装置

5.2.2 试验方案及试验条件

5.2.3 测试装置及方法

5.3 磨削工艺参数对连杆颈粗糙度的影响

5.3.1 连杆颈表面粗糙度随磨削工艺参数的变化规律

5.3.2 连杆颈周向表面粗糙度均衡性研究

5.3.3 连杆颈随动磨削后的周向表面轮廓特性

5.4 随动磨削曲轴连杆颈表面残余应力特性

5.4.1 砂轮速度变化对连杆颈表面残余应力分布的影响

5.4.2 曲轴转速变化对连杆颈残余应力分布的影响

5.4.3 磨削深度变化对连杆颈残余应力分布的影响

5.4.4 连杆颈表面形貌

5.5 工艺参数的优选

5.5.1 基于连杆颈随动磨削的磨削力和磨削温度的磨削工艺参数的选择

5.5.2 基于连杆颈表面粗糙度的磨削工艺参数的选择

5.5.3 基于连杆颈表面残余应力的热处理方式的选择

5.6 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 论文主要内容及结论

6.2 主要创新点

6.3 研究展望

参考文献

攻读博士学位期间发表论文、专利及完成科研课题情况

致谢

#### （6）回转类非圆轮廓磨削过程变结构控制理论及方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 回转类非圆轮廓加工研究的背景和意义

1.1.1 研究背景和意义

1.1.2 课题来源

1.2 回转类非圆轮廓磨削相关技术研究现状

1.2.1 国内外非圆轮廓磨削研究现状

1.2.2 伺服跟踪性能研究现状

1.2.3 X-C两轴联动协调性控制现状

1.3 滑模变结构控制技术现状

1.4 本文研究的主要内容

第2章 非圆轮廓磨削力研究

2.1 影响非圆轮廓磨削力变化的因素

2.2 非圆轮廓磨削加工X-C联动磨削力研究

2.2.1 非圆磨削去除材料横断面面积

2.2.2 非圆轮廓曲率半径的数学模型

2.2.3 非圆轮廓X-C联动磨削力模型

2.3 非圆轮廓X-C联动磨削力计算与仿真

2.3.1 凸轮轮廓

2.3.2 椭圆活塞轮廓

2.3.3 转子发动机内腔

2.4 非圆轮廓X-C联动磨削力对加工过程的影响分析

2.4.1 X-C联动磨削力对非圆零件的影响

2.4.2 X-C联动磨削力对砂轮架运动的影响

2.5 本章小结

第3章 非圆轮廓磨削用机床单轴变结构控制研究

3.1 滑模变结构控制理论基础

3.1.1 基本定义

3.1.2 滑模变结构控制系统的设计

3.2 非圆轮廓磨削用机床X轴变结构控制研究

3.2.1 X轴系统的数学模型

3.2.2 X轴系统变结构控制器设计

3.2.3 X轴系统变结构控制器仿真

3.3 非圆轮廓磨削用机床C轴系统变结构控制研究

3.3.1 C轴系统的数学模型

3.3.2 C轴系统变结构控制器设计

3.3.3 C轴系统变结构控制器仿真

3.4 本章小结

第4章 非圆轮廓磨削用机床单轴模糊变结构控制研究

4.1 引言

4.2 模糊变结构控制理论基础

4.2.1 模糊控制理论基础

4.2.2 模糊变结构控制理论

4.3 单轴模糊变结构控制研究

4.3.1 X轴系统模糊变结构控制研究

4.3.2 C轴系统模糊变结构控制研究

4.4 本章小结

第5章 非圆轮廓磨削用机床X-C联动控制方法研究

5.1 X-C两轴联动磨削加工原理

5.2 单轴跟踪性能与非圆零件轮廓精度的关系

5.2.1 各种误差分析

5.2.2 X轴跟踪位置误差引起的轮廓误差

5.2.3 C轴跟踪位置误差引起的轮廓误差

5.3 非圆轮廓磨削X-C两轴联动控制方法研究

5.4 本章小结

第6章 试验研究

6.1 凸轮磨削加工过程误差测量试验

6.1.1 凸轮磨削加工试验准备

6.1.2 凸轮磨削试验结果分析

6.2 变结构控制方法试验

6.2.1 变结构控制方法试验准备

6.2.2 变结构控制试验测试结果

6.3 X-C两轴联动运动控制方法仿真试验

6.4 本章小结

第7章 研究总结和展望

7.1 研究总结

7.2 本文创新点

7.3 研究展望

参考文献

致谢

附录

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

作者简介

#### （7）数控凸轮轴高速磨削工件主轴转速优化理论及实验研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外凸轮轴磨削加工研究现状

1.3 凸轮轴数控磨削数学建模研究现状

1.3.1 凸轮轴恒线速度磨削加工

1.3.2 凸轮轴恒磨除率变速磨削

1.3.3 凸轮轴切点跟踪法磨削

1.3.4 凸轮轴恒力磨削加工

1.4 凸轮轴磨削工件转速优化技术研究现状

1.5 课题来源和研究内容

1.5.1 课题来源与研究意义

1.5.2 研究内容及论文结构

第二章 凸轮轴磨削数学模型及砂轮进给伺服系统

2.1 凸轮轴高速数控加工技术

2.1.1 凸轮轴数控高速磨削加工特点

2.1.2 数控凸轮轴高速磨削新工艺

2.2 凸轮轴磨削加工运动的数学建模

2.2.1 砂轮架进给位移数学模型建立

2.2.2 恒线速度磨削工件主轴转速方程

2.3 凸轮轴数控磨削过程运动学分析

2.3.1 砂轮架横向进给速度的推导

2.3.2 凸轮工件主轴的转速曲线分析

2.4 凸轮轴高速磨削砂轮进给伺服系统分析

2.4.1 高速磨削的砂轮主轴单元

2.4.2 快速响应转速指令的数控系统

2.4.3 高速进给伺服系统结构

2.5 本章小结

第三章 凸轮轴数控磨削工件转速的反求优化

3.1 数控磨削加工C轴工件转速的优化

3.1.1 不同工件转速加工的凸轮升程误差

3.1.2 凸轮工件主轴转速优化分析

3.1.3 基于工件主轴角加速度的转速优化

3.2 升程轮廓数据的最小二乘法拟合

3.2.1 凸轮升程的差分法预处理

3.2.2 最小二乘多项式函数的拟合

3.2.3 最小二乘法拟合多项式求解

3.3 砂轮架进给过程最大加速度的分析

3.3.1 考虑几何约束的弓高误差

3.3.2 基于砂轮架进给的最大加速度约束

3.4 凸轮数控磨削工件转速的积分反求

3.4.1 砂轮架进给中速度与加速度的实例分析

3.4.2 工件主轴转速的积分反求

3.5 凸轮工件主轴转速曲线的三次样条拟合

3.5.1 构造三次样条曲线基本方程组

3.5.2 三次样条曲线方程组的求解

3.5.3 优化后的凸轮工件转速曲线

3.6 本章小结

第四章 凸轮轴数控磨削工件转速优化实验验证

4.1 实验磨床

4.1.1CNC8325B凸轮轴磨床介绍

4.1.2 凸轮轴超高速复合磨床的主要特点

4.1.3 凸轮轴超高速复合磨床技术参数

4.2 CBN砂轮及其平衡与修整

4.2.1 陶瓷结合剂的CBN砂轮的选用

4.2.2 CBN砂轮的修整

4.2.3 CBN砂轮的平衡

4.3 凸轮轴零件及检测装置

4.3.1 凸轮轴零件参数

4.3.2 凸轮轴轮廓测量仪

4.3.3 凸轮表面粗糙度的测量

4.4 凸轮工件主轴转速优化验证实验

4.4.1 实验方案

4.4.2 实验结果及分析

4.5 本章小结

第五章 全文总结与展望

5.1 全文总结

5.2 研究展望

参考文献

致谢

#### （8）切点跟踪磨削运动控制关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

引言

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 曲轴磨削工艺的特点

1.1.2 曲轴磨削方法

1.2 国内外研究现状

1.3 课题研究意义

1.4 本文组织结构

第二章 曲轴切点跟踪的关键技术

2.1 切点跟踪磨削运动模型及控制方法

2.2 曲轴切点跟踪磨削运动轨迹逼近及插补误差

2.3 曲轴加工误差分析及补偿技术

2.4 本章小结

第三章 切点跟踪磨削运动分析及磨削控制方法研究

3.1 影响磨削质量的基本参数

3.2 切点跟踪磨削运动的等角度控制方法

3.2.1 切点跟踪运动等角度控制的运动方程

3.2.2 等角速度控制切点跟踪磨削法的运动特点

3.3 恒当量磨削厚度控制方法的研究与设计

3.4 砂轮中心运动轨迹模型转化

3.5 本章小结

第四章 曲轴切点跟踪曲线插补算法的研究

4.1 运动轨迹等插补误差弦线逼近方法

4.2 三次样条曲线逼近算法

4.2.1 三次样条曲线的定义和推导过程

4.2.2 曲轴切点跟踪运动的三次样条曲线逼近

4.3 两种逼近方法对比分析

4.4 本章小结

第五章 切点跟踪误差分析及其补偿方法

5.1 切点跟踪误差分析

5.1.1 砂轮半径磨削误差

5.1.2 砂轮中心偏移误差

5.1.3 其他因素造成的误差

5.2 误差补偿方法

5.2.1 砂轮半径磨损误差补偿

5.2.2 砂轮中心偏移误差补偿

5.3 本章小结

总结与展望

参考文献

发表文章

致谢

#### （9）精密高效非圆磨削关键控制技术研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

插图索引

附表索引

第1章 绪论

1.1 引言

1.1.1 课题背景

1.1.2 课题的目的和意义

1.2 国内外研究现状与发展趋势

1.2.1 非圆磨削加工工艺的研究

1.2.2 磨削机床关键部件的研究

1.2.3 非圆磨削相关理论的研究

1.3 课题的来源及论文主要研究内容

1.3.1 课题来源及作者承担的主要研究工作

1.3.2 本文的研究重点与难点

1.3.3 论文主要研究内容

第2章 精密高效凸轮非圆磨削运动学/动力学分析

2.1 引言

2.2 磨削理论基础

2.2.1 磨削的机理

2.2.2 磨削力经验公式

2.3 凸轮轴及凸轮升程预处理

2.3.1 凸轮轴特点及主要技术性能

2.3.2 凸轮升程预处理方法

2.4 凸轮非圆磨削控制系统建模

2.4.1 砂轮进给运动方程

2.4.2 凸轮旋转运动方程

2.4.3 凸轮水平方向速度分析

2.4.4 凸轮弓高误差的计算

2.4.5 砂轮磨损对凸轮轮廓精度的影响

2.4.6 凸轮非圆磨削运动学模型分析

2.4.7 砂轮架进给与凸轮旋转速度限制条件

2.4.8 工件旋转动力学建模

2.4.9 砂轮架进给动力学建模

2.5 实例与仿真分析

2.5.1 凸轮升程预处理方法实例与仿真分析

2.5.2 砂轮进给运动方程的仿真与分析

2.5.3 凸轮旋转运动方程的仿真与分析

2.5.4 凸轮水平方向速度仿真与分析

2.5.5 凸轮弓高误差的仿真与分析

2.5.6 砂轮磨损对凸轮轮廓精度的仿真与分析

2.5.7 凸轮非圆磨削运动学模型仿真与分析

2.5.8 工件旋转动力学模型仿真与分析

2.5.9 砂轮架进给动力学模型仿真与分析

2.6 本章小结

第3章 工件旋转轴速度预测控制策略

3.1 引言

3.2 砂轮架进给和工件旋转速度约束条件的确定

3.3 工件旋转轴速度预测控制方法

3.3.1 工件旋转轴速度预测控制基本组成

3.3.2 砂轮架进给分段预处理模块

3.3.3 S 型加减速控制模块

3.3.4 砂轮架进给双向寻优控制模块

3.3.5 工件旋转速度预测控制模块

3.4 实例与仿真分析

3.4.1 砂轮进给和工件旋转速度限定条件的确定

3.4.2 砂轮进给插补周期和工件旋转速度仿真与试磨分析

3.5 本章小结

第4章 凸轮非圆磨削升程误差补偿方法

4.1 引言

4.2 凸轮非圆磨削升程误差补偿原理

4.3 自适应加权支持向量机误差补偿建模

4.3.1 支持向量机曲线拟合建模

4.3.2 加权支持向量机曲线拟合建模

4.4 误差补偿模型核函数参数及加权值的确定

4.4.1 误差补偿模型核函数参数的确定

4.4.3 加权值与加权系数的确定

4.5 实例分析与仿真

4.6 本章小结

第5章 砂轮状态在线检测与修整预测方法

5.1 引言

5.2 磨削过程声发射机理分析与信号处理

5.2.1 磨削过程声发射形成机理分析

5.2.2 磨削过程的声发射处理技术

5.3 磨削过程声发射信号小波分析

5.3.1 小波分析基本理论

5.3.2 声发射信号小波消噪预处理

5.3.3 声发射信号小波包特征提取

5.4 RBF 径向基神经网络砂轮磨削、修整过程状态识别的预测

5.4.1 径向基函数与插值问题

5.4.2 RBF 网络模型

5.4.3 K-means 聚类学习算法与实现

5.5 实例分析与仿真

5.5.1 采集数据归一化处理

5.5.2 声发射信号仿真分析

5.5.3 采用 RBF 神经网络训练学习与测试分析

5.6 本章小结

第6章 数控凸轮轴磨床控制系统研制与应用

6.1 引言

6.2 数控凸轮轴磨床硬件系统设计

6.2.1 数控凸轮轴磨床设计的主要技术指标

6.2.2 数控凸轮轴磨床控制系统总体设计

6.2.3 各功能模块设计

6.3 西门子 840D OEM 软件平台及磨削软件开发

6.3.1 软件设计方案

6.3.2 用户界面的设计

6.4 SINUMERIK 611D 驱动系统参数优化

6.4.1 SINUMERIK 611D 与电机接口参数的优化

6.4.2 电流环驱动响应的测量和优化

6.4.3 速度环频率响应的测量和优化

6.4.4 位置环频率响应测量和优化

6.5 数控凸轮轴磨床实验研究

6.5.1 数控凸轮轴磨床磨削凸轮轴试验

6.5.2 凸轮轴超差磨削实例

6.5.3 数控凸轮轴磨床产品稳定性测试

6.6 本章小结

总结与展望

1.本文主要研究成果

2.研究工作展望

参考文献

附录A 攻读学位期间发表的学术论文及知识产权

附录B 攻读学位期间主持、参与科研及鉴定和获奖成果

附录C YTMCNC8336-16 高速数控凸轮轴磨床科技成果鉴定意见

附录D YTMCNC8326-10 高速数控凸轮轴磨床科技成果鉴定意见

#### （10）凸轮磨削轮廓误差机理及精度提高方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 课题背景与研究意义

1.1.1 背景与意义

1.1.2 课题来源

1.2 凸轮类非圆磨削装备及关键技术的发展现状及趋势

1.2.1 凸轮类非圆零件磨削装备发展现状

1.2.2 凸轮类非圆零件磨削技术发展现状及趋势

1.2.2.1 凸轮类非圆磨削运动模型研究

1.2.2.2. 凸轮磨削工艺技术研究

1.2.2.3 磨削力模型与磨削几何学的研究

1.2.2.4 凸轮廓形误差及其补偿控制的技术研究

1.3 课题目的和主要研究内容

1.3.1 课题目的

1.3.2 课题研究内容

第二章 凸轮轮廓 X-C 联动磨削运动模型研究

2.1 凸轮磨削砂轮-凸轮刚体平动联动模型

2.2 凸轮轮廓 X-C 联动磨削模型仿真分析

2.2.1 外凸轮 X-C 联动磨削模型仿真

2.2.1.1 外凸轮廓形计算

2.2.1.2 外凸轮 X-C 联动磨削仿真

2.2.2 内凸轮 X-C 联动磨削仿真

2.2.2.1 转子气缸型线及 X-C 联动磨削坐标计算

2.2.2.2 转子气缸 X-C 联动磨削过程仿真

2.3 非圆磨削 X-C 联动磨削速度模型

2.3.1 X-C 联动速度模型

2.3.2 X-C 联动接触磨削点速度模型

2.4 切点法向逼近加工过程模型

2.5 本章小结

第三章 非圆磨削加工磨削力分析

3.1 非圆磨削几何学研究

3.1.1 磨削弧长模型

3.1.1.1 非圆磨削弧夹角计算

3.1.1.2 考虑变曲率下磨削弧夹角计算

3.1.1.3 非圆磨削动态弧长计算

3.1.1.4 弧长仿真计算

3.1.2 最大未磨削厚度计算

3.1.2.1 最大未磨削厚度计算推导

3.1.2.2 等法向余量下最大未磨削厚度仿真计算

3.2 非圆磨削力分析

3.2.1 非圆磨削力模型

3.2.2 两种磨削力模型的非圆磨削力仿真计算对比

3.2.3 进给速度与磨削余量对非圆磨削力影响的仿真分析

3.3 本章小结

第四章 凸轮廓形误差分析与分层磨削过程轮廓设计

4.1 廓形误差计算模型

4.1.1 伺服跟踪误差与轮廓误差

4.1.2 X 轴进给误差引起的凸轮廓形误差

4.1.3 C 轴进给误差引起的凸轮廓形误差

4.2 轮廓误差仿真分析

4.2.1 伺服跟踪误差采集与分析

4.2.2 轮廓误差仿真分析

4.3 磨削力对非圆轮廓磨削过程影响

4.3.1 扭矩对轮廓影响分析

4.3.2 弯矩对轮廓影响分析

4.4 凸轮非圆轮廓磨削力平稳控制

4.4.1 凸轮非圆轮廓磨削力控制策略分析

4.4.2 非圆轮廓磨削力控制仿真计算

4.4.2.1 外轮廓磨削力控制仿真计算

4.4.2.2 转子内腔磨削力控制仿真计算

4.5 凸轮非圆分层磨削过程轮廓规划方法

4.5.1 基于法向不等距偏置方法的过程轮廓规划

4.5.2 基于规划磨削弧长的过程轮廓设计

4.5.3 基于切点向心逼近的过程轮廓设计

4.6 本章小结

第五章 非圆磨削轮廓误差补偿研究

5.1 在线轮廓轨迹补偿

5.1.1 相对滞后计算轮廓误差原理

5.1.1.1 极坐标轨迹轮廓偏差定义

5.1.1.2 廓形误差与轨迹跟踪误差计算

5.1.1.3 X-C 联动轴相对超前与滞后量计算

5.1.2 X-C 轮廓误差控制器设计

5.1.3 轮廓与跟踪误差闭环控制仿真结果分析

5.2 基于切点法向逼近的离线轮廓误差补偿方法

5.3 本章小结

第六章 凸轮非圆磨削软件编制与典型工件磨削加工试验

6.1 凸轮类非圆零件磨削软件设计

6.2 凸轮零件磨削加工实验

6.2.1 转子气缸内腔 X-C 联动磨削加工试验

6.2.2 X-C 联动加工速度模型试验

6.2.2.1 实验装置简介

6.2.2.2 滚子直动凸轮恒角速磨削速度模型试验

6.2.2.3 平底推杆凸轮磨削点恒线速磨削速度模型试验

6.2.3 凸轮磨削过程轮廓规划方法加工试验

6.2.4 切点法向逼近离线轮廓误差补偿加工试验

6.3 本章小结

第七章 结论

参考文献

致谢

附录 1

附录 2

附录 3

附录 4

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

在学期间发表的学术论

参加科研情况

作者简介

### 四、凸轮轴切点跟踪磨削加工策略（论文参考文献）

- [1]切点跟踪磨削技术综述[J]. 熊威,管云天. 制造技术与机床, 2020(05)

- [2]凸轮轴高速磨削表面波纹度的理论与实验研究[D]. 佘帅龙. 湖南科技大学, 2018(02)

- [3]基于华中8型系统的凸轮轴磨床工件主轴转速优化方法与实验研究[D]. 汪俊. 华中科技大学, 2018(06)

- [4]凸轮轴高速磨削加工质量影响因素分析及关键技术研究[D]. 杨寿智. 湖南大学, 2016(06)

- [5]曲轴连杆颈随动磨削特性及其对加工质量的影响规律研究[D]. 张满朝. 上海交通大学, 2016(03)

- [6]回转类非圆轮廓磨削过程变结构控制理论及方法研究[D]. 陈秀梅. 机械科学研究总院, 2015(06)

- [7]数控凸轮轴高速磨削工件主轴转速优化理论及实验研究[D]. 吴桂云. 湖南科技大学, 2015(04)

- [8]切点跟踪磨削运动控制关键技术研究[D]. 党志广. 中国科学院研究生院（沈阳计算技术研究所）, 2015(03)

- [9]精密高效非圆磨削关键控制技术研究与应用[D]. 王洪. 湖南大学, 2014(09)

- [10]凸轮磨削轮廓误差机理及精度提高方法研究[D]. 李启光. 机械科学研究总院, 2014(07)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/562e4ed9d8977880cddbed68.html