# 汽车发动机缺缸论文摘要

##### 问：缺缸故障现象及原因

答：这个问题不是配件导致的，所以没法修，只能清洁，清洁就不是保修范围呢的。说明这个不是大问题，

- 只要用司有普燃油添加剂添加剂加油箱2个跑两箱油就好了。其实加油站都是定期清洁地下油罐的，何况是油箱呢，你这是燃烧不好导致的，就是油路有点脏没大毛病。

- 答：你好，缺缸的现象是发动机抖动、加不起油门。原因很多，常见的有点火线圈不点火、火花塞不跳火、喷油嘴堵塞或者不喷油、发动机内部磨损等等

答：发动机缺缸学名叫气缸失火，也就是说气缸没有燃烧做功，这样就缺少了一个气缸做功俗称缺缸。发动机失火有单缸的，也有多缸的。能够导致气缸失火的原因有很多种，其中又分为两大类，一个是油路原因，一个是电路原因。

油路的故障一般比较简单，如果是汽油泵有问题那么就会出现所有的气缸都不工作，所以如果有单独的气缸不工作，就说明很有可能是某个气缸的喷油嘴出现问题了，导致某个气缸供油有问题，产生缺缸的现象。

而电路的原因主要来自于火花塞，点火线圈，高压线，这三个零件无论哪个有问题都会引起气缸没有点火的高压电，这样就会导致发动机缺缸。

还有一个不太常见的原因就是气缸漏气，当发动机某个气缸气门封闭不严，导致某个气缸没有正常的气缸压缩也会使出现缺缸的问题。到底是什么原因引起的还需要具体检查一下。

注意：

发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作。通常表现为：发现发动机工作异常或动力不足，高、中、低速时发动机工作都不均匀并有节奏的振抖，消声器排黑烟并放炮。发动机缺缸运转会带来很大的危害：

1、发动机的转速、功率下降。

2、增加燃料消耗和排放污染。

3、加剧运转件的磨损，缩短润滑油的使用周期。

- 发动机发生了缺缸现象可以导致汽车出现耗油量大，冒黑烟，无力，马力下降车辆加不起速度，抖动严重，行车噪音加大。而且对行车安全十分不利。尤其是需要坡起路段，缺缸车辆的发动机负荷增大，车身抖动更加明显，非常容易出现瞬间死火。

- 答：缺缸表现是车抖，动力明显不足，原因一般火花塞间隙变大，分电器，点火线圈出现故障。

- 答：你好。缺缸多表现为，发动机抖动无力，导致原因，缺火，缸压不足，喷油嘴堵塞，造成的缺缸，-希望我的回答，对您有所帮助。祝你生活愉快，谢谢。

- 答：发动机为什么缺缸？看完这个视频你就懂了，陈工说的很明白

答：如果发动机出现了缺缸的现象，会导致发动机的运转平顺性降低，并且也会导致发动机的动力降低。导致缺缸的原因：点火线圈损坏，火花塞损坏，喷油嘴损坏等。出现缺缸的情况后，要去4s店读取故障码。

点火线圈和火花塞都属于汽车的点火系统，如果点火系统了，那汽缸内的可燃混合气是无法被点燃的。火花塞是点火系统中一个需要定期更换的易损件，随着使用时间的增加，火花塞的电极间隙也会变大。如果电极间隙变大了，会导致火花塞的点火能量变差。

发动机保护注意事项

要注意磨合期的使用：这是延长发动机使用寿命的基矗无论是新的还是大修后的发动机，都必须按规范进行磨合后，方能投入正常作业。

- 需要注意柴油机或汽油机在使用过程中受震动冲击和负荷不均等影响，螺栓、螺母容易松动，还有各部位的调整螺栓都要仔细检查，以免造成因松动而损坏机件。气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查、调整，以保证发动机经常处于良好的技术状态，才能节省燃油，延长使用寿命。

答：这个问题出现在发动机实际故障中，多为一个气缸不工作，个别时候有可能多缸不工作，如果只有一个气缸不工作，发动机气缸总数越多则表现越不明显。

主要表现是：

首先发动机振动幅度加大，伴随声音异常，加速无力，并且排气管抖动明显，尾气排放时有明显的间歇感，空挡时踩踏油门，振幅反而会减轻。

- 因为缺缸造成的尾气含油严重超标，而三元催化器要对含油的尾气进行燃烧，必然加速催化器的劣化。

##### 问：发动机怠速抖动现象的原因及排查 论文

- 答：发动机怠速抖动现象的原因，一般来说车子的发动机机脚垫问题，节气门过脏，发动机缺缸，燃油滤芯堵塞，发动机相关传感器故障，行车电脑问题等都可能导致。

答：你好 汽车怠速发抖的原因及解决方法;

1.发动机积碳严重

造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积碳过多。当发动机内部的积碳过多时，冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收，导致冷启动的混合气过稀，使得启动困难，这种状况下，只有等到积炭吸收的汽油饱和，才容易着车，着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧，又使混合气变浓，发动机的可燃混合气时稀时浓，造成冷启动后怠速抖动。

另外，气温越低，冷启动所需要的油量越大，积炭的存在就越会影响冷启动的顺利与否。解决办法是清洗油路，检查怠速马达是否有积碳应该清洗。

2.点火系统问题

检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况，点火系统工作不良、火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。解决办法是检查火花塞是否积碳过多，更换火花塞。

3.油压不稳

如果已经清理过发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等，仍然发现怠速时车身抖动，建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常，如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法是检查油压，必要时更换部件。

4.发动机部件老化

- 汽车抖动还与引擎脚老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统，引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动，如果引擎脚出现问题，这些震动就会传到方向盘、驾驶室内，造成怠速时发生抖动。

##### 问：汽车缺缸的表现及修理

答：汽车缺缸的表现及修理如下：

汽车机缺缸会导致油耗高、冒黑烟、无力感、马力下降、振动剧烈、行驶噪音增大。

汽车缺缸是指因发动机故障导致动力不足，动力消失。 在发动机共享气缸数下少数气缸不工作时，发动机缺缸会缩短润滑油的使用周期，容易出现瞬间起火、油耗恶化、产生黑烟、无力等现象。 驴子下降时，车辆不能超速，发动机晃动，行驶噪音变大。

发动机怠速不稳定，发动机抖动异常； 通常，发动机的气缸数较多时，会提高发动机的平滑性和稳定性。 气缸不足时，汽车速度不稳定，发动机不足时，车辆怠速不稳定，发动机异常晃动，动力明显降低，车辆起动困难，发动机容易熄火，排气管冒出黑烟等现象。

- 汽车气缸不足会导致发动机动力不足，气缸不足会导致机油使用周期缩短。 发动机在工作中非常容易出现熄火现象，同时也会增加汽车油耗，发动机在工作中会出现抖动现象。 发动机气缸不足的最明显现象是抖动。 发动机在运行中，一个或多个气缸不工作，导致发动机失去平衡，发动机转速明显下降。 发动机在工作中，输出功率均匀无法持续，转速会发生非常大的变动。 发动机缺缸除了可以通过发动机感受到外，还可以通过转速表观察到。 转速表的针上下移动。

本文来源: https://www.lw27.cn/article/582330f3739e52dd4d3acdec.html