# 引气剂质量对混凝土性能的影响

### 一、引气剂质量对混凝土性能的影响（论文文献综述）

李扬,王振地,薛成,白永厚,王玲[1]（2021）在《高原低气压对道路工程混凝土性能的影响及原因》文中研究指明为研究高原低气压对道路工程混凝土性能的影响,在拉萨（气压约60 kPa）和北京（气压约100 kPa）两地采用相同配合比的道路混凝土分别进行性能对比试验,测试了混凝土含气量、坍落度、强度、NEL法氯离子渗透系数和单面盐冻耐久性等性能指标,进一步测定了引气剂溶液的泡沫体积、表面张力和硬化混凝土孔结构。试验结果表明:在低气压下,引气混凝土的含气量和坍落度分别比常压下降低8%～36%和4%～9%;抗压强度和劈裂抗拉强度分别比常压下降低1.6%～14.8%和1.5%～10.8%;氯离子渗透系数比常压下增加29%～135%;可见低气压下其抗冻耐久性降低。在低气压下,引气剂溶液的表面张力比常压下增加3.0%～4.5%,溶液泡沫体积比常压下降低2%～14%,混凝土内的气体压缩系数比常压下减小,这些原因导致了低气压环境下施工的道路混凝土含气量降低,坍落度减小;与此同时,硬化混凝土平均气孔直径增大6%～18%,气泡间距系数增加45%～92%,最终使得低气压下混凝土强度、抗氯离子渗透性和抗冻耐久性降低。

常艳婷,周斌[2]（2021）在《掺合料与引气剂对寒冷地区混凝土设施结构性能影响分析》文中认为寒冷地区混凝土设施较容易因为长期处于冻融环境下而产生抗冻融破坏和压溃破坏。文章对当前冻融环境下混凝土设施解决抗冻融破坏和压溃破坏的常用方法进行总结,认为在混凝土中加入掺合料以及引气剂,能够有效提升冻融环境下混凝土的耐久性能。文章对学者相关研究进行总结,对掺合料颗粒大小、种类、以及引气剂等指标对冻融环境下混凝土的具体性能影响进行综述。旨在探究寒冷地区增强混凝土设施抗压强度和抗冻融性能的方法,对提高我国北方寒冷地区混凝土设施耐久性能具有较强的借鉴价值。

刘旭,陈歆,田波,李立辉,葛勇[3]（2021）在《低气压环境下水泥混凝土性能研究进展》文中进行了进一步梳理对低气压环境下水泥混凝土性能的研究现状进行了综述,重点论述了低气压对引气剂溶液的泡沫性能、混凝土的含气量与孔结构、混凝土的强度与收缩等的影响规律。低气压环境会降低搅拌机的有效功率,进而可能影响混凝土的搅拌质量;低气压对混凝土含气量与孔结构的影响因引气剂品种而异,在选择优质引气剂且搅拌质量良好的前提下,低气压下搅拌、成型对混凝土含气量及孔结构的影响有限;低气压养护对混凝土力学与收缩性能不利,但低气压环境不会使养护充分的混凝土力学性能发生劣化。此外,还提出了目前研究存在的问题并对应地提出了研究展望。

刘琪[4]（2021）在《引气混凝土气孔结构形成机制及影响因素研究》文中研究说明引气剂（AEA）通过向混凝土中引入细小的、均匀分布的气泡,可以早期改善拌合物的工作性、后期提高混凝土抗冻性等诸多性能,被作为常用外加剂广泛应用于混凝土中。通常认为引气剂致使表面张力的降低是引气行为的基础,然而仅仅通过表面张力分析引气机理、评价引气能力结果不能令人满意。因为引气拌合物的固-液-气三相结构影响因素多且复杂,具体的引气过程与机理一直未得到很好的揭示。因此,研究气泡在水泥浆体中形成和发展过程,分析气泡与水泥等固体颗粒的相互作用,探究材料组成如引气剂种类、粉煤灰及无机盐对引气行为的影响机制具有重要的理论意义和应用价值。本文通过气孔结构分析仪（AVA）和光学显微镜研究搅拌过程中气泡的形成及静置过程中气孔结构的发展。利用群体平衡模型分析不同种类引气剂的引气过程,该模型通过引气系数和排气系数来表征引气过程。通过比较普通自来水和去气水对静置过程中气孔结构的演化规律,发现了含气量先降低后升高的现象,该过程受气体溶解及扩散的作用。研究掺入阴、阳及非离子表面活性剂的硬化砂浆气孔结构,可以发现在气孔引入及发展的共同作用下,非离子表面活性剂引入的微小气孔多,阴离子表面活性剂次之,阳离子表面活性剂引入的大孔最多,气孔结构主要受表面张力、流变性能及气泡与水泥等颗粒的相互作用的影响。通过泡沫指数（foam index）、有效zeta电位变以及水泥浆体中气泡的上升速率测试分析了气泡与水泥等颗粒的相互作用。泡沫指数试验是一种简单快速确定引气剂掺量的方法。本研究通过引入水平振荡器,提升了浆体振荡过程的稳定性,减小了人工操作的影响。研究水灰比对泡沫指数试验的影响,发现延长振荡时间可以消除不同振荡频率或不同固体含量对于引气过程无关因素的影响,较优的振荡时间为120s。采用优化后泡沫指数试验方法,试验参数更贴近实际情况,试验结果稳定可靠。通过对表面活性剂溶液-水泥体系的ATR-FTIR测试以及主要水化产物C-S-H及AFt在模拟孔溶液中带电情况的分析,建立了水化水泥颗粒带电的马赛克模型,分析3 000-2 800cm-1处红外光谱特殊的变化,揭示了带不同电性的表面活性剂及其形成的气泡与水泥的相互作用机理。研究掺入粉煤灰后阴、阳及非离子表面活性剂引气行为的差异,发现粉煤灰主要影响是吸附表面活性剂,进而导致增大表面活性剂的用量。但含气量相同时,同种气孔结构仍有差异。利用掺入表面活性剂后水泥和粉煤灰等颗粒的zeta电位变化评价了固体颗粒和表面活性剂/气泡的相互作用,发现阴、阳离子表面活性剂与固体颗粒相互作用较强,zeta电位变化大的配合比,大孔及小孔的数量均会提高;非离子表面活性剂的相互作用较弱,仅小孔受其影响,大孔受流变参数的影响更显着,粉煤灰增大了黏度进而增加了大孔含量。研究外掺无机盐对新拌水泥砂浆气孔结构的影响。发现Na2SO4会增大新拌浆体的含气量,Na Cl可略微增大砂浆含气量,而Ca Cl2会降低含气量。研究还发现对于同一种无机盐,盐掺量增大可以增加新拌水泥砂浆中大气泡的含量同时降低小气泡的含量。基于液相中气泡上升曳力公式,提出了掺表面活性剂水泥浆体中气泡与水泥颗粒相互作用系数的计算公式,计算了Na2SO4、Na Cl及Ca Cl2等无机盐对相互作用系数的影响,发现随着相互作用系数的增加,气泡与水泥颗粒的相互作用增大,新拌水泥砂浆中0～200μm气泡含量及气泡比表面积线性降低,而>1000μm气泡含量及气泡间距系数线性增大。

杨轶群[5]（2021）在《干湿—盐侵—冻融耦合作用下水工混凝土耐久性研究》文中研究指明为了改善西北地区脆弱的生态环境,国家先后在西北地区建成一些大型引水、提水灌区以及跨流域的调水工程,如引大入秦工程、景电工程、引洮工程等。但是在我国西北地区,渠道、隧洞等引水输水建筑物长期处在干湿循环、盐类侵蚀、冻融循环等的恶劣环境中,导致侵蚀破坏现象频繁出现,极大的威胁了工程的安全运行。并且水工混凝土在复杂的侵蚀作用下,破坏损伤机理仍不清楚,耐久性劣化规律仍不明晰,有关水工混凝土耐久性的评价方法较少,损伤预测也误差较大。因此,本文以西北地区遭受侵蚀破坏比较严重的甘肃省引大入秦工程作为典型工程,通过实地调查取样,探明引大入秦工程水工建筑物破坏的主要侵蚀作用是干湿循环、盐类侵蚀和冻融循环的耦合作用,主要侵蚀离子为硫酸根离子和氯离子;根据施工要求,设计不同水灰比（S1、S2、S3）、粉煤灰掺量（F1、F2）、矿粉掺量（K1、K2）、引气剂用量（Y1、Y2）的9组混凝土试件,分别在清水和5%硫酸钠-氯化钠溶液中进行室内加速试验,明确混凝土的破坏过程,揭示混凝土的劣化机理;基于灰色关联分析的方法计算关联度,通过关联度对混凝土的耐久性进行评价;利用试验数据构建灰色残差马尔科夫模型,对水工混凝土的耐久性损伤进行预测。得到主要结论如下:（1）分析试验数据可知水灰比越小,耐久性越好,水灰比越大,耐久性越差;掺入15%低掺量粉煤灰能够提高混凝土耐久性,掺入30%高掺量粉煤灰会加速混凝土的破坏,降低其耐久性;掺加矿粉对混凝土耐久性影响较小;在一定范围内向混凝土中加入引气剂能够提高混凝土的耐久性。并且通过核磁共振分析可以得知,混凝土孔径分布呈“三峰分布”。4次大循环后,在清水与复盐中的基准混凝土小孔隙显着增多,其它两种孔隙小幅增加。8次大循环后,两者规律出现差异。在清水中,混凝土小孔隙数量明显减少,小孔隙不断向中孔隙和大孔隙过渡,中孔隙、大孔隙分布值明显升高;在复盐中,小孔隙数量仍大幅增加,而中孔隙、大孔隙分布值升高较少。（2）将各试验组的关联度值进行对比可以发现:在清水中,经过3次大循环后,各组的关联度值较大,混凝土的耐久性较优;8次大循环后关联度值下降较多,耐久性变差。在复盐中,关联度的最大值出现在第一次大循环结束后;经过五次大循环后,各组关联度值下降明显,混凝土的耐久性变差。并且S组中,任意循环次数,关联度值存在S1>S2>S3;F组中,存在F1>S2>F2;K组中,S2、K1、K2三组关联度值基本相同;在Y组中,关联度值始终存在Y2>Y1>S2。（3）以相对动弹性模量表征混凝土的耐久性损伤情况,以S2、F1、K1、Y1四组试件0～5次大循环试验数据构建灰色残差模型,通过模型对6～8次大循环试验数据进行计算,并用马尔科夫过程进行符号修正,与原始数据对比,平均误差仅为3.507%,验证了模型的适用性。基于上述模型,预测出S2、F1、K1、Y1四组混凝土试件在清水中达到破坏时的循环次数分别为12次、17次、13次、16次,在复盐中达到破坏时的循环次数分别为9次、11次、9次、10次。

于峰[6]（2021）在《复掺消泡剂-增稠剂模袋混凝土抗冻性及配比优化研究》文中研究说明模袋混凝土衬砌渠道具有整体性好、适应冻胀能力强、便于机械化施工等优点,在内蒙古河套灌区得以快速推广应用。本文研究目标为提出满足各项性能指标要求的模袋混凝土最优配比参数方案,从而指导模袋混凝土衬砌渠道的实际施工,有助于模袋混凝土技术的进一步推广应用。渠道衬砌模袋混凝土的基本要求为:强度等级为C25,抗冻等级为F250,扩展度应在500 mm～600 mm的范围,而大流动性和高抗冻性对水胶比和单位用水量的要求存在矛盾,如何使模袋混凝土在大流动性下实现高抗冻性已成为生产实践中亟待解决的问题。模袋混凝土配合比设计应采用以下技术途径:低水胶比和低单位用水量、掺用矿物掺和料、掺用高效减水剂、增大含气量,但减水剂的大量使用和高含气量会给模袋混凝土带来含气量经时损失大、流动性经时损失大、有害大气泡多的问题,导致模袋混凝土的泵送性能降低,抗冻性不易达到设计要求。为了使模袋混凝土在大流动性下在实现高抗冻性,本文首先对减水剂、引气剂、消泡剂和增稠剂等混凝土外加剂开展了品种优选试验,随后利用正交试验设计研究了含气量和消泡剂、增稠剂对模袋混凝土工作性、力学性能和抗冻性的影响,分析了消泡剂和增稠剂复掺对抗冻性的影响机理;然后在最优外加剂品种及掺量的基础上,利用五元二次正交组合设计研究了单位用水量、水胶比、粉煤灰掺量、矿渣掺量、激发剂掺量等配比参数对模袋混凝土工作性、力学性能和抗冻性的影响,分析了粉煤灰和矿渣间的交互效应,以及气泡间距系数和相对动弹性模量的相关性,随后利用频数优化法获取了模袋混凝土配比参数合理区间,利用响应面优化法获取了模袋混凝土最优配比参数;最后在配比参数试验结果的基础上,开展了粗骨料体积分数对模袋混凝土工作性、力学性能和抗冻性的影响研究。主要研究成果如下:（1）本试验减水剂应选用PCA-Q005聚羧酸减水剂,引气剂应选用K12引气剂,消泡剂应选用聚醚改性有机硅消泡剂,增稠剂应选用羟丙基甲基纤维素醚。各试验因素对模袋混凝土气泡间距系数、质量损失率和相对动弹性模量的作用程度均为:含气量>消泡剂掺量>增稠剂掺量,含气量和消泡剂掺量是显着因素,增稠剂掺量是非显着因素,随着含气量、消泡剂掺量和增稠剂掺量的增大,相对动弹性模量先增大后减小,分别在含气量为5.5%、消泡剂掺量为0.15%、增稠剂掺量为0.03%相对动弹性模量最大。当含气量为5.5%时,0.15%消泡剂和0.03%增稠剂复掺使模袋混凝土含气量损失率降低了64.28%,扩展度损失率降低了55.04%,有害大气泡数量降低81.38%,小气泡数量增大了14.89%,气泡间距系数降低了11.54%,相对动弹性模量提高了11.97%。（2）各试验因素对模袋混凝土气泡间距系数、质量损失率和相对动弹性模量的作用程度均为:水胶比>粉煤灰掺量>单位用水量>矿渣掺量>激发剂掺量,单位用水量、水胶比和粉煤灰掺量是显着因素,随着单位用水量和水胶比的增大,相对动弹性模量逐渐降低,随着粉煤灰掺量的增大,相对动弹性模量先增大后减小,表明低水胶比和低单位用水量有助于实现高抗冻性,粉煤灰掺量存在最优值;粉煤灰和矿渣间具有显着的交互作用,当粉煤灰掺量为23%,矿渣掺量为17%时,相对动弹性模量最大。气泡间距系数和相对动弹性模量的相关性良好,抗冻等级为F250时模袋混凝土气泡间距系数临界值为338μm,抗冻等级为F300时为252μm。（3）同时满足扩展度达到500 mm～600 mm、强度等级为C25、抗冻等级达到F250的模袋混凝土配比参数合理区间为:单位用水量为152 kg/m3～160 kg/m3,水胶比为0.38～0.41,粉煤灰掺量为26%～35%,矿渣掺量为14%～19%,激发剂掺量为1.93%～2.61%。以相对动弹性模量最大为目标,以扩展度500 mm～600 mm、强度等级为C25为约束条件,得到的模袋混凝土最优配比参数为:单位用水量为153 kg/m3,水胶比为0.4,粉煤灰掺量为28%,矿渣掺量为15%,粗骨料体积分数为0.33,聚羧酸减水剂掺量为0.75%,含气量为5.5%,消泡剂掺量为0.15%,增稠剂掺量为0.03%,激发剂掺量为2.13%。（4）随着粗骨料体积分数的增大,模袋混凝土的湿堆积密实度和相对动弹性模量先增大后减小,在粗骨料体积分数为0.33时湿堆积密实度和相对动弹性模量最大,验证了最优配合比参数的合理性。湿堆积密实度和扩展度、相对动弹性模量的相关性良好,随着湿堆积密实度的增大,扩展度和相对动弹性模量逐渐增大。

张波[7]（2021）在《恒定负温养护下等强度混凝土冻融损伤规律试验研究》文中研究说明随着“一带一路”国家战略的确立与推进,位于我国高寒高海拔、高纬度冻土地区的青藏铁路,公路工程的基础建设方兴日盛。特殊的气候、地质条件及各类环境因素,决定了青藏铁路、高速公路、川藏铁路工程建设结构物的早强抗冻混凝土必须具有良好的物理力学性能、耐久性及适应环境的能力,而如何保证该地区的混凝土结构物能够具有上述合格的性能成为了亟待解决的问题。本文基于青藏地区钻孔灌注桩基础的负温混凝土的施工和养护,以及国家自然基金“冻土区季节活动层钻孔灌注桩等强度混凝土孔结构劣化演变及抗冻耐久性控制研究”为背景开展恒定负温下等强度混凝土冻融损伤规律试验研究。在模拟青藏线地区典型环境的试验条件下,采用多组次对比试验的方法,进行不同混凝土配合比,不同混凝土影响因素变动的混凝土性能试验。通过改变水胶比、引气剂的掺量等因素,来对混凝土的抗冻性、早期强度发展规律等性能进行考察,并与标准养护条件下的同种混凝土做比较,分析高寒高海拔地区的环境条件对混凝土强度和抗冻性等性能的影响,明确高寒高海拔地区混凝土性能的发展规律以及不同影响因素对混凝土抗冻性能的影响规律。论文主要研究内容及成果如下:（1）在相同引气剂掺量、水胶比情况下,两种养护条件下的恒定负温（-3℃）养护和标准养护的混凝土抗压强度随龄期呈现增加趋势。同标准养护相比,-3℃恒定温度养护下的混凝土在各个龄期的抗压强度值均低于标准养护下混凝土强度值。不同水胶比,不同引气剂掺量的恒定负温（-3℃）下养护的混凝土均在42天左右达到了同标准养护下28天的强度,即等强度混凝土。对比分析混凝土在负温（-3℃）养护下的孔径分布要差于标准养护下的混凝土,但是混凝土的抗压强度相等。所以,通过延长龄期使得负温（-3℃）养护下混凝土能够达到宏观上的“等强度”,但是并未达到微观上的“等孔结构”。（2）进行了等强度下混凝土冻融环境下宏观指标劣化试验研究,旨在通过受冻融混凝土宏观指标的质量和相对动弹模量、峰值应力和峰值应变四个指标随冻融循环的变化规律来从宏观角度判定多组次不同混凝土的抗冻性强弱。得到,适量的引气剂掺量有利于改善混凝土的抗冻耐性;无论是否掺入引气剂,混凝土抗冻性均随着水胶比的增大而减弱;等强度下恒定负温养护的混凝土抗冻耐久性比标准养护下的抗冻耐久性要弱且相对较明显。（3）根据立方体抗压试验结果得出,混凝土随着快速冻融循环次数的增加,不同引气剂掺量下的混凝土的应力应变曲线均趋于扁平。并且各组混凝土均出现峰值应力随着混凝土冻融次数的增加而减小的现象。峰值应变随着冻融循环次数的增加而增大。同时得到等强度下标准养护和恒定-3℃养护下的0.28水胶比不同初始含气量的混凝土随着冻融循环过程中峰值应力和峰值应变变化的拟合公式。（4）采用核磁共振仪测试了混凝土在不同养护温度下不同冻融循环次数下的微观结构参数,研究了混凝土微观结构参数对冻融循环的变化规律;分析了水胶比和养护温度对受冻融混凝土微观结构参数的影响规律。从而从微观角度判定水胶比和养护温度对混凝土抗冻性能的影响。结果表明,适当的引气剂掺量可以改善混凝土的抗冻耐久性;使得混凝土更“耐冻”。冻融循环使得混凝土向孔径增大的方向发展。（5）基于灰色关联法评价冻融过程中宏观指标和微观参数关联度,进行了定量的分析宏观指标损伤与微观参数的关联度计算。得到等强度下恒定负温养护混凝土和标准养护混凝土的冻融循环过程中强度损失值、相对动弹模量损失与混凝土孔隙率、以及分孔理论中的有害孔、多害孔占比的关联度在0.8～0.9左右。通过关联度判定理论判定关联度较高,两者具有良好的关联性。混凝土孔隙率增大、以及分孔理论中的有害孔、多害孔占比增多对混凝土的抗冻耐久性的劣化具有重要的影响。（6）根据地区位置的纬度不同选取了以西宁地区和宜昌地区为例,结合冻融过程中相对动弹模量的数据进行0.28水胶比混凝土抗冻性寿命预测的试算,结果发现,标准养护的混凝土使用年限约是恒定负温养护下的2～3倍,在宜昌地区的使用年限远高于在西宁地区的使用年限。

李扬[8]（2020）在《低气压下气泡全生命期特征及引气混凝土性能提升》文中研究表明高原地区约占我国国土面积的四分之一,该地区的工程建设量呈逐年增加趋势。工程中发现,在高原地区使用常规品种引气剂后,新拌混凝土与平原地区的混凝土相比含气量降低、流动性不足,硬化混凝土抗冻耐久性下降,引气剂使用效果受到了高原环境的影响。为探明高原环境影响引气剂使用效果的机理,本文基于自主建立的全程低气压条件下气泡结构试验方法,获得了在实验室模拟和高原现场条件下低气压对引气剂性能影响结果,对比研究了常压和低气压下引气剂气泡全生命期内的发展变化,阐明了低气压下气泡全生命期特征,发明了新型引气剂以提升高原低气压环境下制备混凝土的性能。取得了如下主要结果:（1）研制了模拟高原低气压环境的气泡结构测试分析设备,实现了溶液和净浆样品的制备与性能测试全程低气压,获得了20 kPa～100 kPa气压条件下引气剂溶液泡沫体积Vs、引气剂溶液气泡直径ds和水泥净浆中气泡直径dc等气泡特征参数的演化规律,避免了试验中气压变化对试验结果的影响。发现了60 kPa下6种引气剂溶液Vs平均降低9.4%,皂甙引气剂的ds-5min增加4%,dc增加18%。高原低气压下引气效果变差和混凝土含气量下降与气泡结构变化密切相关。（2）在北京（海拔高度50 m,气压100 kPa）和拉萨（海拔高度4200 m,气压60 kPa）两地进行了6种引气剂制备混凝土性能对比试验,发现60 kPa下引气混凝土的含气量降低程度与引气剂品种和分子结构有关,掺加皂甙类、松香类和阳离子双子类引气剂的混凝土含气量比100 kPa下含气量降低率小于10%,掺加烷基苯磺酸盐、聚醚类和阴离子双子类引气剂的混凝土含气量降低率大于15%。对硬化混凝土的研究发现,与100 kPa相比,60 kPa下混凝土中气孔直径平均增加21%,气泡间距系数平均增加45%,氯离子扩散系数平均增加80%,快速冻融200次后混凝土相对动弹性模量平均降低11.6%。试验结果显示在60kPa下引气混凝土的气孔结构劣化,耐久性降低。（3）提出引气剂气泡全生命期分为气泡产生、混合-分离、气泡衰亡三个阶段,阐明了各阶段引气剂溶液的气泡全生命期特征:（1）在气泡产生阶段,通过搅拌作用引气剂溶液中产生大量气泡,泡沫体积在20 s内快速增长至最大值Vs-max,低气压下Vs-max比常压下降低5%;（2）在混合-分离阶段,小气泡悬浮在溶液中,整个溶液成为水与气泡的混合体系,Vs在此阶段能保持短暂的稳定,然后在浮力作用下部分气泡快速上升,气液分离,Vs快速减少。低气压下,气泡在溶液中上升速度较快,此阶段时长30 s比常压下此阶段时长45 s减少33%;（3）在衰亡阶段,气泡熟化、排液和聚并,泡沫体积缓慢减少至完全消失。低气压下气泡稳定性相比常压环境更低,衰亡阶段时长8 h比常压下此阶段时长12 h减少33%。（4）分析了60 kPa低气压下引起气泡全生命期发展变化的原因,发现了气体体积压缩量比常压下降低6%是引气量下降的主要原因之一;引气剂溶液表面张力比常压下增加4%,气泡直径增大,导致在混合-分离阶段气泡更快地从溶液中逸出,保留在分散介质中的气体减少;空气溶解度比常压下降低40%,可溶解气体减少,无法溶解的气体进入气泡,引起溶液气泡生长速率比常压下增加104%,气泡衰亡加速。（5）提出了气泡全生命期内评价混凝土引气能力的参数——气体压缩转换系数kZ、气体保留矫正系数kB和气泡稳定转换系数kS,建立了低气压下混凝土含气量预测模型,经过工程验证,模型计算值与试验值之差小于国家标准中含气量测定结果误差0.5%。（6）基于提高气泡稳定转换系数kS的目标,发明了马来松香基双子引气剂,设计三元菲环基团来增加分子结构刚性,引入双子连接基团降低亲水基间的静电斥力,合成出了低气压专用引气剂MRP。与松香引气剂相比,马来松香基双子引气剂MRP的气泡液膜强度提高11%,液膜上分子排列密度增加50%,气泡稳定性提高。低气压下MRP引气混凝土含气量降低率比松香引气混凝土减少5%,气泡间距系数增加率减少87%,有效提高了高原混凝土的工作性和抗冻耐久性。

徐俊辉[9]（2020）在《引气掺沙漠砂混凝土性能试验研究》文中提出我国目前仍是发展中国家,基础设施还不完善,建筑用房、工程建设都需要大量的砂子,河沙资源日益枯竭。各个地区工程多用河沙,而大量工程对河沙的开采导致环境污染,地质地貌被破坏。由于国家对自然资源的管控,对工程来说砂子的成本也将提高。因此大量学者研究了沙漠砂用于建筑细骨料来代替河沙以减少对河沙的需求和依赖。新疆地处西域,新疆沙漠砂资源丰富,便于开采,沙漠砂混凝土由此产生。然而由于沙漠砂比表面积大,搅拌混凝土所需用水量大,且容易造成混凝土坍落度低、流动性差、强度低。同时沙漠砂中含有盐碱、氯离子等成分,会降低混凝土耐久性。引气剂可以改善混凝土的工作性能和耐久性能,在适当掺量下混凝土强度也可以满足要求。而目前对掺入引气剂的沙漠砂混凝土的性能的研究较少。因此,本文对引气掺沙漠砂混凝土性能展开研究,通过比较掺入五种引气剂（十二烷基磺酸钠、α-烯基磺酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚、松香热聚物和木质素磺酸钠）的混凝土的含气量和坍落度数据,选取三种引气剂,同时每种引气剂选取三个水平掺量;三种引气剂（十二烷基磺酸钠、α-烯基磺酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚）,每种引气剂和沙漠砂、短切玄武岩纤维各选取三个掺量水平,进行三因素三水平的正交试验,选取正交表L9（33）。每种引气剂正交试验为9组,共27组。探究三种因素对混凝土抗压强度、劈裂抗拉强度和抗折强度的影响程度和规律,寻找三因素的最佳水平掺量组合;比较三种引气剂正交试验的最佳水平掺量组合下的混凝土力学试验值,选取脂肪醇聚氧乙烯醚和沙漠砂、短切玄武岩纤维再次进行三因素三水平的正交试验,探究三种因素对混凝土抗氯离子渗透性能的影响,寻找各因素的最佳水平掺量组合。为掺沙漠砂引气混凝土的研究和推广使用提供一定参考。通过极差法和方差法分析试验数据。试验结果表明,沙漠砂替代率为40%时,对混凝土强度影响最为显着,且混凝土强度高,为最佳掺率。短切玄武岩纤维掺率在0.1%对混凝土的抗拉和抗折强度提升效果显着,为最佳掺率。不同种类的引气剂对掺沙漠砂和纤维混凝土强度影响程度不尽相同,大多强度是随着引气剂掺量水平的提高混凝土的强度下降,低水平掺量为关键。引气剂脂肪醇聚氧乙烯醚、沙漠砂和短切玄武岩纤维对混凝土的电通量值都有显着的积极影响。沙漠砂对混凝土电通量的影响最为显着,其次是引气剂,最后是短切玄武岩纤维。

刘旭[10]（2020）在《低气压环境对混凝土引气效果及孔结构影响的研究》文中研究指明青藏高原地区具有海拔高、空气稀薄、辐射强烈等环境特征,使得该地区昼夜温差大,年正负温交替天数远多于同纬度的平原地区,混凝土材料易发生冻融循环病害。基于冻融循环破坏机理,引气剂可以有效提高混凝土结构的抗冻性能,虽然有部分工程反馈高原地区存在混凝土引气困难的现象,但是针对高原地区低气压环境对混凝土引气效果影响的研究仍不充分。为此,本文通过模拟低气压环境研究低气压对引气剂溶液的泡沫性能以及低气压下搅拌成型对硬化水泥净浆的孔结构参数（如孔隙率、孔径分布等）和水泥砂浆的气孔结构参数（如含气量、气泡间距系数等）的影响。通过模拟高原低气压环境,研究了低气压对不同引气剂溶液的初始泡沫高度及泡沫高度经时损失的影响。结果表明,气压的降低会对大部分引气剂溶液的起泡能力和泡沫稳定性产生不利影响。各组引气剂溶液在低气压下的初始泡沫高度较常压降低幅度均在6.6%以下。通过模拟高原低气压环境,研究了不同搅拌成型气压下掺加3种引气剂（市售三萜皂苷类引气剂SJ-2和两种新型引气剂FC-1、FC-2）的水泥净浆的孔结构特征和水化进程。孔结构研究发现随着气压的降低,引气水泥石的总孔隙率增大9%-46%,最可几孔径变大,即引气水泥石的孔结构随气压降低而呈劣化趋势。该趋势随着养护龄期增长而减弱。同时,净浆结合水试验未发现气压对水泥水化进程有明显影响。通过模拟高原低气压环境,研究了不同搅拌成型气压下掺加3种引气剂的水泥砂浆的气孔结构参数与抗压强度。研究发现,随着气压的降低掺加SJ-2和FC-2的水泥砂浆含气量略有增长,气泡尺寸几乎不变,气泡间距系数略有减小,即在低气压下砂浆的抗冻性指标略有提高。对于掺加FC-1的水泥砂浆,虽然其含气量随气压降低而有所减小,但是其气泡尺寸和气泡间距系数受气压影响变化不大,认为气压降低对其抗冻性的影响不大。此外,不同气压下搅拌成型的水泥砂浆强度均随其含气量增大而线性降低,再次印证了低气压搅拌成型不会对水泥基材料的强度发展带来不利影响。综合上述研究可知,低气压搅拌成型对掺加SJ-2引气剂的混凝土含气量与气孔结构不会有显着不良影响;FC-1和FC-2在缩小气泡尺寸和减小气泡间距系数方面相较SJ-2更具优势,但要在作为引气剂在工程中应用还需进一步研究和改进。整体上看低气压不会造成混凝土引气困难的现象。

### 二、引气剂质量对混凝土性能的影响（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、引气剂质量对混凝土性能的影响（论文提纲范文）

#### （1）高原低气压对道路工程混凝土性能的影响及原因（论文提纲范文）

0 引 言

1 试 验

1.1 原材料和配合比

1.1.1 原材料

1.1.2 配合比

1.2 试验方法

1.2.1 新拌混凝土试验

1.2.2 硬化混凝土试验

(1)硬化混凝土强度

(2)氯离子渗透试验

(3)单面盐冻试验

(4)硬化混凝土孔结构测试

1.2.3 引气剂水溶液试验

(1)引气剂溶液泡沫体积

(2)引气剂溶液表面张力

2 试验结果

2.1 混凝土含气量和坍落度

2.2 混凝土强度

2.3 混凝土耐久性

2.3.1 氯离子渗透系数

2.3.2 单面盐冻试验

3 分析与讨论

3.1 低气压下混凝土含气量降低的原因

3.1.1 低气压下引气剂溶液表面张力增加

3.1.2 低气压下气体体积压缩系数减小

3.2 低气压下混凝土强度和耐久性降低的原因

4 结 语

#### （2）掺合料与引气剂对寒冷地区混凝土设施结构性能影响分析（论文提纲范文）

1 冻融环境对混凝土结构影响

1.1 混凝土结构冻融破坏机理

1.2 冻融环境对混凝土结构的危害

2 影响冻融环境下混凝土结构因素分析

2.1 掺合料

2.2 引气剂

3 冻融环境下掺合料与引气剂对混凝土影响分析

3.1 掺合料影响分析

3.1.1 颗粒大小

3.1.2 种类

3.2 引气剂影响分析

4 结语

#### （3）低气压环境下水泥混凝土性能研究进展（论文提纲范文）

1 低气压对引气剂溶液性能的影响

1.1 引气剂溶液的表面张力

1.2 引气剂溶液的泡沫性能

2 低气压对混凝土含气量的影响

2.1 新拌混凝土的含气量

2.2 硬化混凝土的含气量

2.3 低气压下混凝土的含气量控制

3 低气压对混凝土孔结构的影响

3.1 硬化混凝土的孔结构与气孔结构

3.2 混凝土气泡与溶液泡沫的差异

4 低气压对混凝土其他性能的影响

4.1 低气压对混凝土力学性能的影响

4.2 低气压对混凝土收缩性能的影响

4.3 低气压对混凝土抗冻性能的影响

5 结论与展望

#### （4）引气混凝土气孔结构形成机制及影响因素研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 气孔结构与混凝土性能的关系

1.2.1 新拌混凝土

1.2.2 硬化混凝土

1.3 混凝土气孔结构的影响因素

1.3.1 水泥浆体的性质

1.3.2 化学外加剂

1.3.3 拌和及运输过程

1.3.4 外部条件

1.4 引气性能的影响机制

1.4.1 表面张力

1.4.2 引气能力

1.4.3 流变性能

1.4.4 气泡与固体颗粒的相互作用

1.5 气孔结构参数测量方法

1.5.1 新拌浆体含气量

1.5.2 新拌混凝土气孔结构

1.5.3 硬化混凝土气孔结构

1.6 存在的主要问题

1.7 本文主要研究内容

第2章 气孔结构的形成与发展规律研究

2.1 引言

2.2 原材料及试验方法

2.2.1 原材料

2.2.2 新拌砂浆气孔结构

2.2.3 硬化砂浆气孔结构

2.3 搅拌过程中气孔结构的形成

2.3.1 群体平衡模型

2.3.2 气孔结构与搅拌时间的关系

2.4 静置过程中气孔结构的发展

2.4.1 静置250min内气孔结构的发展

2.4.2 28d硬化砂浆气孔结构

2.5 气孔结构影响机制简析

2.6 本章小结

第3章 气泡与水泥等颗粒相互作用评价方法的改进

3.1 引言

3.2 泡沫指数试验

3.2.1 试验流程

3.2.2 原材料及试验方法

3.2.3 泡沫指数的测试装置及流程改进

3.2.4 振荡频率对泡沫指数的影响

3.2.5 水灰比对泡沫指数的影响

3.2.6 改进的泡沫指数试验方法

3.3 Zeta电位

3.4 水泥浆体中气泡的上升行为

3.4.1 一般流体中气泡的上升行为

3.4.2 气泡与水泥颗粒相互作用对气泡上升行为的影响

3.4.3 流变性能与气泡上升行为的关系

3.4.4 水泥浆体中气泡上升的测试方法

3.5 本章小结

第4章 表面活性剂电性对引气性能的影响机制研究

4.1 引言

4.2 原材料及试验方法

4.2.1 原材料

4.2.2 硬化砂浆气孔结构

4.2.3 表面张力

4.2.4 泡沫指数

4.2.5 Zeta电位

4.2.6 傅里叶变换衰减全反射红外光谱

4.3 表面活性剂电性对硬化水泥砂浆气孔结构的影响

4.4 表面活性剂电性对表面张力的影响

4.5 表面活性剂电性对泡沫指数的影响

4.6 表面活性剂与水泥颗粒的相互作用

4.6.1 水泥颗粒的zeta电位

4.6.2 表面活性剂对水泥颗粒zeta电位的影响

4.7 表面活性剂/气泡与水泥颗粒的相互作用机制

4.7.1 表面活性剂-水泥体系的典型红外光谱

4.7.2 水化水泥颗粒电荷分布的马赛克模型

4.7.3 表面活性剂浓度对红外光谱的影响

4.7.4 表面活性剂在水泥表面的吸附模型

4.7.5 钙离子对阴离子表面活性剂与水泥颗粒相互作用的影响

4.8 本章小结

第5章 粉煤灰对引气性能的影响机制研究

5.1 引言

5.2 原材料及试验方法

5.3 粉煤灰对硬化砂浆气孔结构的影响

5.4 粉煤灰对孔溶液及表面张力的影响

5.5 气泡与固体颗粒的相互作用

5.5.1 水泥颗粒及粉煤灰颗粒的zeta电位

5.5.2 粉煤灰对有效zeta电位变的影响

5.6 粉煤灰对水泥净浆流变性能的影响

5.7 粉煤灰对气孔结构的影响机制

5.8 本章小结

第6章 无机盐对引气性能的影响机制研究

6.1 引言

6.2 原材料及试验方法

6.3 引气净浆中单个气泡的上浮行为

6.3.1 气泡直径与上升时间/速度的关系

6.3.2 掺引气剂水泥净浆中气泡的屈服参数

6.3.3 曳力系数与雷诺数的关系及相互作用系数的计算

6.4 无机盐对新拌水泥砂浆气孔结构的影响机制

6.4.1 无机盐对含气量及孔径分布的影响

6.4.2 无机盐对引气能力的影响

6.4.3 无机盐对表面张力的影响

6.4.4 无机盐对流变性能的影响

6.4.5 无机盐对气泡的上升行为及相互作用系数的影响

6.4.6 相互作用系数与气孔结构的关系

6.5 气孔结构的影响因素分析

6.6 本章小结

结论

参考文献

攻读博士学位期间取得创新性成果

致谢

个人简历

#### （5）干湿—盐侵—冻融耦合作用下水工混凝土耐久性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 混凝土抗冻耐久性研究现状

1.2.2 混凝土盐类侵蚀破坏研究现状

1.2.3 混凝土干湿循环作用下耐久性研究现状

1.2.4 混凝土耐久性评价及损伤预测研究现状

1.3 典型工程概况及建筑物破坏情况

1.3.1 典型工程概况

1.3.2 建筑物破坏情况

1.4 研究内容和技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 技术路线

2 典型工程侵蚀环境分析及试验方案设计

2.1 侵蚀环境分析

2.1.1 水样化验分析

2.1.2 土样化验分析

2.1.3 混凝土剥落残渣XRD衍射分析

2.2 试验原材料

2.2.1 水泥

2.2.2 骨料

2.2.3 水

2.2.4 粉煤灰

2.2.5 矿粉

2.2.6 引气剂

2.2.7 硫酸盐

2.2.8 氯盐

2.3 试验方案设计

2.3.1 试验仪器

2.3.2 试验配合比设计

2.3.3 试块分组、制备及养护

2.3.4 试验步骤

2.5 混凝土耐久性评价指标

2.5.1 质量损失率

2.5.2 抗压强度损失率

2.5.3 相对动弹性模量

2.5.4 核磁共振分析

3 干湿-盐侵-冻融耦合作用下水工混凝土耐久性试验

3.1 水灰比对水工混凝土耐久性能的影响

3.1.1 水灰比对混凝土质量的影响

3.1.2 水灰比对混凝土抗压强度的影响

3.1.3 水灰比对混凝土动弹性模量的影响

3.2 粉煤灰对水工混凝土耐久性能的影响

3.2.1 粉煤灰对混凝土质量的影响

3.2.2 粉煤灰对混凝土抗压强度的影响

3.2.3 粉煤灰对混凝土动弹性模量的影响

3.3 矿粉对水工混凝土耐久性能的影响

3.3.1 矿粉对混凝土质量的影响

3.3.2 矿粉对混凝土抗压强度的影响

3.3.3 矿粉对混凝土动弹性模量的影响

3.4 引气剂对水工混凝土耐久性能的影响

3.4.1 引气剂对混凝土质量的影响

3.4.2 引气剂对混凝土抗压强度的影响

3.4.3 引气剂对混凝土动弹性模量的影响

3.5 水工混凝土的微观试验结果分析

3.5.1 干湿-盐侵-冻融耦合作用下的混凝土核磁共振分析

3.5.2 干湿-盐侵-冻融耦合作用下的混凝土XRD衍射分析

3.6 混凝土试件表观变化情况

4 基于灰色关联分析法的水工混凝土耐久性评价

4.1 灰色关联理论概述

4.2 灰色关联分析评价模型

4.3 各指标权重的确定

4.3.1 G1 法

4.3.2 熵权法

4.3.3 MIE法确定综合权重

4.4 基于灰色关联理论的混凝土耐久性评价

4.4.1 确定权重

4.4.2 关联度计算与结果分析

5 基于灰色残差马尔科夫模型的水工混凝土耐久性损伤预测

5.1 损伤度表征

5.2 灰色残差马尔科夫模型概述

5.2.1 灰色GM(1,1)模型

5.2.2 灰色残差GM(1,1)模型

5.2.3 马尔科夫过程的符号修正

5.2.4 误差计算

5.3 数据处理及寿命预测

5.3.1 模型构建

5.3.2 符号修正

5.3.3 寿命预测

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间的研究成果

#### （6）复掺消泡剂-增稠剂模袋混凝土抗冻性及配比优化研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究目的与意义

1.2 国内外研究进展

1.2.1 模袋混凝土技术

1.2.2 自密实混凝土抗冻性

1.2.3 混凝土配合比优化方法

1.2.4 混凝土颗粒堆积模型

1.3 模袋混凝土配合比设计特点

1.3.1 基本要求

1.3.2 技术途径

1.4 存在问题

1.5 研究内容

1.6 研究方案和技术路线

第二章 试验材料与方法

2.1 试验材料

2.1.1 水泥

2.1.2 粉煤灰

2.1.3 矿渣粉

2.1.4 细骨料

2.1.5 粗骨料

2.1.6 减水剂

2.1.7 引气剂

2.1.8 消泡剂

2.1.9 增稠剂

2.2 试验方法

2.2.1 工作性测试

2.2.2 力学性能测试

2.2.3 抗冻性测试

2.2.4 孔结构参数测试

2.3 模袋混凝土配合比设计方法

第三章 含气量-消泡剂-增稠剂复掺抗冻效应研究

3.1 外加剂品种优选

3.1.1 减水剂和引气剂

3.1.2 消泡剂和增稠剂

3.2 试验设计

3.3 试验结果与分析

3.3.1 扩展度

3.3.2 扩展度损失率

3.3.3 含气量损失率

3.3.4 抗压强度

3.3.5 气泡间距系数

3.3.6 质量损失率

3.3.7 相对动弹性模量

3.3.8 抗冻性影响机理

3.4 小结

第四章 配比参数对模袋混凝土性能的影响研究

4.1 试验因子分析

4.1.1 单位用水量

4.1.2 水胶比

4.1.3 矿物掺和料

4.1.4 激发剂

4.2 试验设计

4.2.1 二次回归正交组合设计原理

4.2.2 试验因素水平与编码

4.2.3 试验条件

4.3 试验结果与分析

4.3.1 扩展度

4.3.2 扩展度损失率

4.3.3 含气量损失率

4.3.4 抗压强度

4.3.5 气泡间距系数

4.3.6 250 次冻融循环后的质量损失率

4.3.7 300 次冻融循环后的质量损失率

4.3.8 250 次冻融循环后的相对动弹性模量

4.3.9 300 次冻融循环后的相对动弹性模量

4.3.10 气泡间距系数和相对动弹性模量的关系

4.4 配比参数合理区间的获取

4.4.1 频数优化法原理

4.4.2 配比参数合理区间

4.5 配合比优化

4.5.1 响应面优化原理

4.5.2 配合比优化

4.6 小结

第五章 粗骨料体积分数对模袋混凝土性能的影响研究

5.1 湿堆积模型

5.2 试验设计

5.3 试验结果与分析

5.3.1 工作性和力学性能

5.3.2 抗冻性

5.3.3 湿堆积密实度和扩展度、相对动弹性模量的关系

5.4 小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

个人简历

#### （7）恒定负温养护下等强度混凝土冻融损伤规律试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究的目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 负温混凝土

1.2.2 引气混凝土

1.2.3 混凝土抗冻耐久性

1.3 该领域目前存在的问题

1.4 本文主要研究的内容及技术路线

1.4.1 主要研究内容

1.4.2 技术路线

2 试验准备和试验设计

2.1 试验仪器及原材料

2.1.1 试验仪器

2.1.2 原材料

2.2 试验方法

2.2.1 养护环境

2.2.2 混凝土试件的成型和养护

2.2.3 抗压强度试验

2.2.4 质量和动弹模量测试试验

2.2.5 快速冻融试验

2.2.6 孔结构测试试验

2.3 试验方案

2.3.1 配合比

2.3.2 试验方案

3 混凝土等强度试验分析

3.1 不同因素对混凝土抗压强度及恒定负温混凝土达到等强度的影响分析

3.1.1 混凝土抗压强度增长规律分析

3.1.2 水胶比对恒定负温混凝土等强度的影响

3.1.3 引气剂掺量对恒定负温混凝土等强度的影响

3.1.4 养护温度对混凝土抗压强度的影响

3.2 灰色理论GM(1,1)模型对混凝土抗压强度的预测分析

3.2.1 灰色GM(1.1)强度预测

3.2.2 灰色GM(1.1)预测分析

3.3 等强度引气混凝土恒定负温和标准养护孔隙结构对比

3.4 本章小结

4 等强度混凝土冻融环境下宏观指标劣化试验研究

4.1 质量与相对动弹模量

4.1.1 引气剂掺量对混凝土质量和相对动弹模变化的影响

4.1.2 水胶比对混凝土质量和相对动弹模变化的影响

4.1.3 养护温度对混凝土质量和相对动弹模变化的影响

4.2 峰值应力与峰值应变

4.2.1 受冻融混凝土应力-应变曲线

4.2.2 峰值应力

4.2.3 峰值应变

4.3 本章小结

5 等强度混凝土冻融环境下微观孔隙劣化试验研究

5.1 引言

5.2 基于NMR技术的冻融循环过程混凝土孔隙表征

5.2.1 冻融过程中混凝土T2 谱及孔径分布变化规律

5.2.2 冻融循环过程混凝土孔隙率变化

5.3 基于灰色关联法评价冻融过程中宏观指标和微观参数关联度

5.3.1 灰色关联法的原理及建模方法

5.3.2 灰色关联度计算过程及分析

5.4 混凝土服役寿命的预测

5.4.1 混凝土的寿命预测步骤

5.4.2 混凝土的寿命预测分析

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 有待进一步研究的问题

致谢

参考文献

攻读学位期间的科研成果

#### （8）低气压下气泡全生命期特征及引气混凝土性能提升（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 常压下引气剂的作用机理及其影响因素

1.2.2 低气压下混凝土引气剂的使用效果及其降低原因探索

1.2.3 引气混凝土性能优化及引气剂合成技术的发展

1.3 目前研究中存在的问题及本文研究内容

1.3.1 低气压下混凝土与引气剂研究的不足

1.3.2 本文研究内容和技术路线

第2章 原材料和试验方法

2.1 试验用原材料

2.1.1 水泥

2.1.2 骨料

2.1.3 外加剂

2.1.4 水

2.2 引气剂溶液和水泥净浆试验

2.2.1 表面张力测试方法

2.2.2 气泡结构试验方法

2.2.3 水泥净浆流动性测试方法

2.2.4 水泥净浆成型和硬化水泥净浆孔结构测试方法

2.3 混凝土性能试验

2.3.1 混凝土试验配合比

2.3.2 混凝土性能测试方法

2.3.3 硬化混凝土孔结构测试方法

2.4 低气压专用混凝土引气剂合成与测试方法

2.4.1 合成原材料

2.4.2 合成试验设备

2.4.3 合成引气剂结构测试方法

第3章 低气压下引气剂使用效果的研究

3.1 低气压对引气剂溶液泡沫性能的影响

3.1.1 常压下引气剂溶液泡沫体积的变化规律

3.1.2 低气压对引气剂溶液泡沫体积的影响

3.1.3 低气压对引气剂溶液气泡结构的影响

3.2 低气压对水泥净浆体系引气效果的影响

3.2.1 不同气压下新拌水泥净浆的流动性

3.2.2 不同气压下新拌水泥净浆中的气泡

3.2.3 硬化水泥浆体的气孔结构

3.3 低气压对引气混凝土性能的影响

3.3.1 低气压对新拌混凝土性能的影响

3.3.2 低气压对混凝土强度的影响

3.3.3 低气压对混凝土耐久性的影响

3.3.4 低气压对混凝土孔结构的影响

3.4 本章小结

第4章 低气压下引气剂气泡全生命期特征的研究

4.1 低气压下气泡产生和发展的过程及特征

4.1.1 引气剂溶液泡沫体积的变化过程

4.1.2 低气压气泡全生命期特征模型

4.2 低气压下气泡特征变化原因分析

4.2.1 气泡产生阶段泡沫体积降低的原因

4.2.2 气液混合-分离阶段气泡加速逸出的原因

4.2.3 气泡衰亡阶段气泡加速生长的原因

4.3 低气压下混凝土含气量预测模型的建立

4.4 小结

第5章 马来松香基双子引气剂的研发

5.1 马来松香基双子引气剂合成思路

5.1.1 引气剂稳泡性与分子结构的关系

5.1.2 马来松香基双子引气剂分子结构设计

5.2 马来松香基双子引气剂合成

5.2.1 合成技术路线和工艺

5.2.2 合成条件优化

5.2.3 合成产物结构表征

5.3 马来松香基双子引气剂的性能及应用

5.3.1 合成引气剂的性能

5.3.2 合成引气剂在混凝土中的使用效果

5.4 小结

第6章 低气压下混凝土性能优化技术途径

6.1 低气压下混凝土性能优化技术的研究

6.1.1 马来松香双子引气剂对气泡稳定转换系数的影响

6.1.2 混凝土粘度对气体保留矫正系数的影响

6.2 混凝土性能优化技术在高原混凝土中的应用

第7章 结论与展望

7.1 主要结论

7.2 创新点

7.3 展望

参考文献

攻读学位期间参加科研情况及取得的研究成果

致谢

附录

#### （9）引气掺沙漠砂混凝土性能试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的及意义

1.3 国内外研究综述及本人对综述的评价

1.3.1 沙漠砂

1.3.2 引气混凝土

1.4 研究综述评价

1.5 本文拟解决的关键问题、研究内容和技术路线

1.5.1 拟解决的关键问题

1.5.2 研究内容

1.5.3 技术路线

第2章 混凝土配合比设计及引气剂选取

2.1 试验材料及混凝土配合比计算

2.1.1 水泥

2.1.2 细骨料

2.1.3 粗骨料

2.1.4 混凝土配合比

2.2 引气混凝土性能测量

2.2.1 混凝土坍落度及含气量仪器

2.2.2 十二烷基硫酸钠混凝土坍落度和含气量

2.2.3 α-烯基磺酸钠混凝土坍落度和含气量

2.2.4 脂肪醇聚氧乙烯醚混凝土含气量和坍落度

2.2.5 木质素磺酸钠混凝土含气量和坍落度

2.2.6 松香热聚物混凝土含气量和坍落度

2.3 混凝土引气剂评价及选取

2.4 本章小结

第3章 引气掺沙漠砂混凝土基本力学性能试验研究

3.1 引气掺沙漠砂混凝土基本力学性能试验方案

3.1.1 正交试验因素和水平掺量选取

3.1.2 混凝土立方体抗压强度

3.1.3 混凝土立方体劈裂抗拉强度

3.1.4 混凝土棱柱体抗折强度

3.1.5 试块制作

3.2 掺十二烷基磺酸钠混凝土立方体强度数据及分析

3.2.1 掺十二烷基磺酸钠混凝土立方体强度数据

3.2.2 混凝土强度分析

3.2.3 应力应变曲线分析

3.2.4 混凝土立方体破坏形态

3.3 掺十二烷基磺酸钠混凝土棱柱体抗折强度分析

3.3.1 强度直观法分析

3.3.2 强度方差法分析

3.4 掺α-烯基磺酸钠混凝土立方体强度数据及分析

3.4.1 掺α-烯基磺酸钠混凝土立方体强度数据

3.4.2 混凝土强度分析

3.4.3 应力应变曲线分析

3.4.4 混凝土立方体破坏形态

3.5 掺α-烯基磺酸钠混凝土棱柱体抗折强度分析

3.5.1 强度数据直观分析

3.5.2 强度数据方差分析

3.6 掺脂肪醇聚氧乙烯醚混凝土立方体强度数据及分析

3.6.1 掺脂肪醇聚氧乙烯醚混凝土立方体强度数据

3.6.2 混凝土强度分析

3.6.3 应力应变曲线分析

3.6.4 混凝土立方体破坏形态

3.7 掺脂肪醇聚氧乙烯醚混凝土棱柱体抗折强度分析

3.7.1 强度直观法分析

3.7.2 数据方差法分析

3.8 本章小结

第4章 引气掺沙漠砂混凝土抗氯离子渗透性试验研究

4.1 混凝土抗氯离子渗透性试验方法

4.2 电通量值直观法分析

4.3 电通量值方差法分析

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果

#### （10）低气压环境对混凝土引气效果及孔结构影响的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 引气混凝土的研究现状

1.3 高原低气压对混凝土性能的影响

1.3.1 低气压对引气效果的影响

1.3.2 低气压对混凝土孔结构的影响

1.4 本文的主要研究内容

第2章 试验原材料及试验方法

2.1 试验原材料及配合比设计

2.1.1 原材料

2.1.2 配合比设计

2.2 试验方法

2.2.1 不同气压下水泥净浆及砂浆的制备

2.2.2 引气剂溶液泡沫性能测试方法

2.2.3 水泥净浆性能试验

2.2.4 水泥砂浆性能测试方法

第3章 低气压对引气剂溶液泡沫性能的影响

3.1 低气压对引气剂溶液起泡能力的影响

3.2 低气压对引气剂溶液稳泡性能的影响

3.3 本章小结

第4章 低气压对引气水泥净浆孔结构影响

4.1 低气压对引气水泥净浆的孔隙率的影响

4.1.1 比孔容积

4.1.2 总孔隙率

4.2 低气压对引气水泥净浆中的孔径分布的影响

4.2.1 微分进汞曲线

4.2.2 等温(氮)吸脱附差值曲线

4.2.3 氮吸附法测试的孔径分布

4.3 低气压对引气水泥净浆水化程度的影响

4.4 本章小结

第5章 低气压对引气水泥砂浆性能的影响

5.1 低气压对引气水泥砂浆含气量的影响

5.2 低气压对引气水泥砂浆气孔结构的影响

5.2.1 低气压对水泥砂浆气孔弦长分布的影响

5.2.2 低气压对水泥砂浆气孔尺寸参数的影响

5.2.3 低气压对水泥砂浆气泡间距系数的影响

5.3 低气压对水泥砂浆抗压强度的影响

5.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

### 四、引气剂质量对混凝土性能的影响（论文参考文献）

- [1]高原低气压对道路工程混凝土性能的影响及原因[J]. 李扬,王振地,薛成,白永厚,王玲. 中国公路学报, 2021(09)

- [2]掺合料与引气剂对寒冷地区混凝土设施结构性能影响分析[J]. 常艳婷,周斌. 合成材料老化与应用, 2021(04)

- [3]低气压环境下水泥混凝土性能研究进展[J]. 刘旭,陈歆,田波,李立辉,葛勇. 硅酸盐学报, 2021(08)

- [4]引气混凝土气孔结构形成机制及影响因素研究[D]. 刘琪. 哈尔滨工业大学, 2021(02)

- [5]干湿—盐侵—冻融耦合作用下水工混凝土耐久性研究[D]. 杨轶群. 兰州交通大学, 2021(02)

- [6]复掺消泡剂-增稠剂模袋混凝土抗冻性及配比优化研究[D]. 于峰. 西北农林科技大学, 2021(01)

- [7]恒定负温养护下等强度混凝土冻融损伤规律试验研究[D]. 张波. 兰州交通大学, 2021(02)

- [8]低气压下气泡全生命期特征及引气混凝土性能提升[D]. 李扬. 中国建筑材料科学研究总院, 2020(01)

- [9]引气掺沙漠砂混凝土性能试验研究[D]. 徐俊辉. 新疆大学, 2020(07)

- [10]低气压环境对混凝土引气效果及孔结构影响的研究[D]. 刘旭. 哈尔滨工业大学, 2020(01)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/9b01cbc2cc6bca6aa7e66e95.html