# 新型直线步进电机驱动活塞压缩机的理论设计

### 一、新型直线步进电机驱动的活塞压缩机理论设计（论文文献综述）

鲁楠[1]（2019）在《基于数值分析与实验的直线压缩机容积效率与热性能理论研究》文中提出直线压缩机做为一种前景最为被看好的压缩机目前被广泛应用于工业、军事、民用的各个领域。该压缩机将传统的往复式活塞压缩机中旋转电机与活塞间由曲柄连杆传动的结构变成由直线电机直接驱动活塞的结构而具有高效率,小体积,结构紧凑等优点,因此被国内外众多学者争相进行探讨与研究。而近几年随着钕铁硼等高性能永磁体材料的研制成功,动磁式直线压缩机成为线性压缩机中未来发展最有前景的制冷压缩机。本文先是对动磁式直线压缩机的结构、工作原理及过程进行了分析,然后简化工质在压缩机内的流动过程,建立了动磁式线性压缩机四个过程的热力学模型。又将机械系统简化为双质量、双自由度的受迫阻尼振动模型,建立了振动系统的动力学模型,引用由Cadman建立的线性简化模型对动力学模型中的气体力与摩擦力进行了线性化,又利用等效磁路的原理对电磁系统中电机的磁路进行简化并求得电磁力。随后建立了电磁系统的电压方程并与振动系统的动力学方程联立可得到系统的响应结果。最后分析了系统的振动特性,研究其振动频率对压缩机工作情况的影响为后文对动磁式直线压缩机热力性能的展开研究做铺垫。对影响直线压缩机容积效率的四个主要参数:容积系数、压力系数、温度系数以及泄露系数进行了分析计算并对压缩机的容积效率、制冷量与消耗功率进行了理论分析与计算,得到了各自的主要影响因素。在基于前文对动磁式直线压缩机数学模型建立的基础上,运用数值模拟软件MATLAB进行了模拟计算,得到了动磁式直线压缩机容积效率、制冷量、消耗功率随各因素的变化趋势,并运用流体仿真软件Fluent对分析的部分结论进行了验证。文章最后对型号为FLA150NBMA的直线变频压缩机进行性能测试实验,分别对压缩机的容积效率、制冷量、输入功率与COP（制冷效率）值随工作的压缩比、蒸发温度、冷凝温度及输入频率的变化规律进行了实验分析,对不同输入频率与弹簧刚度下的活塞位移进行了实验测试,最终得出的结果与前文分析基本一致,说明前文对动磁式直线压缩机数学模型的建立与分析基本准确。该论文有图42幅,表6个,参考文献52篇。

廖睿[2]（2019）在《冰箱压缩机技术专利布局研究》文中提出随着市场全球化的深入,知识产权已成为各跨国企业甚至大国外交把握主动权的重要手段,此外,中国知识产权保护力度稳步加强,惩罚性赔偿制度不断推进,这对企业的自主创新能力和知识产权保护策略提出了更高的要求。以技术为导向的冰箱压缩机企业急需提高自主创新能力和科技成果保护水平,因而以专利为切入点,研究冰箱压缩机专利布局,对企业科研的推进、专利布局策略的优化、市场竞争力的提高意义极为重大。本文基于冰箱压缩机专利数据,以专利分析法及主题聚类法研究冰箱压缩机技术在华专利布局状况,从冰箱压缩机的专利布局趋势、技术生命周期、来源区域、技术领域布局、创新主体分布、法律状态方面阐述冰箱压缩机技术在华专利布局状况;从专利布局趋势、来源区域、技术领域布局、创新主体分布、主题聚类、技术功效方面对重点技术——变频技术和直线压缩机技术进行专利布局研究;对全球冰箱压缩机主要创新主体的专利布局趋势、国家地区布局、技术领域布局、创新人才、法律状态、运营状态展开研究。主要研究结论如下:（1）冰箱压缩机在华专利申请量为8080件,有效专利占比47.52%,冰箱压缩机技术趋向成熟,国外创新主体来华专利布局占比21.27%,主要集中在日本、韩国、美国和巴西四国,国内创新主体主要集中在浙江、江苏、广东、津京冀四个产业聚集区;技术领域分布以泵体、电机、电器为主;韩国乐金集团、华意压缩机、美的集团专利布局量位列前三位,国外企业发明专利布局占比高,且在重点技术领域专利布局量大。（2）重点技术方面,变频技术和线性压缩机技术发明专利占比分别为59.52%、76.67%,专利创新性高。变频技术专利布局方向主要涉及电机、电控领域,国外创新主体专利布局占比15.15%,主要集中在韩国、日本、美国,国内创新主体集中在山东、安徽、广东及浙江。线性压缩机技术布局方向主要涉及电机、附件、电控,国外创新主体专利布局占比33.13%,主要集中在韩国、巴西、德国,国内创新主体集中在山东。（3）重要创新主体方面,华意压缩机近年来专利布局量持续增长,但海外专利布局和线性压缩机领域专利布局偏少,均仅有4件,华意压缩机创新人才结构不断优化,无效专利占比为14.97%,占比低,且5件涉及电机、气缸盖、轴承、消音器的专利被许可运营。恩布拉科公司近年来专利布局量有所降低,但全球累计专利布局高达1114件,主要集中在美国、巴西、中国和欧洲地区,线性压缩机专利布局高达158件。

张孝亮[3]（2017）在《圆筒型混合式直线步进电机设计与分析》文中进行了进一步梳理直线电机作为新型的动力装置,相比于传统的“旋转电机+滚珠丝杠”的传动方式,不仅取消了机械传动链带来的不良影响,还具有结构简单、反应速度快、系统效率高等优点,越来越受到人们的广泛关注。本文针对应用于闸机门的驱动装置,需要研究开发一种圆筒型混合式直线步进电机。以门控系统为应用对象,在电机结构及其优化分析、气隙和相位误差对推力的影响、及动定子齿宽齿距一致时不同齿宽齿距比谐波抑制等这些方面进行了研究。文章主要针对圆筒型混合式直线步进电机的研究与分析展开工作,主要包括以下几个方面:首先,详细介绍了圆筒型混合式直线步进电机的结构特点及其工作原理。根据圆筒型混合式直线步进电机的结构特性,分析了该电机的气隙磁导计算方法,并推导了该电机的数学方程。其次,在结合磁路法以及有限元法的基础上,对圆筒型混合式直线步进电机各种重要的参数进行优化分析,得到了相应的优化参数;得到了圆筒型混合式直线步进电机设计的基本方法。最后,结合圆筒型混合式直线步进电机在实际工作环境中运行时,所能受到的影响因素,如气隙不均匀、相位误差和控制绕组断电时定位误差等,对其进行仿真分析。通过本文的研究与分析为以后的圆筒型混合式直线电机理论设计提供一定的理论指导。

陈金龙[4]（2016）在《基于GPRS的COD值远程监控系统研究》文中指出随着水污染形势日趋严峻和人类环保意识逐渐增强,水质快速而准确的检测已成为人们共同关注的焦点之一,相应的水质COD测量方法也逐渐从人工检测发展到远程自动监控阶段。针对目前环境监测领域中多数COD自动检测装置,存在计量方法不够灵活和累计误差较大,以及轻度污染水体检测精度不高、水质信息测报实时性不强等问题,论文对水体COD值远程监控系统进行了相关研究。论文在分析COD值自动检测技术与GPRS技术的基础上,设计了一个基于GPRS的COD值远程监控系统。针对上面提到的一些问题,论文主要研究内容包括以下几个方面:（1）连续性取样计量方法分析与装置设计。针对目前多数COD自动检测装置取样计量存在的一些问题,提出了一种可连续取样计量的方法,利用该方法所设计的装置能够实现较灵活、较高精度取样计量;（2）双波长检测法测量COD装置设计与模型建立。使用一部分已知COD浓度值的标准水样为实验样本,经过消解反应与双波长光电检测等步骤,建立基于BP神经网络的COD预测模型,并利用该模型实现对水样COD值的较高精度预测;（3）GPRS无线通信数据传输可靠性分析。采用差错控制技术、自定义数据包格式以及心跳包机制等措施以降低数据传输误码率,提高远程数据传输可靠性;（4）搭建COD值远程监控实验平台并完成实验测试。开发基于GPRS的COD值远程监控系统,完成相关软硬件设计。硬件设计部分主要包括最小系统、双波长光电检测模块、可连续性取样计量模块以及GPRS通信电路等,软件设计部分主要包括远程监控终端软件等。最后在实验平台上完成相关实验测试,并分析系统的稳定性与实用性。实验结果表明:连续性取样计量方法灵活可靠,取样计量精度满足COD自动检测装置设计要求;双波长光电检测系统对低浓度COD水样检测精准度与灵敏度较高;通过采用自定义数据包、差错控制以及心跳包机制等措施可保证GPRS数据传输可靠性,达到较理想效果。

陈梁远,李黎川[5]（2013）在《压缩机用直线电机及其关键技术发展综述》文中认为随着节能降耗要求的提高,直线压缩机因其具有传统压缩机无可比拟的优点而成为目前国内外研究的热点。该文对直线压缩机驱动用动圈式、动磁式和动铁式直线电机进行结构和原理介绍以及特点分析,归纳和总结了国内外在直线电机的结构改进、动力学分析、电机设计、电机控制等方面的研究和应用的现状及发展趋势,并对其中的关键技术进行了分析和总结。最后讨论了未来压缩机驱动用直线电机的关键技术发展的主要方向。所作研究为涉及该领域的科研工作者提供了参考。

于明湖[6]（2011）在《直线压缩机用横向磁通永磁直线振荡电机系统研究》文中提出传统冰箱压缩机大多是采用旋转电机加曲柄联轴驱动的往复式活塞压缩机,此种方式由于中间转换环节的存在使得整体传动效率低下。永磁直线压缩机是一种采用永磁直线振荡电机直接驱动的新型压缩机,传动效率高,在制冷压缩机领域的应用日益得到重视。本论文在国家教育部博士点基金项目（200803350051）资助下,从开发高效节能的新型制冷压缩机出发,以动磁式直线压缩机系统及驱动用永磁直线振荡电机为主要研究对象。本文根据现有的实验条件,在对横向磁通永磁直线振荡电机本体及工作特性深入研究的基础上,进一步提出了新型的动磁式横向磁通直线压缩机,并对其进行了深入的研究,主要研究成果包括：1.深入分析了横向磁通永磁直线振荡电机,建立了横向磁通永磁直线振荡电机线性机电系统模型。在此基础上,通过解析法研究了气体力负载及频率对于电机工作特性的影响,并通过矢量图及仿真的方式进行了进一步分析,最后通过实验进行验证。2.实现了电机的动子位移估算算法,并结合对于动子平衡点的偏移补偿初步实现了横向磁通直线振荡电机上止点控制。在对直线振荡电机工作特性进行详细分析的基础上,研究并对比了电机谐振频率跟踪策略,最后结合动子位移估算算法实现了电机的高效控制策略。3.基于现有横向磁通永磁直线振荡电机的基础上,提出了一种一体化动磁式横向磁通直线压缩机。使用有限元软件建立了三维模型,求得了电机气隙磁场及电磁推力特性,详细分析多个关键参数对电机性能的影响,并由样机的空载与负载实验结果进行验证。研究结果为进一步深入研究动磁式横向磁通直线压缩机提供了详实的实验数据。

严天宏,梁嘉麟,李青[7]（2011）在《压缩机的现状、发展及新型技术展望》文中研究表明扼要地提及了现有压缩机的技术现状、发展特点以及近年来专利文献中出现的新型设计概念。对活塞往复压缩机、螺杆式压缩机、旋涡式压缩机以及旋转式压缩机等典型的压缩机技术进行了概述,对上述典型压缩机的应用特点与前景进行了分析,并从结构原理解析了能够实现低成本、高效率的无余隙活塞往复压缩机的可行性。以使用压缩机数量最多的空调与制冷领域,尤其是其中的家用空调器与家用冰箱行业为例来阐述相关问题。

吴克元[8]（2011）在《两相混合式直线步进电机及其控制系统的研究》文中研究表明直线步进电机作为一种响应迅速的新型微特电机,具有结构简单、控制方便、速度范围宽、定位精度高等优点,不仅在定位系统中有大量应用,在其他的自动化设备中的应用也在不断增多。本文针对医疗检验中的传送需要研究开发一种两相混合式直线步进电机,以混合式直线步进电机驱动系统为对象在电机结构与优化分析、控制系统设计、测试系统设计与实验三个方面进行了研究。主要内容包括以下：一、结合混合式直线步进电机的结构特点和实际需求,选择合适的电机结构,分析了该电机的工作原理与气隙磁导计算方法,并推导了该电机的推力数学方程。二、用有限元法对两相混合式直线步进电机的各种重要参数进行分析优化,得到了相应的优化参数；并分析了影响电机推力性能的可能误差来源。三、分析了适合混合式直线步进电机的控制方法,基于专用芯片设计了电机的细分控制电路；并设计组装了直线步进电机的测试平台,对混合式直线步进电机的性能进行了测试检验。

金江明[9]（2010）在《活塞式压缩机排气量无级调节系统关键技术的研究》文中研究指明对大型活塞压缩机而言,实现排气量的无级连续调节必不可少。相对于其它无级气量调节方法,部分行程顶开进气阀排气量调节方式不仅实现了排气量全量程的无级连续调节,而且使压缩机仅压缩实际需要的气体,在减少排气量的同时也降低了能耗。目前,国外贺尔碧格公司已开发出类似的产品,但因为价格和可靠性问题,使其在国内推广应用受到了限制；同时国外COOK等压缩机公司也将压缩机气量调节装置的研究作为技术开发重点,已有相关的研究计划见诸报导。因此研制开发一套符合我国国情并有自主知识产权的部分行程顶开进气阀气量无级调节系统意义重大。论文以教育部博士点基金项目“变质量压缩系统新型回流气阀运动特性研究”和“十一五”科技支撑计划项目“高效节能压缩机关键技术研究”（编号:2008BAF34B13）为依托,对气量调节工况下的压缩机热力循环过程和气阀运动规律进行了较为深入的理论和实验研究,研制开发了能够实现0—100%全量程气量无级调节方法的关键技术和装置,并成功应用于大型石化活塞式压缩机中。现场使用效果表明,本论文所开发的部分行程顶开进气阀压缩机气量调节装置运行可靠、节能效果明显。本文的主要研究内容有：1.建立了气量无级调节工况下压缩机热力循环模型,理论计算了排气量与进气阀顶开角度的变化规律,实验室压缩机试验表明计算结果同测量基本吻合；2.建立了气量无级调节工况下阀片动力学模型,分别给出了基于实际气体状态方程和理想气体状态方程的气阀阀片运动方程组,通过试验验证和理论计算对比研究,揭示了气量调节工况下气阀阀片的运动规律；3.建立了气量无级调节下气阀多自由度运动模型,通过计算正常工况和气量无级调节工况下气阀运动过程表明,用于气量调节的压叉的存在将大大地减少阀片侧倾运动；4.设计了一套应用于气量无级调节装置的控制系统,提出一种能实现压缩机与液压分配器保持转速与相位同步的反馈控制方法,构建了上位机控制压缩机运行、下位机控制气量调节的系统构架,提出了应用于气量无级调节系统的压缩机多级控制策略；5.研制了一套能应用于爆炸性气体区域的气量无级调节装置,并成功应用于镇海炼化的工业现场大型活塞压缩机上；6.借助有限元工具,分析了在气量调节工况下压叉与阀片的碰撞过程,评估了气阀装配、压叉重量和不同材料的压叉对阀片碰撞过程中最大应力的影响。

闫振华[10]（2009）在《双管型直线活塞压缩机控制系统研究》文中指出本文研究了一种新型的双管型直线电动活塞压缩机,它采用直线电机直接驱动,由于不需要中间传动装置,因而在性能结构方面要明显优于由传统的旋转电机带动的活塞压缩机。本文在论述双管型直线电动活塞压缩机系统结构原理及运行特性的基础上,着重阐述了驱动方案的选择和驱动系统的设计。文章首先对其结构和工作原理进行了详细的分析和研究,进而推导获取了双管型直线感应电机的特性,并对系统的动力学特性进行了初步的分析与计算。文章给出了双管型直线电动活塞压缩机供电与控制系统的方案设计,系统主电路采用交-直-交电压源型变频器结构,单相电源供电,采用电压正弦PWM技术,控制系统的核心选用目前流行的电机专用控制芯片TMS320LF2407A DSP。由于目前双管型直线感应电机仅处于研究阶段,难以构建准确的数学仿真模型,针对这些现实问题,选择了速度开环VVVF控制策略并在Simulation环境下进行了仿真研究。接下来根据所设计的系统驱动方案,在硬件方面对系统主电路、控制及检测保护电路进行了设计,软件方面进行了SPWM模块的程序编写和调试工作,键盘显示等其他部分仅做了简单的程序流程设计。在完成以上工作的基础上,对系统的变频驱动性能进行了初步的实验研究,实验测试结果良好。文章的最后是本文工作的总结和下一步打算完成的任务。

### 二、新型直线步进电机驱动的活塞压缩机理论设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、新型直线步进电机驱动的活塞压缩机理论设计（论文提纲范文）

#### （1）基于数值分析与实验的直线压缩机容积效率与热性能理论研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 研究的背景及意义

1.2 制冷压缩机的分类

1.3 制冷压缩机的国内外研究现状和发展趋势

1.4 本文主要研究内容

2 动磁式直线压缩机的工作原理与数学模型

2.1 动磁式直线压缩机的工作原理

2.2 热力学模型

2.3 动力学模型

2.4 电磁学模型

2.5 系统振动特性

2.6 本章小结

3 动磁式直线压缩机容积效率与热力性能理论分析

3.1 动磁式直线压缩机容积效率分析

3.2 动磁式直线压缩机制冷量分析

3.3 动磁式直线压缩机消耗功率分析

3.4 本章小结

4 动磁式直线压缩机流场的数值模拟

4.1 数值模拟的理论基础

4.2 动磁式直线压缩机流场数值模拟

4.3 本章小结

5 动磁式直线压缩机热力性能的实验研究

5.1 实验目的

5.2 实验原理及方法

5.3 实验结果分析

5.4 本章小结

6 总结与展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （2）冰箱压缩机技术专利布局研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 引言

1.1 研究背景、目的与意义

1.2 冰箱压缩机研究现状

1.2.1 冰箱压缩机研究现状

1.2.2 冰箱压缩机专利分析研究现状

1.3 研究思路及内容

1.3.1 研究思路

1.3.2 研究内容

1.4 研究方法

1.5 创新点

2 冰箱压缩机技术分解及专利数据提取

2.1 冰箱压缩机

2.1.1 压缩机的分类

2.1.2 冰箱压缩机概念界定及原理

2.1.3 冰箱压缩机技术分解表

2.2 冰箱压缩机专利数据采集

3 冰箱压缩机在华专利布局分析

3.1 专利布局趋势

3.2 技术生命周期

3.3 技术原创区域分布

3.3.1 技术原创国分布

3.3.2 国内省市分布

3.4 技术分布

3.5 创新主体

3.5.1 创新主体类型分布

3.5.2 主要创新主体

3.5.3 创新主体的技术分布

3.6 国内法律状态分析

3.7 本章小结

4 冰箱压缩机重点技术领域在华专利布局分析

4.1 变频技术专利布局分析

4.1.1 专利布局趋势

4.1.2 技术原创区域分布

4.1.3 技术分布

4.1.4 创新主体

4.1.5 主题聚类

4.1.6 功效矩阵

4.2 线性压缩机技术专利布局分析

4.2.1 专利布局趋势

4.2.2 技术原创区域分布

4.2.3 技术分布

4.2.4 创新主体

4.2.5 主题聚类

4.2.6 功效矩阵

4.3 本章小结

5 冰箱压缩机重要创新主体全球专利布局分析

5.1 华意压缩机股份有限公司专利布局分析

5.1.1 专利布局趋势

5.1.2 技术领域布局

5.1.3 创新人才研发效率

5.1.4 法律状态

5.1.5 专利运营状况

5.2 恩布拉科专利布局分析

5.2.1 专利布局趋势

5.2.2 国家(地区)布局

5.2.3 技术领域布局

5.2.4 主要国家(地区)的技术布局重点

5.2.5 恩布拉科“WISEMOTION”产品专利布局

5.3 本章小结

6 结论及展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录:攻读硕士学位期间的研究成果

#### （3）圆筒型混合式直线步进电机设计与分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 圆筒型混合式直线步进电机研究现状

1.3 圆筒型混合式直线步进电机设计概况

1.4 本课题研究的主要内容

第2章 圆筒型混合式直线步进电机基本理论

2.1 圆筒型混合式直线步进电机基本结构

2.2 圆筒型混合式直线步进电机工作原理

2.2.1 单相通电工作原理

2.2.2 两相同时通电工作原理

2.3 圆筒型混合式直线步进电机的数学模型

2.3.1 力移特性方程

2.3.2 气隙磁导研究

2.4 本章小节

第3章 圆筒型混合式直线步进电机的设计

3.1 圆筒型混合式直线步进电机的等效磁路

3.2 圆筒型混合式直线步进电机主要尺寸的确定

3.3 圆筒型混合式直线步进电机的磁路计算

3.4 有限元计算

3.5 本章小结

第4章 各参数对圆筒型混合式直线步进电机性能影响分析

4.1 电机分析与优化

4.1.1 电机气隙厚度对电磁推力的影响

4.1.2 永磁体轴向长度、径向长度及极臂磁密饱和程度对推力的影响

4.1.3 轭部宽度对电磁推力的影响

4.2 气隙不均匀对推力的影响

4.3 相位误差对电机推力的影响

4.4 动定子齿宽齿距一致时不同齿宽齿距比时谐波抑制分析

4.5 本章小结

第5章 总结与展望

参考文献

在学研究成果

致谢

#### （4）基于GPRS的COD值远程监控系统研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状及分析

1.2.1 国外水质COD监测研究现状

1.2.2 国内水质COD监测研究现状

1.2.3 GPRS技术研究现状

1.3 论文主要研究内容及组织结构

1.3.1 论文主要研究内容

1.3.2 论文组织结构

第二章 COD值远程监控系统方案设计

2.1 引言

2.2 系统总体方案设计

2.2.1 取样计量模块

2.2.2 检测方法

2.2.3 消解检测模块

2.2.4 控制器模块

2.2.5 无线通信方案

2.2.6 远程监控终端

2.3 COD值远程监控系统关键技术

2.3.1 COD值双波长检测与连续取样计量方法

2.3.2 GPRS远程通信可靠传输

2.4 本章小结

第三章 基于连续计量的COD值双波长检测技术

3.1 引言

3.2 基于连续计量的COD值双波长检测概述

3.3 连续性取样计量方法

3.3.1 活塞泵及工作原理

3.3.2 连续性取样计量原理

3.3.3 连续性取样计量系统结构

3.3.4 连续性取样计量控制方法

3.4 双波长光电检测装置

3.4.1 双波长光电检测系统结构

3.4.2 双波长光源驱动电路

3.4.3 双波长光电检测电路

3.5 BP神经网络测定COD建模

3.5.1 人工神经网络特点

3.5.2 BP神经网络基本原理

3.5.3 BP神经网络测定COD过程

3.5.4 BP神经网络的COD建模及训练

3.6 本章小结

第四章 GPRS远程通信设计与可靠性分析

4.1 引言

4.2 GPRS简介及特点

4.2.1 GPRS分组交换通信技术

4.2.2 GPRS分组交换通信技术主要特点

4.3 GPRS通信模块

4.3.1 GPRS通信模块选型

4.3.2 西门子MC52iR3模块

4.4 GPRS远程通信传输

4.4.1 GPRS通信传输设计

4.4.2 GPRS通信传输工作过程分析

4.5 GPRS远程通信传输可靠性分析

4.5.1 数据包自定义格式

4.5.2 可靠性传输措施

4.6 本章小结

第五章 系统平台设计与实验分析

5.1 引言

5.2 现场从机硬件系统设计

5.2.1 最小系统

5.2.2 连续性取样计量装置

5.2.3 消解检测装置

5.2.4 GPRS无线通信接口电路

5.3 远程监控终端软件设计

5.3.1 用户权限管理

5.3.2 实时数据显示

5.3.3 远程监控管理

5.4 实验测试与结果分析

5.4.1 双波长检测法测量COD实验与数据分析

5.4.2 连续性取样计量实验与精度分析

5.4.3 无线远程通信数据传输测试与分析

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 进一步工作展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间的成果

#### （5）压缩机用直线电机及其关键技术发展综述（论文提纲范文）

0 引言

1 直线压缩机的研究与应用现状

1.1 直线压缩机的分类

1.2 动圈式直线压缩机

1.3 动磁式直线压缩机

1.4 动铁式直线压缩机

2 直线压缩机的机械动力学分析

3 压缩机用直线电机的分析和优化设计

4 压缩机用直线电机的控制

5 结论

#### （6）直线压缩机用横向磁通永磁直线振荡电机系统研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 永磁材料的特性及分类

1.2.1 永磁材料的特性参数

1.2.2 永磁材料的分类

1.3 永磁直线振荡电机的分类及工作原理

1.3.1 动圈式永磁直线振荡电机

1.3.2 动铁式永磁直线振荡电机

1.3.3 动磁铁式永磁直线振荡电机

1.3.4 动磁式永磁直线振荡电机

1.3.5 其它直线振荡电机结构

1.4 永磁直线振荡电机研究现状

1.4.1 国外永磁直线振荡电机本体研究概况

1.4.2 国外永磁直线振荡电机控制研究概况

1.4.3 国外永磁直线振荡电机应用概况

1.4.4 国内永磁直线振荡电机发展概况

论文的主要研究内容

第二章 横向磁通永磁直线振荡电机工作原理及数学建模

2.1 C型外定子永磁直线振荡电机特点

2.2 横向磁通永磁直线振荡电机结构及工作原理

2.2.1 横向磁通永磁直线振荡电机结构及运行原理

2.2.2 横向磁通永磁直线振荡电机样机实物图

2.3 基于等效磁路法的横向磁通永磁直线振荡电机电磁系统建模

2.3.1 横向磁通永磁直线振荡电机磁路模型分析

2.3.2 横向磁通永磁直线振荡电机电磁系统模型

2.4 横向磁通永磁直线振荡电机机械系统建模

2.4.1 横向磁通永磁直线振荡电机机械动力系统模型

2.5 本章小结

第三章 横向磁通永磁直线振荡电机工作特性分析

3.1 横向磁通永磁直线振荡电机谐振工作特性分析

3.1.1 气体力负载及驱动频率对于电机效率的影响

3.1.2 气体力负载及驱动频率对于电机功率因数的影响

3.1.3 谐振特性分析

3.2 横向磁通永磁直线振荡电机工作特性测试

3.2.1 虚拟仪器技术

3.2.2 基于LabVIEW的工作特性测试系统

3.2.3 工作特性测试结果分析

3.3 本章小结

第四章 横向磁通永磁直线振荡电机高效控制算法研究

4.1 横向磁通永磁直线振荡电机驱动器设计

4.1.1 基于555定时器的低成本控制器设计

4.1.2 基于DSP2407的SPWM驱动方式控制器设计

4.2 横向磁通永磁直线振荡电机动子位移估算算法研究

4.2.1 概述

4.2.2 动子位移估算算法基本原理

4.2.3 动子位移估算算法改进

4.2.4 电机等效电路参数分析

4.2.5 实验结果分析

4.3 横向磁通永磁直线振荡电机谐振频率跟踪算法研究

4.3.1 谐振频率跟踪策略对比分析

4.3.2 横向磁通直线振荡电机高效控制算法实验结果分析

4.4 本章小结

第五章 动磁式横向磁通直线压缩机建模分析

5.1 动磁式横向磁通直线压缩机结构及工作原理

5.2 基于等效磁路法的直线压缩机建模分析

5.3 直线压缩机三维有限元模型静态场分析

5.3.1 电机电磁场的有限元分析方法

5.3.2 动磁式横向磁通直线压缩机三维有限元模型

5.3.3 气隙磁场分析

5.3.4 电磁力特性分析

5.4 直线压缩机关键参数分析

5.4.1 气隙大小及永磁体厚度对于电机性能的影响

5.4.2 永磁体极弧系数及外定子极靴宽度对于电机性能的影响

5.4.3 永磁体及外定子长度对于电机性能的影响

5.5 本章小结

第六章 动磁式横向磁通直线压缩机设计

6.1 设计原则及要求

6.1.1 直线压缩机设计原则

6.1.2 直线压缩机设计方法及要求

6.2 活塞及压缩机腔体设计

6.2.1 压缩腔体设计

6.2.2 活塞设计

6.3 进、排气阀及管路系统设计

6.4 动磁式横向磁通直线振荡电机本体结构设计

6.4.1 内外定子铁芯尺寸设计

6.4.2 定子绕组设计

6.4.3 动子永磁体支架设计

6.4.4 永磁体设计

6.4.5 谐振弹簧设计

6.5 样机实验结果测试

6.5.1 电机静态推力特性测试

6.5.2 电机空载谐振频率测试

6.5.3 电机负载谐振频率测试

6.6 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 创新点

7.3 展望

参考文献

攻读博士学位期间的学术成果及参加的主要科研项目

#### （7）压缩机的现状、发展及新型技术展望（论文提纲范文）

1 引言

2 往复活塞压缩机工作特点及研究状况

3 螺杆压缩机特点与研究状态

4 涡旋式压缩机

5 旋转式压缩机

6 直线式压缩机

7 “无余隙”活塞压缩机

8 结束语

#### （8）两相混合式直线步进电机及其控制系统的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.2 直线步进电机的发展与未来

1.2.1 发展现状

1.2.2 研究动向

1.3 本课题研究的主要内容

第二章 两相混合式直线步进电机工作原理与数学模型

2.1 结构特点

2.2 工作原理

2.2.1 单相通电工作原理

2.2.2 两相通电工作原理

2.3 混合式直线步进电机的数学模型

2.3.1 力移特性方程

2.3.2 气隙磁导研究

2.4 本章小结

第三章 两相混合式直线步进电机特性分析

3.1 不同电流波形下的力特性

3.2 电机的优化分析

3.2.1 控制电流的影响

3.2.2 气隙的影响

3.2.3 动子与定子齿宽齿距比一致时的齿宽参数分析

3.2.4 动子与定子齿宽齿距比不一致时的推力分析

3.2.5 极臂宽度、齿高对电机推力的影响分析

3.2.6 永磁体大小和线圈电流的配合关系

3.3 本章小结

第四章 两相混合式直线步进电机误差分析

4.1 相位误差对电机推力的影响分析

4.2 气隙不均匀对推力的影响分析

4.3 高饱和铁磁材料对电机推力密度的影响分析

4.4 本章小结

第五章 两相混合式直线步进电机的控制设计与实验

5.1 控制系统的设计分析

5.1.1 恒流斩波控制

5.1.2 细分控制

5.1.3 控制电路设计

5.2 电机制作与测试

5.2.1 测试原理与平台的搭建

5.2.2 实验

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

致谢

#### （9）活塞式压缩机排气量无级调节系统关键技术的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号说明

目录

第一章 引言

1.1 研究背景

1.2 活塞压缩机气量调节方法

1.3 压缩机热力循环模拟

1.4 气阀运动规律研究进展

1.5 气阀碰撞有限元分析

1.6 工作基础

1.7 本文研究内容

参考文献

第二章 压缩机热力循环模型和实验验证

2.1 压缩机热力循环

2.2 计算结果与实验比较

2.3 小结

参考文献

第三章 气阀动力学仿真

3.1 理想气体阀片运动方程

3.2 真实气体阀片运动方程

3.3 气阀流量系数

3.4 气阀有效流通面积

3.5 气阀气体推力

3.6 气阀运动方程的数值解法

3.7 数值计算结果

3.8 实验室压缩机测量

3.9 多自由度气阀动力学

3.10 小结

参考文献

第四章 无级气量调节系统和工业应用

4.1 气量调节系统组成

4.2 液压系统

4.3 控制系统

4.4 调节系统在工业现场的应用

4.5 小结

参考文献

第五章 阀片碰撞有限元计算

5.1 有限元模型

5.2 计算结果

5.3 小结

参考文献

第六章 结论与展望

6.1 总结

6.2 建议与展望

攻读博士期间发表的论文和成果

参与的科研项目

致谢

#### （10）双管型直线活塞压缩机控制系统研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题研究的目的和意义

1.2 直线电动活塞压缩机的发展历史与国内外现状

1.2.1 直线电机的基本工作原理

1.2.2 直线电动活塞压缩机的发展历史与国内外现状

1.3 直线压缩机控制系统综述

1.3.1 电压控制系统

1.3.2 换向控制系统

1.3.3 半周控制系统

1.3.4 排气通道控制系统

1.3.5 电流和相位矢量控制系统

1.3.6 模糊控制系统

1.4 本论文所做的工作

1.5 课题来源

2 双管型直线电动活塞压缩机的特性分析

2.1 双管型直线活塞压缩机的结构特点

2.2 双管型直线活塞压缩机的工作原理

2.3 双筒型直线感应电机的特性分析及仿真

2.3.1 直线感应电动机的数学模型

2.3.2 特性分析

2.3.3 特性计算及仿真

2.4 双筒型直线活塞压缩机的运动特性分析

2.4.1 活塞组件的受力

2.4.2 圆筒型直线感应电机推力

2.4.3 活塞体所受到的摩擦力

2.4.4 气缸内气体压力

2.4.5 不同阶段的动力学方程

2.5 本章小结

3 双管直线电动活塞压缩机控制方案设计

3.1 控制系统需求分析

3.2 控制方案——变频驱动

3.2.1 采用变频驱动的必要性

3.3.2 变频驱动方案设计

3.3 本章小结

4 速度开环VVVF 控制策略建模及仿真

4.1 电压源型SPWM 变频器仿真

4.1.1 仿真模型

4.1.2 仿真参数设置

4.1.3 仿真结果分析

4.2 速度开环VVVF 控制调速系统建模与仿真

4.2.1 仿真模型的建立

4.2.2 仿真结果

4.3 本章小结

5 控制系统硬件设计

5.1 系统控制结构

5.2 主电路设计

5.2.1 整流模块

5.2.2 滤波电路模块

5.2.3 IPM 模块和驱动电路

5.2.4 TMS320LF240x DSP

5.3 电流检测电路设计

5.4 其他外围电路设计

5.5 本章小结

6 系统软件设计

6.1 SPWM 波的软件生成

6.1.1 不对称规则采样算法

6.1.2 程序参数设置及流程

6.1.3 定点DSP 的数据Q 格式说明

6.2 实验分析

6.2.1 实验调试

6.2.2 实验结果分析

6.3 软起动模块

6.4 键盘显示模块

6.5 本章小结

7 抗干扰和电磁兼容问题的解决

7.1 电磁干扰分析

7.1.1 电磁干扰的概念及途径

7.1.2 变频调速系统中的电磁干扰问题

7.2 电磁兼容性

7.2.1 硬件抗干扰技术

7.2.2 软件抗干扰技术

7.3 本章小结

8 总结与展望

参考文献

附录

致谢

### 四、新型直线步进电机驱动的活塞压缩机理论设计（论文参考文献）

- [1]基于数值分析与实验的直线压缩机容积效率与热性能理论研究[D]. 鲁楠. 辽宁工程技术大学, 2019(07)

- [2]冰箱压缩机技术专利布局研究[D]. 廖睿. 景德镇陶瓷大学, 2019(03)

- [3]圆筒型混合式直线步进电机设计与分析[D]. 张孝亮. 沈阳工业大学, 2017(08)

- [4]基于GPRS的COD值远程监控系统研究[D]. 陈金龙. 江苏大学, 2016(11)

- [5]压缩机用直线电机及其关键技术发展综述[J]. 陈梁远,李黎川. 中国电机工程学报, 2013(15)

- [6]直线压缩机用横向磁通永磁直线振荡电机系统研究[D]. 于明湖. 浙江大学, 2011(06)

- [7]压缩机的现状、发展及新型技术展望[J]. 严天宏,梁嘉麟,李青. 压缩机技术, 2011(01)

- [8]两相混合式直线步进电机及其控制系统的研究[D]. 吴克元. 浙江大学, 2011(07)

- [9]活塞式压缩机排气量无级调节系统关键技术的研究[D]. 金江明. 浙江大学, 2010(04)

- [10]双管型直线活塞压缩机控制系统研究[D]. 闫振华. 河南理工大学, 2009(S2)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/a5d02674d7e335303d6fce10.html