# 我成功研制出高精度水下定位导航系统

### 一、我研制成功高精度水下定位导航系统（论文文献综述）

贺亚杰[1]（2021）在《地磁匹配导航适配性分析研究》文中进行了进一步梳理地磁匹配导航因具有无源、无辐射、隐蔽性强、高精度且误差不随时间积累等特点,近年来成为国内外相关学者的研究重点,因此,对地磁匹配导航相关技术进行研究具有重要意义。地磁匹配导航的主要技术有地磁数据测量及预处理、地磁场建模、地磁场延拓、地磁基准图制备、地磁适配性分析及地磁匹配算法等。本文以长航时高精度地磁匹配导航技术为研究背景,重点对地磁基准图区域进行适配性分析,并提出一种改进的粒子群算法以提高匹配精度。主要工作如下:（1）论文简要介绍了地磁场的物理特征,主要有地磁场的分布起源及地磁场模型,并简要论述地磁导航的关键技术,在此基础上进一步分析地磁匹配导航的基本原理,地磁匹配算法以及地磁基准图适配性分析对地磁匹配导航精度的影响。（2）论文在对地磁适配性分析中,阐述了适配性分析的相关思路,建立地磁适配性分析基本框架,选取特征指标、并对验证指标进行相关分析。针对单一的特征指标不能满足对适配性全面分析的要求,引入了灰色关联分析理论,建立指标的关联矩阵,综合考虑地磁标准差、地磁信息熵、相关系数、累积梯度、粗糙度及地磁费歇尔信息量等特征参数对地磁适配区选择的影响。首先构建灰色关联系数矩阵;其次,利用主、客观赋权法求得组合权重;最后,将评价指标的关联系数与其权值进行结合建立关联度,关联度越大,其候选匹配区的适配性越好。并利用均方差（MSD）算法对各个候选匹配区进行匹配验证,实验表明:利用灰色关联分析理论得出的最终结果与MSD算法进行匹配的结果是一致的,证明了灰色关联分析能够解决适配性分析中单一指标评价不全面的问题,对地磁匹配导航适配性的研究有一定的借鉴意义。（3）在地磁匹配算法中,针对传统地磁匹配算法精度较低及无法修正载体航向误差等问题,论文提出一种基于改进粒子群优化的地磁匹配算法。算法以平均豪斯多夫（Hausdorff）距离作为适应度函数,采用改进粒子群优化算法在待匹配区内搜索最优解,从而完成地磁匹配。并对基于Hausdorff距离的匹配算法、粒子群优化算法及改进粒子群优化算法进行了仿真实验,实验结果表明改进粒子群优化算法对比其他两种算法其精度明显提高,且能够修正载体航向误差。该论文有图21幅,表10个,参考文献80篇。

许江宁,林恩凡,何泓洋,吴苗[2]（2021）在《水下PNT技术进展及展望》文中研究表明随着世界强国天基定位导航授时（PNT）系统建设和完善,覆盖深空、水下、室内、地域应用的扩展对水下PNT体系建设和相关技术发展提出了更加迫切的要求。主要对美俄等发达国家的水下PNT体系建设现状及规划进行梳理,在此基础上总结归纳了国外惯性导航技术、水声定位导航技术、水下物理场匹配技术、岸基无线电导航技术及高精度授时/守时技术五项水下PNT核心技术的发展现状,并对未来PNT技术的发展趋势进行了分析。

韩震[3]（2021）在《海产品捕捞水下机器人关键技术研究》文中进行了进一步梳理水下机器人作为一种先进的探索工具,已经被广泛应用于海洋探索、海产品捕捞、检测维修等领域。随着人们对海产品需求日益增大,传统人工捕捞效率较低,成本高等问题逐渐突显,而现有的水下捕捞机器人存在着智能化程度低,操作复杂,易损坏捕捞产品,抗强流能力弱,稳定性差等问题。针对生产实践中存在的实际问题,本文提出了一种具有高效捕捞能力、抗流能力强且便于操作的海产品捕捞机器人设计方案,研发样机并在真实海域完成性能测试。通过参考ITTC及SNAME公布资料,建立固定坐标系及机器人相关坐标系,利用M.Gertler方程建立运动学方程,并针对本文所研发机器人在航行时所受相关作用力进行实际分析,建立动力学约束方程,简化水动力模型求解相关系数,对推进系统进行相关数学建模并解算空间6推进器的推力分配。设计了海产品水下捕捞机器人整体机械结构、仿生软体机械抓手装置。“区域收割式”抓手装置具有特定目标选择性,能够实现优质捕捞且操作简单;搜集仓的设计可解决已捕获海参吐肠逃逸的问题,机器人整体机械结构与推进器空间布局合理,能够极大地减小机器人所受水阻力,具备全向移动的动力性能。为提升机器人硬件控制系统的整体模块化布局,设计“堆栈分离式”嵌入式控制系统,该系统包含核心控制板、电调驱动板、电源板、电力载波板、云台摄像机,完成对相关功能传感器的驱动及数据采集。该控制系统通过电力传输系统与水面控制台进行相关通讯,上位机可实现对相关数据的实时监控与交互。在自主航行控制系统中,通过对传统定向、定深回路算法以及控制策略进行分析,结合应用IMU、深度计、多普勒计程仪等功能传感器,设计了本水下机器人定向、定深串级PID控制回路算法,并在定点算法中提出了根据偏移程度,可将航向偏移校正引导算法具体分为一级偏移和二级偏移,所提改进方法在实际海试中具备更高定点精度;采用了电源及设备故障保护策略,提高了机器人作业安全性。针对当前机器人定位导航技术存在高成本、系统复杂、定位精度低等问题,提出将已在陆地无人车得到应用的双目ORB-SLAM2算法,应用在水下机器人的定位导航功能中。首先分析立体视觉相机模型,通过张正友标定法提升相机成像精度,其次通过引入ORB-SLAM2算法建立机器人定位导航策略,通过多种功能化仿真实验分析,该算法在水下环境具有显着的定位导航效果。本论文研发的海产品水下捕捞机器人已成功研制样机,所设计捕捞装置、自主算法、保护策略均在大量海域中完成性能测试,取得较好应用效果,将在未来海产品捕捞产业中发挥作用。

李国柱[4]（2021）在《低功耗导航授时一体化潜标的设计与实现》文中提出潜标作为长基线定位导航系统的重要组成部分,在水下定位、导航、通信等方面发挥着不可替代的作用。针对目前常用潜标功能单一、应用范围小、通用性差这一问题,本文提出一种可广泛应用于多种定位导航工作场景的潜标设计方案,采用导航授时一体化设计,兼顾询问-应答、同步信标、指令授时以及通信控制等多种功能,为水下目标提供多种导航授时服务。首先,基于水下声学定位导航原理,对潜标的导航、授时工作场景进行分析,提出潜标的功能需求和技术指标要求,并在此基础上对潜标的工作模式和总体方案进行规划与设计。之后,选取基于BPSK调制的扩频信号作为潜标主要声学信号形式,分析对比不同信号参数条件下,多径效应、多址效应以及多普勒频移对扩频信号时延估计的影响,并对信号参数进行了选取。针对FFT快速相关算法在运算效率和存储空间方面的不足,提出了一种与之等效求取包络的分步相关算法,经过对比,分步相关算法可降低95%以上的运算量和存储空间,极大的提升了时延估计的处理效率。在信号形式选取和信号处理算法研究的基础上,对潜标与目标间的水下通信过程和通信协议内容进行具体设计。然后,根据潜标总体方案与通信协议,对潜标系统的硬件电路和软件程序进行设计并实现。在硬件电路设计实现过程中,遵循低功耗的设计原则,采用模块化的设计流程,通过低功耗芯片选型、休眠值守、动态电源管理、高效电源转换等多种方式提升系统功耗利用,降低系统功耗。在软件程序设计过程中,着重对唤醒码检测、信息码检测以及不同工作模式下的程序运行流程进行设计。最后,低功耗导航授时一体化潜标历经实验室测试与消声水池验证,各项指标满足设计指标要求,各硬件模块配合有序,软件程序稳定可靠,具有低功耗、多功能的突出特点,可应用于深远海、大范围、高精度水下导航授时场景。

王英志,范文涛[5]（2020）在《水下导航定位技术研究进展》文中进行了进一步梳理由于海水介质对电磁波的强吸收屏蔽效应影响,水下潜航器的隐蔽航行使得对其进行水下导航定位成为一个难点和热点研究方向。现有水下导航与定位技术以惯性导航传统自主导航技术为主体,围绕修正惯性导航产生的累积误差问题,发展形成了航位推算导航、地球物理匹配导航技术、水声导航技术等多种辅助导航技术。系统地介绍了这些水下导航技术及其组合方式的基本原理、主要特点及研究进展,并对未来水下导航技术发展趋势和应用进行了展望。

吕维维[6]（2020）在《AUV惯性基初始对准及组合导航信息融合技术研究》文中进行了进一步梳理自主水下航行器（AUV）作为探测、开发和利用海洋的高效率水下工作平台,在军事上和民用上都得到了广泛的应用。在复杂海洋环境中,精确和可靠的导航定位作为AUV准确抵达作业点和安全返回的关键技术,是评判AUV发展成熟度和工程实用化的标准之一。本文以AUV惯性基初始对准及组合导航信息融合为主题,主要围绕AUV多源导航系统建模,动基座自对准,动基座传递对准,大失准角下快速对准,组合导航系统信息融合开展相关研究。论文主要内容如下:1.针对AUV组合导航系统在水下环境工作时系统模型建立和系统可观测性分析问题,研究了AUV多源导航传感器误差建模和导航系统可观测度分析方法。分析AUV各导航传感器的工作原理和误差来源,建立导航传感器的误差模型。研究组合导航系统的PWCS可观测性分析方法和SVD的可观测度分析方法。分析AUV在不同运动轨迹和机动方式下组合导航系统的可观测性和可观测度。2.针对AUV在不同初始条件下的自对准问题,研究了AUV动基座自对准方法。分析了解析式对准方法和双矢量对准方法的基本原理,并进行了仿真验证。为解决AUV纬度未知下的对准问题,提出利用三个不同时刻的重力矢量进行对准,推导了三矢量对准的基本原理。为避免重力矢量运算时出现共线向量,设计了一种自适应滤波器有效去除加速度计随机噪声。试验结果表明,该方法可完成纬度未知下的对准并估计出纬度值,对准精度可达惯性器件的对准极限精度。3.针对AUV动基座传递对准问题,提出了具有时间延迟补偿的AUV传递对准方法和复杂动态环境下的AUV传递对准方法。分析时间延迟对传递对准的影响,推导和分析了H∞滤波理论和鲁棒机制,提出一种具有时间延迟补偿的自适应H∞滤波方法,其鲁棒因子可根据外部环境自适应调整,有效提高传递对准精度和鲁棒性。为解决复杂动态环境下AUV传递对准问题,分析了滤波发散原因和优化策略,提出一种改进的自适应补偿H∞滤波方法,有效抑制复杂环境下滤波发散,该方法鲁棒因子可根据外部环境动态调整,并且加入收敛判据后可提高系统反应速度。试验结果表明,上述两种方法可分别提高具有时间延迟和复杂动态环境下的传递对准性能。4.为解决AUV在不确定外界干扰环境下的大失准角初始对准问题,研究了AUV非线性鲁棒初始对准技术。提出了一种自适应UT-H∞滤波方法,该方法结合UKF技术和H∞滤波以增强非线性系统的鲁棒性。为了克服时变和不确定外部干扰,该方法可根据环境变化动态调整鲁棒因子大小,从而平衡系统的滤波精度和鲁棒性。考虑到AUV垂直下潜等大机动运动状态,研究了克服姿态解算奇异性的双欧拉全姿态解算方法。详细推导了正、反欧拉角微分方程,建立了正、反欧拉角转换公式。试验结果表明,基于自适应UT-H∞滤波器的初始对准方法和双欧拉全姿态解算方法能够在具有不确定干扰的大失准角情形下有效提高初始对准精度和鲁棒性,并且克服了姿态解算的奇异性。5.为实现AUV在水下环境中高精度和高可靠性的导航,研究了AUV组合导航系统信息融合方法。设计了一种自适应联邦交互式多模型信息融合系统,该系统结合自适应联邦滤波和交互式多模型算法提高AUV在复杂水下环境中的导航性能。当子系统性能发生变化时,系统的信息分配系数可依据子系统情况自适应调整。同时该系统为每个子系统设计多个不同模型,当外界干扰改变时,描述每个子系统的模型可以实时切换。基于该融合系统结构,以SINS为主要导航系统并结合辅助导航传感器建立了AUV组合导航系统模型。组合导航半物理试验表明,设计的自适应联邦交互式多模型信息融合系统能够有效提高复杂干扰环境下组合导航的精度和可靠性。

郑伟,李钊伟,吴凡[7]（2020）在《天海一体化水下重力辅助导航研究进展》文中指出水下航行器精确导航在海洋利用和开发过程中发挥了重要作用。关于抑制水下导航误差随时间累积的问题,进行了详细阐述和分析:简述了惯性器件的发展历程;详细对比了各导航系统的优劣性,着重介绍了国内外重力辅助导航研究现状,分析了针对目前水下航行器高精度导航的需求,以及全球海洋重力基准图空间分辨率不足的科学难题;提出了通过GNSS-R测高星座获得高空间分辨率和高精度全球海洋重力基准图的思路及技术路线,以期提高水下重力辅助导航精度。

翁铖铖[8]（2020）在《SINS/USBL水下组合定位系统的标定与组合算法研究》文中指出如今我国已经将探索海洋资源作为国家战略部署的重点,大力发展各类海洋技术,研发各类先进的载人以及无人水下航行器。各类海洋工程以及水下军事活动都依赖于能够在深海稳定工作的水下航行器,因此研制高精度的水下航行器具有很高的军事价值与战略意义。该论文依托项目需求,开展基于惯性/水声组合导航系统的标定算法及组合算法技术的研究。论文的主要研究内容如下:（1）对超短基线（Ultra-short Base Line,USBL）系统以及各类水声定位技术的基本原理进行研究,根据USBL系统定位过程中出现的误差因素进行误差建模,包括时延提取误差、声线弯曲、测向误差、杆臂和安装误差角等,分析误差对定位精度的影响。并针对声速修正算法进行仿真,仿真结果表明当深度为70m时,声线弯曲会对斜距测量带来0.8%的误差。（2）对USBL系统安装误差标定算法进行了研究,详细介绍了三种标定算法:基于小角度近似的改进最小二乘法、基于非线性优化的高斯-牛顿迭代法以及卡尔曼滤波法。并通过仿真实验验证三种算法的可行性和适用性,经三种算法标定后,组合系统定位误差在2m以内,相比标定前减小了80%以上,对安装误差角的标定精度可以达到0.1°以内。其中卡尔曼滤波能做到实时处理数据,更适合用在需要在线标定的场合。（3）研究并设计了惯性/水声组合导航算法。介绍了基于位置匹配的松组合方式以及基于方位角和斜距的紧组合方式,还将各基元的斜距加入观测量进行紧组合,并利用深度计结果来约束系统的高度信息。通过仿真验证,两种组合方式都能够很好地抑制纯惯性导航的累积误差。松组合模型在斜距误差为1%的条件下,定位精度可以达到最大斜距的0.5%;相比之下,紧组合对局部异常值有更好的抑制作用,在同样的条件下,定位精度能达到最大斜距的0.3%。（4）利用惯性/水声组合导航系统样机进行江试实验,测试系统在实际应用环境下的性能,并利用实测数据验证所研究的标定算法和组合算法的可行性和适用性。实验结果表明,经安装误差标定后,系统对应答器的定位误差能达到2.5m以内,相比标定前降低60%以上。针对实际数据,松组合和紧组合的定位误差均能达到3.6m以内,能有效解决纯惯导误差发散的问题。该论文完成了惯性/水声组合导航系统的设计,对水下声学定位、安装误差标定、组合导航关键技术进行了研究和实验,理论研究和实验结果表明该系统定位效果良好。

李欢[9]（2020）在《组合导航船姿矫正在多波束测深中的应用研究》文中指出利用多波束测深系统进行水下地形测量时,测量船不可避免地受到风、浪等因素的作用,导致换能器产生横摇、纵摇和垂直方向的升沉运动,从而使得多波束测深值产生误差。通过研究船体姿态测量误差对多波束脚印归算精度的影响,对于在外业测量中提高多波束测深精度具有指导意义。全球定位系统（Global Positioning System,GPS）和捷联式惯导系统（Strapdown Inertial Navigation System,SINS）两者的组合系统能够取长补短,组成的SINS/GPS组合导航系统能够输出高频率、高精度的船体位置姿态信息。本文以船体姿态对多波束脚印归算的影响为切入点,围绕SINS/GPS组合系统定位、测姿和升沉解算的方法展开研究。论文的主要内容如下:（1）介绍了多波束测深的工作原理,以波束脚印归算方程为基础,详细分析了船体的横摇角、纵摇角、航向角和换能器升沉及其测量误差对波束脚印归算的影响。（2）以SINS的导航原理为基础,研究了基于SINS的船体定位测姿问题,通过实测数据进行了纯惯导解算,结果验证了SINS具有短期精度高,但误差随导航时间积累的特性。（3）针对测量船的定位测姿问题,研究了基于SINS/GPS的松组合和紧组合两种解算模型,分析了两种组合模型原理和特点。并在松组合模式卡尔曼滤波模型的基础上,将GPS双天线航向角解算值加入量测方程,组成了SINS/GPS不全组合航向角解算模型。通过设计程序对实测数据进行了GPS双天线航向角、松组合、紧组合和不全组合解算,并对解算结果进行了比较与分析。（4）针对换能器的升沉运动问题,采用SINS高通滤波和GPS RTK辅助SINS两种升沉解算方案对其进行了研究。SINS高通滤波解算方法以换能器的垂直运动特性为基础,通过设计合适的IIR高通滤波器对升沉信号进行处理。GPS RTK辅助SINS的换能器升沉解算是根据SINS信号短周期可靠RTK高程信号长周期可信的特性,实现两个信号的融合。结合实测数据对以上两种算法进行了分析和验证。

帅晨甫[10]（2020）在《水上水下一体化测绘关键技术研究》文中指出海洋测绘是一门研究海洋、江河、湖泊以及毗邻陆地区域各种几何、物理、人文等地理空间信息采集、处理、表示、管理和应用的学科,是测绘学的一个重要分支,是一切海洋军事、海洋科学研究及开发和利用活动的基础。其中水上水下一体化测绘作为海洋测绘的一个分支有着极其重大的意义。传统的海岛礁、河岸测绘通常采用地面RTK配合全站仪以及水下单波束测深仪进行的,该种方法受到地形地貌、环境条件等制约因素的影响通常测绘效率不高。如何高效地同时获取水上和水下地形地貌数据成为测绘学界的难题。基于此本文在实施海洋强国的时代背景下,将船载激光雷达扫描系统和多波束声呐测深系统相结合,组成水上水下一体化测绘系统具有极大的创新性和实用性。本文围绕船载激光雷达扫描系统和多波束声呐测深系统组成的水上水下一体化测绘系统进行数据采集和地物分类开展以下研究:（1）本文详细地介绍了船载激光雷达扫描系统和多波束测深系统的原理、组成,使用秒脉冲PPS解决了多传感器的高精度时间同步问题并将多传感器进行刚性连接解决了空间配准问题,提出了一套切实可行的水上水下一体化测绘的解决方案。（2）对船载激光雷达扫描数据和导航定位定向系统数据进行解析,联合解算生成三维点云数据,并利用检校场对船载激光雷达数据进行安置角偏差消除,经验证船载激光雷达扫描系统精度达到厘米级,满足1:1000精度的地图绘制。并对多波束测深系统进行粗差剔除、潮位改正、声速改正和换能器安装偏差补偿等水深数据改正处理以达到多波束测深系统的最优状态。（3）分析了水上水下一体化测绘系统噪声的来源,介绍了几种常用去噪算法,并对船载激光雷达扫描系统和多波束测深系统的数据分别进行半径滤波法自动去噪处理,取代了传统人机交互的去噪方式,大大提升了效率,能够节约70%以上的内业处理时间,为高效测绘提供了技术支持。（4）本文创新地将改进的Point Net网络与目前精度较高的大场景语义分割Rand LA-Net神经网络应用于水上水下一体化点云数据进行分割,以原始点云数据和三维特征作为输入分别达到了86.57%和87.81%的总体分类精度,验证了方法的准确性和普适性,可应用于大部分船载水上水下一体化测绘场景点云数据的语义分割。本文利用了如今高效的深度学习和人工神经网络算法,针对水上水下一体化点云数据和大部分激光雷达场景点云数据进行语义分割,实现了地物分类,为后续生成DEM和三维重建等工作提供了有效的方法。

### 二、我研制成功高精度水下定位导航系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、我研制成功高精度水下定位导航系统（论文提纲范文）

#### （1）地磁匹配导航适配性分析研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文主要研究内容和结构

2 地磁匹配导航基本原理

2.1 地磁场理论基础

2.2 地磁导航关键技术

2.3 本章小结

3 地磁区域适配性分析

3.1 地磁特征指标的选取

3.2 基于灰色关联法的多指标适配区评价方法

3.3 实验验证与分析

3.4 本章小结

4 地磁匹配导航算法

4.1 地磁匹配相关算法

4.2 改进粒子群优化算法

4.3 实验分析

4.4 本章小结

5 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

附录 1

作者简历

学位论文数据集

#### （2）水下PNT技术进展及展望（论文提纲范文）

引言

1 国外PNT体系发展现状

2 水下PNT相关技术进展

2.1 惯性导航技术

2.1.1 光学陀螺惯性技术[21]

2.1.2 半球谐振陀螺惯性技术

2.1.3 原子陀螺惯性技术

2.2 水声定位导航技术

2.2.1 美国水声定位导航技术

2.2.2 俄罗斯水声定位导航技术

2.2.3 其他国家水声定位导航技术

2.3 水下物理场匹配导航技术

2.3.1 重力匹配导航[28]

2.3.2 磁力匹配导航

2.3.3 水下地形匹配导航

2.4 岸基无线电导航技术

2.4.1 罗兰C导航系统与E罗兰导航系统

2.4.2 阿尔法导航系统

2.4.3 新型水下无线电导航系统

2.5 高精度授时/守时技术[35-36]

3 未来水下PNT技术发展趋势分析

3.1 水下弹性化PNT架构

3.2 高精度小型化惯性基导航技术

3.3 高精度远距离声学PNT基础设施建设

3.4 多元PNT信息源作为补充

3.5 原子频标技术及远程时频信息校正

4 结束语

#### （3）海产品捕捞水下机器人关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 水下机器人研究现状

1.2.2 抓取技术研究现状

1.2.3 水下抓取机器人研究现状

1.3 本文主要研究工作

1.4 本文主要创新点

第2章 水下机器人运动学及推进系统建模

2.1 引言

2.2 水下机器人六自由度运动学方程

2.2.1 参考坐标系选取

2.2.2 运动学方程

2.3 水下机器人运动受力分析

2.3.1 水动力

2.3.2 静水力

2.3.3 外界环境力

2.4 水下捕捞机器人推进系统数学建模

2.4.1 推力控制分配系统

2.4.2 单个推进器数学建模

2.4.3 水下捕捞机器人推进器空间布置

2.4.4 水平推进系统数学建模

2.4.5 垂直推进系统数学建模

2.5 水下机器人六自由度动力学系统模型

2.6 本章小结

第3章 水下捕捞机器人机械系统设计

3.1 捕捞ROV整体展示

3.2 机器人载体机架设计

3.3 机器人推进器布局设计

3.4 机器人控制防水仓设计

3.5 机器人浮力材设计

3.6 两自由度云台设计

3.7 LED补偿灯设计

3.8 防水摄像机设计

3.9 仿生软体抓手设计

3.9.1 第一代仿生软体机械抓手设计

3.9.2 第二代仿生软体机械抓手设计

3.10 电力传输设计

3.11 本章小结

第4章 水下机器人底层自主控制算法设计

4.1 引言

4.2 水平面横向运动算法设计

4.2.1 传统定向回路

4.2.2 定向回路控制策略

4.2.3 水平面定向控制算法设计

4.2.4 水平面定点控制算法设计

4.3 纵向运动算法设计

4.3.1 传统定深/定高控制回路算法

4.3.2 定深/定高控制策略

4.3.3 垂直面定深控制算法设计

4.4 故障保护策略设计

4.5 本章小节

第5章 水下机器人硬件系统设计

5.1 硬件整体设计方案

5.2 控制模块设计

5.3 直流无刷推进器模块

5.4 直流有刷电机模块

5.5 航速测量及航程累计模块

5.6 组合导航系统模块

5.7 功能传感器模块

5.7.1 深度计模块

5.7.2 漏水检测模块

5.8 水面控制台模块设计

5.8.1 水面控制箱模块设计

5.8.2 人机交互上位机软件设计

5.8.3 多功能摇杆模块

5.9 电力与数据传输模块

5.10 本章小结

第6章 基于双目视觉的ORB-SLAM2 定位导航仿真研究

6.1 视觉SLAM理论背景

6.2 水下双目立体视觉模型

6.2.1 双目相机模型

6.2.2 张正友标定法

6.2.3 坐标转化

6.3 双目ORB-SLAM2

6.3.1 ORB-SLAM2 系统关键技术分析

6.3.2 BA方法优化

6.4 实验结果及分析

6.4.1 陆地机器人重合实验

6.4.2 地面定位实验

6.4.3 水下定位实验

6.5 本章小结

第7章 真实海域试验与数据分析

7.1 水平面定向试验

7.2 垂直面定深试验

7.3 梳型面定深定向试验

7.4 水平面定点航路试验

7.5 仿生软体机械抓手真实海域捕捞试验

7.6 本章小结

第8章 总结与展望

8.1 全文工作总结

8.2 未来工作展望

参考文献

在学期间研究成果

致谢

#### （4）低功耗导航授时一体化潜标的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 立题背景及意义

1.2 国内外发展现状

1.3 论文的主要内容

第2章 潜标总体方案设计

2.1 基于潜标的水下定位导航原理

2.2 潜标的主要工作场景

2.2.1 询问-应答导航工作场景

2.2.2 同步信标导航工作场景

2.2.3 指令授时工作场景

2.3 潜标功能需求与指标要求

2.3.1 功能需求分析

2.3.2 技术指标要求

2.4 潜标总体方案设计

2.5 本章小结

第3章 信号波形设计与信号处理算法研究

3.1 潜标信号波形设计

3.1.1 伪随机序列

3.1.2 m序列

3.1.3 平衡Gold序列

3.1.4 扩频信号调制

3.2 水声信道对扩频信号相关性的影响

3.2.1 信号参数的影响

3.2.2 多径效应的影响

3.2.3 多址效应的影响

3.2.4 多普勒频移的影响

3.3 扩频信号检测算法

3.3.1 快速相关算法

3.3.2 长序列滑动相关

3.3.3 分步相关算法

3.4 算法计算量与存储空间对比

3.5 潜标通信协议的设计

3.6 本章小结

第4章 潜标硬件电路设计

4.1 硬件电路整体方案设计

4.2 接收机模块设计

4.2.1 放大电路

4.2.2 有源滤波电路

4.2.3 射随电路

4.3 核心控制模块设计

4.4 数字信号处理模块设计

4.4.1 模数转换电路

4.4.2 程序加载电路

4.5 功放驱动模块设计

4.6 授时守时模块设计

4.7 系统监控模块设计

4.8 串口通信模块设计

4.9 供电方案设计

4.10 本章小结

第5章 潜标软件程序设计

5.1 系统整体程序设计

5.2 值班模式程序设计

5.3 询问-应答导航模式程序设计

5.3.1 信息码解码程序设计

5.3.2 指令信号回复程序设计

5.4 指令授时模式程序设计

5.5 同步信标导航模式程序设计

5.6 其他指令操作程序设计

5.7 分布相关算法在DSP中的优化

5.8 本章小结

第6章 潜标测试与验证

6.1 实验室测试

6.1.1 系统模块测试

6.1.2 唤醒指令测试

6.1.3 主要工作模式测试

6.1.4 系统守时测试

6.1.5 系统功耗测试

6.2 水池验证

6.2.1 同步信标导航模式验证

6.2.2 询问-应答导航模式验证

6.2.3 授时与指令通信验证

6.3 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

致谢

#### （5）水下导航定位技术研究进展（论文提纲范文）

0 引言

1 惯性导航

2 航位推算导航

3 地球物理导航

4 声学导航

4.1 水声定位系统

4.2 协同导航

5 水下组合导航

6 趋势与展望

6.1 技术发展趋势

6.2 应用展望

7 结束语

#### （6）AUV惯性基初始对准及组合导航信息融合技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章:绪论

1.1 课题的研究背景与意义

1.2 AUV的发展现状

1.2.1 国外发展现状

1.2.2 国内发展现状

1.3 初始对准技术研究现状

1.4 滤波技术研究现状

1.5 AUV组合导航系统研究现状

1.6 论文主要研究内容和编排

第二章:AUV多源导航误差建模及系统可观测度分析

2.1 引言

2.2 坐标系及参数定义

2.2.1 坐标系定义

2.2.2 姿态角定义

2.3 AUV组合导航传感器原理及误差模型

2.3.1 SINS误差模型

2.3.2 DVL误差模型

2.3.3 GNSS误差模型

2.3.4 MCP误差模型

2.3.5 TAN误差模型

2.4 系统可观测度分析方法

2.4.1 基于PWCS的可观测性分析方法

2.4.2 基于SVD的可观测度分析方法

2.4.3 仿真验证

2.5 本章小结

第三章:AUV动基座自对准方法研究

3.1 引言

3.2 AUV解析式对准方法

3.2.1 解析式对准模型

3.2.2 仿真验证

3.3 AUV惯性系双矢量对准方法

3.3.1 惯性系双矢量对准模型

3.3.2 仿真验证

3.4 AUV纬度未知下的动基座对准方法

3.4.1 基于重力视运动的对准方法

3.4.2 改进的自适应去噪方法

3.4.3 试验验证

3.5 本章小结

第四章:AUV动基座传递对准方法研究

4.1 引言

4.2 具有时间延迟补偿的AUV传递对准方法

4.2.1 传递对准模型

4.2.2 具有时间延迟补偿的自适应H∞滤波

4.2.3 半物理试验验证

4.3 复杂动态环境下的AUV传递对准方法

4.3.1 传递对准模型

4.3.2 改进的自适应补偿H∞滤波方法

4.3.3 半物理试验验证

4.4 具有收敛判据的自适应补偿H∞滤波方法

4.4.1 收敛判据

4.4.2 半物理试验验证

4.5 本章小结

第五章:AUV大失准角下的初始对准方法研究

5.1 引言

5.2 大失准角初始对准模型

5.2.1 非线性系统误差模型

5.2.2 量测模型

5.3 双欧拉全姿态解算

5.3.1 正、反欧拉角方程

5.3.2 正、反欧拉角的转换关系

5.3.3 试验验证

5.4 基于自适应UT-H∞滤波的初始对准方法

5.4.1 UKF滤波

5.4.2 自适应UT-H∞滤波

5.4.3 半物理试验验证

5.5 本章小结

第六章:AUV组合导航系统信息融合方法研究

6.1 引言

6.2 联邦滤波器

6.2.1 联邦滤波器的结构

6.2.2 联邦滤波算法

6.3 自适应联邦交互式多模型信息融合系统

6.3.1 自适应联邦滤波

6.3.2 自适应交互式多模型联邦滤波

6.3.3 AUV组合导航系统模型

6.4 半物理试验验证

6.5 本章小结

第七章:总结与展望

7.1 全文内容总结

7.2 论文主要创新点

7.3 进一步工作的建议

参考文献

致谢

博士期间发表论文、参加科研和获奖情况

#### （7）天海一体化水下重力辅助导航研究进展（论文提纲范文）

1 惯性器件发展概况

1)自旋式原子陀螺仪:

2)干涉式自旋原子陀螺仪:

2 水下辅助导航技术研究进展

1)重力辅助导航。

2)地形辅助导航。

3)地磁辅助导航。

4)水声导航。

5)无线电导航。

6)卫星导航。

7)天文导航。

8)地文导航。

9)推算船位法。

10)电磁导航。

3 重力辅助导航系统研究现状

3.1 国外发展现状

3.2 国内发展现状

4 研究进展

4.1 阶段性研究成果

4.2 预期研究工作

5 结论

#### （8）SINS/USBL水下组合定位系统的标定与组合算法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 水下航行器发展现状

1.2.2 超短基线标定算法发展现状

1.2.3 惯性/水声组合系统发展现状

1.3 论文研究内容及组织结构

第二章 高精度水声定位技术

2.1 引言

2.2 水声定位技术介绍

2.3 超短基线定位技术

2.3.1 超短基线系统组成

2.3.2 超短基线定位原理

2.4 超短基线系统误差分析

2.5 声速修正算法

2.5.1 声速剖面分析

2.5.2 加权平均声速

2.5.3 泰勒级数展开法

2.5.4 声线跟踪法

2.6 本章小结

第三章 超短基线安装误差标定技术

3.1 引言

3.2 安装误差标定的基本原理

3.2.1 常用坐标系定义

3.2.2 坐标转换

3.2.3 安装误差定义

3.3 标定算法介绍

3.3.1 标定方案介绍

3.3.2 应答器标定算法介绍

3.3.3 基于小角度近似的最小二乘标定算法

3.3.4 基于非线性优化的高斯-牛顿迭代标定算法

3.3.5 基于卡尔曼滤波模型的标定算法

3.4 算法仿真对比实验

3.4.1 仿真环境介绍

3.4.2 应答器标定算法验证

3.4.3 安装误差标定算法验证

3.5 本章小结

第四章 SINS/USBL组合导航定位技术

4.1 引言

4.2 捷联惯导定位原理

4.2.1 姿态解算算法

4.2.2 速度解算算法

4.2.3 位置解算算法

4.2.4 惯导误差模型建立

4.3 SINS/USBL松组合算法

4.3.1 松组合模型建立

4.3.2 仿真实验验证

4.4 SINS/USBL紧组合算法

4.4.1 紧组合模型建立

4.4.2 仿真实验验证

4.4.3 对比观测量对组合精度的影响

4.5 本章小结

第五章 组合导航系统实验

5.1 引言

5.2 SINS/USBL一体化组合系统

5.2.1 一体化结构设计方案

5.2.2 组合导航系统软件设计

5.3 江试实验平台及环境条件

5.3.1 实验平台介绍

5.3.2 实验环境介绍

5.3.3 安装误差标定实验

5.3.4 组合导航实验

5.4 原理样机实验结论与存在的问题

5.4.1 实验结论

5.4.2 存在的问题

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

#### （9）组合导航船姿矫正在多波束测深中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外发展概况

1.2.1 多波束测深系统技术及发展现状

1.2.2 INS/GPS组合导航定位测姿技术和发展概况

1.2.3 船体升沉测量技术及其发展概况

1.3 论文组织结构

第二章 多波束测深系统组成及波束脚印归算

2.1 多波束测深系统简介

2.1.1 多波束测深系统组成

2.1.2 多波束测深系统工作原理

2.2 多波束测深系统的波束脚印归算

2.2.1 波束脚印归算方程

2.2.2 船姿对多波束测量的影响分析

2.3 本章小结

第三章 SINS导航原理

3.1 导航坐标系

3.1.1 常用坐标系的定义

3.1.2 坐标系之间的转换

3.2 当地水平坐标系下的惯导解算

3.2.1 四元数代数

3.2.2 SINS导航算法

3.2.3 SINS误差方程

3.3 本章小结

第四章 SINS/GPS组合导航系统的实现

4.1 SINS/GPS组合导航系统概述

4.2 卡尔曼滤波

4.3 GPS双天线航向角测量

4.4 SINS/GPS松组合导航系统

4.4.1 SINS/GPS松组合状态方程

4.4.2 SINS/GPS松组合量测方程

4.5 GPS/SINS紧组合模式

4.5.1 SINS/GPS紧组合系统的状态方程

4.5.2 SINS/GPS紧组合导航系统的量测方程

4.6 SINS/GPS不完全组合模式

4.6.1 组合原理

4.6.2 状态方程

4.6.3 量测方程扩充

4.7 实验验证

4.7.1 数据预处理

4.7.2 算例分析

4.8 姿态测量精度对波束脚印归算的影响分析

4.8.1 姿态测量精度在垂直方向的影响

4.8.2 姿态测量误差对平面位置的影响

4.9 本章小结

第五章 基于SINS/GPS的换能器升沉改正研究

5.1 水深测量中的垂直基准

5.1.1 平均海平面

5.1.2 深度基准面

5.1.3 参考椭球面

5.1.4 水深测量中不同基准面之间的转换关系

5.2 基于SINS的换能器升沉改正

5.2.1 换能器升沉改正

5.2.2 基于SINS的换能器升沉测量原理

5.2.3 数字高通滤波器

5.2.4 升沉滤波器的实例解算分析

5.3 基于GPS RTK辅助SINS的换能器升沉改正

5.3.1 RTK辅助SINS的升沉改正原理

5.3.2 GPS RTK高程数据处理

5.4 本章小结

总结与展望

总结

展望

参考文献

致谢

#### （10）水上水下一体化测绘关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 多波束测深系统研究现状

1.2.2 激光雷达扫描系统研究现状

1.2.3 水上水下一体化测绘系统研究现状

1.2.4 点云分类算法研究现状

1.3 文章主要研究内容

第二章 系统组成及原理

2.1 船载激光雷达扫描系统的组成和原理

2.1.1 船载激光雷达扫描系统组成

2.1.2 扫描方式

2.1.3 激光测距原理

2.1.4 移动激光定位原理

2.2 多波束系统的组成和原理

2.3 系统集成实现

2.3.1 高精度时间同步

2.3.2 高精度空间配准

第三章 水上水下一体化数据处理关键技术

3.1 激光点云数据解算与检校

3.1.1 激光数据解析

3.1.2 导航定位定向系统数据解析

3.1.3 三维点云数据解算

3.1.4 船载LiDAR安置角的偏差消除

3.2 多波束数据处理关键技术

3.2.1 粗差改正

3.2.2 潮位改正

3.2.3 多波束换能器安置角偏差改正

3.2.4 剖面声速改正

3.3 点云数据去噪关键技术

3.3.1 常见滤波器

3.3.2 滤波算法实验

第四章 基于深度学习的点云分割

4.1 深度学习简介

4.2 基于改进的深度学习点云分割

4.2.1 Point Net概述

4.2.2 Rand LA-Net概述

4.2.3 改进的神经网络

4.3 实验与分析

4.3.1 实验条件与环境

4.3.2 实验结果与分析

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 创新点

5.3 展望

参考文献

致谢

### 四、我研制成功高精度水下定位导航系统（论文参考文献）

- [1]地磁匹配导航适配性分析研究[D]. 贺亚杰. 辽宁工程技术大学, 2021

- [2]水下PNT技术进展及展望[J]. 许江宁,林恩凡,何泓洋,吴苗. 飞航导弹, 2021(06)

- [3]海产品捕捞水下机器人关键技术研究[D]. 韩震. 沈阳大学, 2021(06)

- [4]低功耗导航授时一体化潜标的设计与实现[D]. 李国柱. 哈尔滨工程大学, 2021

- [5]水下导航定位技术研究进展[J]. 王英志,范文涛. 数字海洋与水下攻防, 2020(05)

- [6]AUV惯性基初始对准及组合导航信息融合技术研究[D]. 吕维维. 东南大学, 2020

- [7]天海一体化水下重力辅助导航研究进展[J]. 郑伟,李钊伟,吴凡. 国防科技大学学报, 2020(03)

- [8]SINS/USBL水下组合定位系统的标定与组合算法研究[D]. 翁铖铖. 东南大学, 2020(01)

- [9]组合导航船姿矫正在多波束测深中的应用研究[D]. 李欢. 长安大学, 2020(06)

- [10]水上水下一体化测绘关键技术研究[D]. 帅晨甫. 上海海洋大学, 2020(03)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/dddd7129fb2fd204ad0f1774.html