# 沈家堡油田枣V组沉积微相类型及含油评价

### 一、沈家铺油田枣Ⅴ油组沉积微相类型及其含油性评价（论文文献综述）

许静[1]（2017）在《枣园油田中生界油藏勘探目标评价》文中指出枣园油田已经历30年的开发历程,中浅层构造油气藏勘探新发现数量日益减少,向深部探索或在特殊岩性地层内寻找油气的趋势日益增加,尤其是开发区外围中生界特殊岩性油藏和砂岩油藏的分布仍有一定的勘探潜力。本文以枣园油田中生界为研究对象,结合地震、测井、录井、分析化验等大量资料,详尽分析了研究区目的层构造特征、储层特征及成藏主控因素,深入剖析已知油藏成藏条件,总结油气富集规律,主要取得了如下结果。构造上确定了枣园地区中生界主要发育两组断裂,一组是北东-南西向,另外一组表现为北西-近南北向,将中生界构造划分为北部地堑带、中部断鼻带和南部地垒带,对圈闭的形成和油气分布具有重要意义。枣园地区中生界主要发育安山岩和砂岩两套储层,结合地震相、测井相和储层预测等技术,明确安山岩喷发模式是中心-裂隙式,主要划分为四个相带,分析已知油藏分布规律,认为爆发相及紧邻爆发相周边的溢流相区域单井产量高、累产好、自喷能力强,因此该区为有利勘探区。中生界砂岩主要沉积相类型为辫状河,物源方向来自于北东方向,多期河道相互叠置的主体河道区是最有利的储层发育带,储层厚度大,物性好,是油气聚集的有利相带。枣园地区中生界油藏属于新生中储类型,油藏类型上主要有构造油气藏和构造-岩性油气藏两种类型。中生界砂岩油藏主要以构造油气藏为主,包括断鼻油气藏和断块油气藏两类;中生界安山岩油藏类型为构造-岩性复合油气藏,以“源储侧接、近源充注”和“断储接力、横向疏导”两类供油方式为主,形成多层系复式油气聚集带。本次研究提出有利勘探潜力目标区3个,其中枣1508断块已实施井位14 口,初期单井最高日产达120吨,新增地质储量近500万吨,有效缓解老区后备储量不足的矛盾,具有明显的经济效益和社会效益,形成高效开发和地质再认识的良性循环,同时也为同类型油藏勘探提供一定的借鉴意义。

黄金富[2]（2016）在《王官屯油田精细油藏描述及调整方案研究》文中研究指明王官屯油田经过长期的注水开发,水淹比较严重,剩余油分布高度分散,单井产油量较低,综合含水已高达87.2%。但王官屯油田部分储量还没有进行很好的描述,部分区块采出程度较低,纵向上含油层系多,构造复杂,局部注采井网不完善。因此,需要对王官屯油田重新进行精细油藏描述,以此来准确落实油藏构造及油层对比关系,定量描述剩余油,编制调整方案,进一步改善油藏开发效果。论文以王官屯油田为研究对象,针对目前开发中所存在的一系列问题,找出制约该区开发效果的主要因素,应用钻井、测井、录井、试油试采等资料,开展了精细地层对比和构造精细解释,确定了该断块构造形态。并进一步进行构造、储层、沉积微相的刻画,进行了储量复算。在此基础上,建立了三维可视化地质模型。同时,应用各项实验室分析化验数据和大量生产动态资料,以精细地质模型为基础,开展了油藏数值模拟工作,总结了平面及纵向上剩余油分布规律。通过注水开发效果评价、注采井网及层系的适应性研究进行油藏工程论证,编制了综合调整方案。通过油藏描述的成果,进一步弄清楚剩余油分布,分析剩余油分布规律和控制因素,提出了合理的综合调整方案,为油田的稳产提供了技术保障。

任晓旭[3]（2016）在《大港孔南地区冲积扇扇中储层构型与剩余油分布研究》文中提出大港孔南地区王官屯油田枣Ⅱ、枣Ⅲ油组为冲积扇扇中的辫状河沉积,沉积水体能量较强,河道侧向迁移频繁,导致不同期次的河道充填砂体和心滩坝砂体相互切叠,砂体虽连片分布,但内部存在各种孔渗性较差的切叠界面,作为阻挡油水运动的渗流屏障。需要更为精细的辫状河储层构型研究。以大港孔南地区王官屯油田官80断块孔一段枣Ⅱ枣Ⅲ油组为例,应用岩心、测井以及生产动态资料,对研究区冲积扇扇中砂体构型进行解剖研究。通过取心井单井识别,结合测井资料以及生产动态资料,动静态综合分析侧向划界,平剖结合三维闭合,对单一河道、单一微相以及单一心滩坝内部三个级次进行构型解剖以及分析研究。识别出扇中辫状河单一成因砂体,并且刻画了心滩坝砂体与辫状水道充填砂体构型单元的空间叠置关系,总结出不同级次构型单元的分布规律,定量分析了单一河道、单一微相以及单一心滩坝夹层的展布规模,将不同期次砂体叠置关系分为孤立式、叠加式和下切式,并将砂体空间叠置关系与注采井网相联系,研究砂体空间展布规律对油水运动的控制影响作用,总结出单一成因砂体间叠置界面以及单一心滩坝内部夹层控制影响下的剩余油富集模式。

李春晓[4]（2016）在《大港孔南地区扇三角洲储层构型与剩余油分布研究》文中研究说明扇三角洲沉积砂体是一类重要的油气储层,广泛分布在我国的断陷湖盆中。扇三角洲砂体存在横向变化快、空间叠置复杂、剩余油高度分散、后期开发难度大等问题,因此,急需对储层内部结构进行精细解剖,分析剩余油分布规律。本文以大港孔南地区孔一段枣Ⅳ、枣Ⅴ油组为例,综合应用岩心、测井和生产动态等资料针对目的层进行了精细的等时地层对比,厘定了沉积体系、沉积相以及微相类型,研究了扇三角洲前缘的构型单元类型、构型要素叠置连通关系以及定量规模,建立了单一成因砂体三维地质模型,最后分析了储层构型控制的剩余油分布规律。研究表明,大港孔南地区王官屯油田孔一段地层为等比例沉积模式,孔一段枣Ⅳ、枣Ⅴ油组沉积相类型为扇三角洲沉积,扇三角洲前缘复合微相砂体的组合样式为树枝状分支河道与连片河口坝的组合、连片状分支河道与连片河口坝的组合、树枝状状分支河道与孤立河口坝的组合、树枝状分支河道与连片席状砂的组合;单一分流河道在平面上呈树枝状或窄条带状,单一河口坝呈舌状,单一微相砂体的空间叠置关系有孤立型、叠加型以及切叠型;单一微相控制的剩余油分布在单一河道的顶部和边缘处、单一河口坝的边缘处,河口坝内部增生体控制的剩余油分布模式取决于河口坝增生体样式的组合:坝主体为单一反韵律,内部无夹层时,不易形成剩余油;坝主体为反-均质复合韵律时,在夹层下部的反韵律形成剩余油;复合反正韵律和均质韵律情况下,剩余油分布在夹层的上部。

刘辉[5]（2016）在《沧东凹陷小集地区孔一段地震解释及储层预测》文中研究表明沧东凹陷是大港油田的第二大富油凹陷,是大港油田勘探与开发的重点地区。钻探证实沧东凹陷发育古生界、孔二段、沙河街组三套生油层系,前期勘探主要针对孔二段成藏系统,围绕构造带主体寻找构造油藏为主,已揭示奥陶、中生界、孔三段、孔二段、孔一段、沙三段、沙二段、沙一段、馆陶组九套含油层系,发现枣园、王官屯、小集、段六拨、舍女寺、叶三拨、乌马营七个油田,累计探明石油地质储量3.867×108t,孔一段是沧东凹陷主力含油层系,一直以来都是按构造找油思路,围绕中央隆起带上背斜、断鼻构造进行勘探开发,从目前的钻探现状看,已知构造带发现油田全面开发,继续按照构造油藏勘探思路,除了沿构造周边实施滚动扩边外,很难实有新的发现与突破。孔一段紧邻孔二段生油岩,在湖盆油页岩区,利于大面积岩性油气藏成藏。因此本课题优选南皮斜坡小集地区为研究重点,创新应用岩性勘探思路,开展精细地震解释,明确构造演化、沉积背景,开展多方法储层预测,识别岩性边界,形成断坡控砂、控藏认识,指导勘探部署。

彭群[6]（2015）在《大洼油田水淹层测井解释方法研究》文中提出本文是以L油田四个区块之一的大洼油田中后期开发水淹层测井解释为重点进行研究工作的。大洼油田储层条件复杂,注水开发时期较早,地下水电阻率变化异常。在实行了注水开发方式进行开采以后,各储层的含水率迅速上升,导致注入水在地层的推进过程中水淹状况出现了很大的差异。测井曲线响应差异很大,常规测井方法很难进行高精度的测井解释。本篇论文以大洼地区地质特征为基础,以该区储层水淹前后特征改变为前提,开展了大洼地区水淹机理的研究,为后续的测井解释工作提供了可靠保障。经过大洼水淹机理研究以后,归纳出各个测井曲线的响应规律、变化梯度以及在水淹状况不同情况下地下储层的特征,将其汇入数据库,以此为基础,根据沉积砂体具体特征划分出基本解释单元。通过建立的空间状态模型,在划分出的基本解释单元内根据多个测井资料的变化趋势和卡尔曼增益值来确定该系统内各个油层之间水淹情况的改变方向从而成功实现了储层水淹状况的定性判别。在完成水淹级别的定性判断以后,利用多重迭代递归这一数学方法,在建立起来的改良后的双地层水电阻率模型内,计算储层各个重点参数,最终完成了大洼地区水淹层测井解释研究。本文利用该方法对区块内两口取心井的资料进行处理解释,并与岩心分析资料对比,符合率为73.18%。

王少博[7]（2015）在《大港油田调整井地层孔隙压力预测研究》文中提出陆地油田经历依靠天然能量开采、注水开采等阶段后进入油田开发中后期,为了稳定油气产量和提高原油采收率必须通过钻调整井不断完善开发井网。已开发油气田经过若干年的注采势必造成储层压力衰竭,打破原始压力平衡体系,导致调整井钻进过程遇到压力亏空区和憋压区,易发生漏、阻、卡、塌、喷等复杂事故,严重时甚至导致井眼报废。因此,准确预测调整井地层孔隙压力横纵向压力分布是安全优快钻井的基本保障。本论文以大港沈家铺油田G128断块为研究对象,以经过15年的注水开采后油水井套损严重致使井网瘫痪,开发矛盾突出,断块稳产难度大；为了提高断块的开发水平,通过钻调整井完善开发井网为研究背景。综合多学科深入开展已开发油气田异常地层压力预测研究,从钻井、地质建模、油藏数值模拟三方面计算、分析、模拟出原始地层压力和衰竭后现今地层压力,总结出G128断块地层压力横纵向分布规律。其主要研究成果如下：（1）结合G128断块地层岩性特征及初期钻井资料优选出声波时差法计算模型。通过原始探井地层压力实测值反算出区块的伊顿指数,再计算出区块有代表性的9口井的原始地层孔隙压力,并以此绘制了原始地层孔隙压力横纵向分布图；在不考虑压力传递对盖层强度参数影响的情况下,采用Morita的理论计算衰减后盖层压力,同时绘制现今地层孔隙压力横纵向分布图。经分析G128断层原始地层孔隙压力在主力开发层系孔一段枣V以上基本属于正常压力体系,当量密度在0.95-1.15g/cm3之间；在主要储层孔一段枣V出现局部异常压力地层,当量密度在1.05-1.25g/cm3之间。经过15年的注水开采后,现今储层地层压力当量密度衰竭至0.96左右；根据Morita理论计算盖层地层孔隙压力衰减,可得储层压力衰减对垂直距离30m内盖层孔隙压力衰减影响较为明显,对超过垂直距离30m的盖层由于受到地层岩性、孔隙度、渗透率等因素影响,地层压力衰减并不明显。（2）收集整理G128断块地质构造图件、断层数据、分层数据及井位数据等建立三维地质模型。在油藏孔隙度、渗透率、含油饱和度基本三维属性模型的基础上,首次添加原始上覆岩层压力、原始地层孔隙压力及衰竭后现今地层孔隙压力三维属性模型；通过地质模型的剖面分析,G128模型孔隙度和渗透率呈现很好的对应性；受沉积环境及储层非均质影响,孔一段枣V油组上下两套油层之间、同一套油层内部层间地层孔隙压力差异大。同时油层主要分布在储层的中上部的高孔、高渗小层中。（3）导入G128断块J39-49井区确定性粗模型,结合生产动态数据模拟孔一段枣V储层压力衰竭。本次数值模拟中历史拟合的方法是采用定液量拟合累积产油量的办法,对模型加以修整,使之产生的动态与实际动态基本一致,最终模拟出孔一段枣V地层压力衰竭曲线图及立体图。通过储层压力衰竭曲线图分析可知G128断块储层压力衰竭1MPa左右,压力保持情况较好；对单井立体剖面图分析可知越靠近油井,储层压力衰竭越大。

张林鹏[8]（2015）在《锦25块于楼油层精细油藏描述》文中进行了进一步梳理本研究以弄清锦25块于楼油层油藏精细地质特征、剩余油控制因素及其分布规律为研究对象,以推动锦25块于楼油层高效开发和提高采收率提供精细地质及剩余油模型为研究目标,利用钻井、地震、取芯等资料进行了锦25块于楼油层精细构造解释与构造特征、沉积特征与沉积相、油藏地质特征、储量复算、三维地质模型、开发历程及开发效果评价、剩余油分布规律等几个方面的研究。主要成果如下:1、对锦25块于楼油层构造特征、沉积相特征、储层特征和油气分布特征进行了分析和研究,明确了锦25块于楼油层油藏类型的主要控制因素,结合油藏流体特性、温度、压力情况对储量进行了重新估算,实现了对油藏进行精细地质描述的研究目标。2、在大量详实数据收集、整理的基础上,进行了详细的测井解释,地质、构造和储层研究,建立了锦25块于楼油层三维地质模型。3、深入分析了锦25块于楼油层开发历程及特点,对各类开发效果进行分析,从产量递减、注水注气情况、驱动效果、采油速度等内容对区块开发效果进行详细分析,对目前井网的适应情况、油水井利用及储量动用情况进行了评价,明确了区块开发过程中存在的问题。4、通过数值模拟研究和剩余油分布规律研究,明确了区块的开发潜力,对下一步调整挖潜提供了理论依据。

孙建,张朋娜[9]（2014）在《沈家铺油田官109-1断块油藏开发特征》文中提出沈家铺油田官109-1断块是典型的稠油油藏,本文介绍了该区油藏特征,认为本区是扇三角洲平原和前缘沉积,岩性以粉细砂岩为主,储层物性较好,为中孔中高渗储层。较好的储层性质为油藏开发提供了良好的基础。在该断块开发过程中,通过不断创新探索,总结出了适合该断块重质稠油冷采的开发技术,通过长冲程低冲次的皮带式抽油机有效解决了开发方式问题;根据沉积规律调整注采井网,形成油水井平行排列的注采井网,提高了油藏开发水平;根据天然发育的隔层实施水井油套分注工艺,改善了注水开发效果。官109-1断块独特的稠油油藏开发模式为类似稠油油藏开采提供了借鉴。

柴伟栋[10]（2012）在《M区块难动用储量注水开发可行性研究》文中研究指明M区块油藏埋深一般在460-620m，脱气原油粘度（50℃）为176.34mPa*s，为普通稠油。由于流动性差，生产工艺难度大。先后开展过脉冲热驱、蒸汽吞吐、蒸汽驱、火烧油层等一系列措施，但受油层物性差、油层温度低（38℃）、地层能量不足等因素影响，都无法改变断块的开采现状。本文从钻井、录井、地震、测井、试油试采、开发测试资料出发，落实M区块油藏构造、储层发育、油水分布规律等，并进行储量复算。对储层物性进行研究，并对注水影响因素进行评价。针对该块注水可行性进行研究，立足注水补充地层能量，并对储量进一步评价复算，同时通过研究适合于本区的开采技术和方式，将其转化为优质可动用储量，为油田上产打下物质基础。

### 二、沈家铺油田枣Ⅴ油组沉积微相类型及其含油性评价（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、沈家铺油田枣Ⅴ油组沉积微相类型及其含油性评价（论文提纲范文）

#### （1）枣园油田中生界油藏勘探目标评价（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题的目的与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 地震解释技术现状及发展趋势

1.2.2 储层预测技术在油气勘探中的应用分析

1.2.3 火成岩油藏研究进展

1.2.4 火成岩喷发期次划分

1.2.5 枣园油田勘探现状

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

1.4 主要完成的工作量

第2章 地层及构造特征

2.1 区域地质概况

2.2 地层特征

2.2.1 区域地层特征

2.2.2 中生界地层精细划分

2.2.3 中生界地层对比

2.2.4 中生界地层展布特征

2.3 构造特征研究

2.3.1 资料品质分析及资料处理

2.3.2 井震精细标定

2.3.3 目的层精细解释及质量控制

2.3.4 速度建场及变速成图

2.3.5 断裂系统特征

2.3.6 构造分布特征

第3章 储层预测及分布规律

3.1 中生界储层特征

3.1.1 火成岩储层特征

3.1.2 砂岩储集特征

3.2 储层预测

3.2.1 地震属性预测

3.2.2 地震反演预测

3.2.3 反演效果分析

3.3 中生界储层分布规律

3.3.1 中生界火成岩喷发模式及期次研究

3.3.2 中生界火山岩岩相划分

3.3.3 中生界火成岩储层分布规律

3.3.4 中生界砂岩储层分布规律

第4章 成藏控制因素及富集规律

4.1 油藏类型

4.2 已知油藏形成条件

4.3 油气成藏主控因素

4.4 油气富集规律

第5章 勘探潜力分析及目标评价

5.1 勘探潜力分析

5.2 目标评价

5.2.1 北部地堑带

5.2.2 中部断鼻带

5.2.3 南部地垒带

5.3 现场应用效果

结论

致谢

参考文献

#### （2）王官屯油田精细油藏描述及调整方案研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 论文的研究目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究思路及主要研究内容

1.3.1 研究思路

1.3.2 主要研究内容

第二章 王官屯油田基本情况

2.1 基本地质概况

2.2 油藏生产现状及存在问题

2.3 精细地层对比

2.3.1 地层划分

2.3.2 地层对比

2.4 构造精细解释

2.4.1 三维地震资料解释

2.4.2 构造特征研究

第三章 沉积相研究

3.1 区域沉积背景

3.2 沉积类型研究

3.3 砂体特征及分布规律研究

3.3.1 砂体类型及特征

3.3.2 砂体分布规律

第四章 储层特征研究

4.1 储层构型研究

4.1.1 河床砂体

4.1.2 心滩坝

4.2 层内非均质性

4.3 层间非均质性

4.3.1 沉积的旋回性及储层物性

4.3.2 隔夹层特征

4.4 平面非均质特征

第五章 三维地质建模及储量复算

5.1 三维地质建模思路

5.2 三维地质建模

5.2.1 构造模型

5.2.2 沉积相模型

5.2.3 储层参数模型

5.3 储量计算

5.3.1 单储系数的求取

5.3.2 含油面积的确定

5.3.3 有效厚度的求取

5.3.4 储量计算结果

第六章 开发规律研究

6.1 低渗透油藏特征

6.2 中高渗透油藏特征

6.3 特殊类型油藏特征

6.4 开发效果评价

第七章 油藏综合潜力分析及剩余油分布规律研究

7.1 剩余可动资源分析

7.1.1 单井剩余可采储量

7.1.2 油藏纵向潜力

7.1.3 剩余未射油层潜力

7.2 油藏数值模拟研究

7.2.1 网格及时间步长划分

7.2.2 地质模型建立

7.2.3 动态模型建立

7.2.4 历史拟合

7.2.5 剩余油分布规律研究

7.3 剩余油分布形式

第八章 注采井网适应性分析

8.1 合理井网井距论证

8.1.1 井网密度公式的应用

8.1.2 油田开发调整经济效益分析

8.1.3 合理井网密度计算

8.2 油藏压力及边水能量分析

8.2.1 油藏压力

8.2.2 天然能量

8.3 层系论证

第九章 综合调整方案研究

9.1 综合调整方案编制原则

9.2 综合调整方案部署依据

9.3 综合调整方案编制

9.4 开发指标预测

9.4.1 单井产能

9.4.2 区块开发指标预测

9.4.3 经济评价

9.5 调整方案实施要求

9.6 实施效果

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （3）大港孔南地区冲积扇扇中储层构型与剩余油分布研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 题目来源及研究意义

1.1.1 题目来源

1.1.2 研究意义

1.2 区域地质概况

1.2.1 地质概况

1.2.2 开发简况

1.3 国内外研究现状

1.3.1 辫状河沉积研究现状

1.3.2 辫状河储层构型研究现状

1.3.3 研究区研究现状及存在问题

1.4 研究内容及技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 技术路线

1.5 主要研究工作量

1.6 取得的主要成果及认识

第2章 单砂层等时地层格架建立

2.1 地层对比方法

2.1.1 旋回控制、分级对比

2.1.2 单砂层对比

2.2 精细地层格架建立

第3章 沉积微相及储层特征研究

3.1 沉积相标志

3.1.1 岩石特征

3.1.2 沉积构造特征

3.1.3 粒度特征

3.2 沉积微相类型及分布研究

3.3 储层质量差异研究

3.3.1 储层特征

3.3.2 储层质量控制因素分析

第4章 不同级次构型解剖

4.1 单一河道构型单元特征（5 级）

4.1.1 单一河道识别

4.1.2 单一河道展布特征

4.2 单一微相分布特征（4 级）

4.2.1 单一微相识别

4.2.2 单一微相展布特征

4.3 单一心滩坝内部构型解剖（3 级）

4.3.1 内部界面识别

4.3.2 夹层展布

第5章 剩余油分布规律研究

5.1 砂体分布样式

5.2 单一砂体构型界面与剩余油

5.3 单一心滩坝内部夹层与剩余油

第6章 结论

参考文献

致谢

#### （4）大港孔南地区扇三角洲储层构型与剩余油分布研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 扇三角洲的定义

1.2.2 扇三角洲的沉积模式

1.2.3 扇三角洲储层构型研究现状

1.3 研究区概况

1.3.1 孔南地区地质概况

1.3.2 典型区块地质及开发概况

1.3.3 研究区现状及存在问题

1.4 研究内容和技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 技术路线

1.5 主要研究工作量

1.6 取得的主要成果及认识

第2章 单砂层等时地层格架建立

2.1 油层对比依据

2.1.1 标志层

2.1.2 沉积旋回

2.2 油层对比方法

2.2.1 井震结合

2.2.2 模式指导

2.2.3 构造分析

2.3 精细等时地层格架的建立

第3章 扇三角洲沉积微相组合表征

3.1 沉积背景与相标志

3.1.1 沉积背景

3.1.2 相标志

3.2 沉积微相类型及其划分

3.2.1 沉积微相类型划分

3.2.2 单井沉积微相分析

3.3 微相复合体展布

3.3.1 沉积微相剖面特征

3.3.2 沉积微相平面分布样式

3.3.3 沉积微相垂向演化规律

第4章 扇三角洲单一微相储层构型表征及内部夹层研究

4.1 扇三角洲构型界面分级系统和研究方法

4.1.1 扇三角洲构型分级系统和构型界面

4.1.2 构型表征思路和方法

4.2 单一成因砂体边界识别标志

4.2.1 单一分流河道识别标志

4.2.2 单一河口坝识别标志

4.3 单一微相构型单元展布特征

4.3.1 单一河口坝分布特征

4.3.2 单一分支河道分布特征

4.3.3 单一微相构型单元空间叠置关系

4.3.4 单一微相构型单元定量规模

4.4 单一微相内部夹层

4.4.1 夹层的分类及识别

4.4.2 夹层的发育模式及倾角计算

4.5 孔南地区一段扇三角洲构型模式

第5章 储层三维地质建模

5.1 建模思路和数据准备

5.2 三维构造格架模型

5.2.1 断层模型

5.2.2 地层模型

5.3 三维构型模型

5.3.1 构型建模方法概述

5.3.2 构型建模结果

5.4 三维属性模型

第6章 剩余油分布规律研究

6.1 研究区剩余油分布规律

6.2 构型控制的剩余油分布模式

6.2.1 构型控制的剩余油原因分析

6.2.2 构型控制的剩余油分布模式

第7章 结论

参考文献

致谢

#### （5）沧东凹陷小集地区孔一段地震解释及储层预测（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

前言

第一章 区域地质背景

1.1 沧东凹陷盆地结构

1.2 沧东凹陷物源体系

1.3 沧东凹陷孔一段沉积体系

1.4 沧东凹陷生油条件

第二章 小集地区地震地质解释

2.1 小集地区地层地质特征

2.2 小集地区地层地震反射特征

2.3 小集地区地震解释成果

第三章 小集地区构造演化分析

3.1 小集地区结构特征

3.2 小集地区构造演化特征

第四章 小集地区孔一段储层预测

4.1 沉积背景分析

4.2 砂体地震响应特征分析

4.3 多种地震属性预测砂体

4.4 测井约束反演精细刻画砂体边界

第五章 小集地区砂体分布及成藏分析

5.1 小集地区孔一段砂体分布规律

5.2 小集地区孔一段成藏规律

结论

参考文献

作者简介、发表文章及研究成果目录

致谢

#### （6）大洼油田水淹层测井解释方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

前言

0.1 研究目的及意义

0.2 国内外发展现状

0.3 研究路线及主要研究内容

0.3.1 研究路线

0.3.2 研究内容及成果

第一章 区域地质概况

1.1 大洼工区概况

1.2 大洼油田构造背景概况

1.3 大洼油田沉积环境分析

1.3.1 区域沉积背景

1.3.2 沉积相标志

第二章 大洼地区水淹层特征研究分析

2.1 影响储层测井响应的地质因素

2.1.1 岩性影响

2.1.2 胶结物类型的影响

2.1.3 矿物成分的影响

2.1.4 成岩作用的影响

2.2 大洼油田储层非均质性特征研究

2.2.1 层内非均质性

2.2.2 层间非均质性

2.2.3 平面非均质性

2.3 大洼油田水淹层物性特征

2.3.1 大洼油田水淹层物性特征

2.3.2 大洼储层孔隙结构特征

2.3.3 大洼孔隙结构类型及其划分

2.4 流体性质

2.4.1 大洼油田地面原油性质

2.4.2 地层水性质

第三章 测井资料预处理

3.1 测井系列优选

3.2 标准化处理

3.3 储层厚度自动划分

3.3.1 四性关系的确定

3.3.2 有效厚度标准

第四章 大洼油田水淹层定性判别

4.1 基本解释单元划分

4.1.1 大洼地区电性相标志

4.1.2 隔层分布特征

4.1.3 划分方法

4.2 空间状态解释模型初始条件水淹状况判别

4.2.1 常规水淹层定性识别水淹层方法

4.2.2 初始条件的选取以及水淹状况判别

4.3 空间状态解释模型算法分析

4.3.1 自适应非参数密度估计

4.3.2 局部带宽和全局带宽的计算

4.4 大洼水淹层定性判别

4.5 模型参数岩心刻度、标定

第五章 储层参数定量求取

5.1 关键井的选择以及岩心归位

5.2 储层参数解释模型建立

5.2.1 双地层水电阻率模型

5.2.2 多重迭代递归

5.3 储层参数的求取

5.3.1 泥质含量

5.3.2 储层孔隙度

5.3.3 束缚水饱和度

5.3.4 渗透率

5.3.5 目前含水饱和度

5.3.6 大洼油田水淹级别标准确定

第六章 应用效果分析

结论

参考文献

作者简介、发表文章及研究成果目录

致谢

#### （7）大港油田调整井地层孔隙压力预测研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题依据及研究意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.3 研究内容和技术路线

第2章 研究区块概况

2.1 地质构造特征

2.2 储层岩性特征

2.3 油层分布特征、油藏类型及油水关系

2.4 流体性质及在平面上的变化规律

2.5 油藏的压力和温度

2.6 开发效果评价

2.7 合理井网井距和井网适应性研究

2.8 开发过程中增产效果分析

2.9 区块潜力分析

2.10 开发中存在的问题

第3章 G128断块地层孔隙压力分布规律研究

3.1 地层孔隙压力概念

3.2 地层孔隙压力评价方法

3.3 原始地层孔隙压力计算

3.4 现今地层孔隙压力计算

第4章 储层地质建模

4.1 储层地质模型概述

4.2 G128断块地质模型建立

4.3 地质模型结论

第5章 储层油藏数值模拟

5.1 模型的选择

5.2 J39-49井区孔一段枣V储层模型

5.3 地层压力数值模拟

第6章 结论及建议

致谢

参考文献

个人简介

#### （8）锦25块于楼油层精细油藏描述（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

前言

0.1 研究目的及研究意义

0.2 国内外研究现状

0.3 研究内容

第一章 研究区概况

1.1 位置与开发现状

1.2 开发历程

第二章 地层特征及目的层对比划分

2.1 锦25块地层层序特征

2.2 目的层油层对比及层组划分

2.2.1 于楼油层顶底界的识别特征

2.2.2 于楼油层细分层对比划分

2.2.3 层组划分结果

第三章 构造精细解释与构造特征

3.1 三维地震资料构造精细解释

3.1.1 构造解释采用的技术及方法

3.1.2 三维地震资料精细解释

3.2 断层解释

3.3 微构造形态特征

3.3.1 微构造剖面特征

3.3.2 微构造平面形态特征

第四章 沉积特征与沉积相

4.1 沉积背景与沉积环境分析

4.1.1 沉积背景

4.1.2 物源方向

4.2 沉积模式与沉积微相划分

4.2.1 沉积标志分析及研究

4.2.2 于楼油层沉积模式

4.2.3 微相划分及不同相带沉积特征

4.3 不同小层沉积相展布特征

第五章 储层特征

5.1 储层宏观特征

5.1.1 岩石学特征

5.1.2 粒间填隙物

5.1.3 储层物性

5.1.4 砂体展布特征

5.1.5 隔夹层发育特征

5.1.6 储层非均质性评价

5.2 储层微观特征

5.2.1 孔隙发育特征

5.2.2 孔隙微观结构特征

5.2.3 锦25块储层热物性及在热采中的变化

5.2.4 埋藏成岩作用对储层影响分析

5.3 储层敏感性评价

5.3.1 储层润湿性

5.3.2 储层水敏性评价

5.3.3 储层盐敏性评价

5.3.4 储层速敏性评价

5.3.5 储层酸敏性评价

5.3.6 储层碱敏性评价

第六章 油藏特征

6.1 测井资料的二次解释

6.1.1 测井参数解释模型的建立

6.1.2 油层识别标准的建立

6.1.3 二次解释结果

6.2 水淹层测井评价

6.2.1 水淹层的识别方法

6.3 油水分布特征与油藏类型

6.3.1 纵向分布特征

6.3.2 平面分布特征

6.3.3 油藏类型分析

6.4 成藏与油气聚集控制因素

6.4.1 断层对油气的控制作用

6.4.2 构造对油气的控制作用

6.4.3 砂体、岩性对油气的控制作用

6.5 油藏综合评价

6.5.1 断块评价

6.5.2 小层评价

6.6 流体性质与温度、压力系统

6.6.1 锦25块于楼油层稠油成因类型与稠化降解的控制因素

6.6.2 于楼油层流体性质

6.6.3 温度压力系统

第七章 三维地质模型

7.1 锦25块三维地质模型的建立

7.1.1 建模的基础资料

7.1.2 建模工作流程

7.2 网格划分

7.3 三维地质构造模型的建立

7.4 沉积相模型的建立

7.5 相约束下三维属性建模

7.6 模型粗化

7.7 结论与认识

第八章 储量计算

8.1 储量计算研究简况

8.2 储量参数确定

8.2.1 含油面积

8.2.2 有效厚度

8.2.3 有效孔隙度

8.2.4 含油饱和度

8.2.5 地面原油密度和体积系数

8.3 储量计算结果及分析对比

8.3.1 储量计算结果

8.3.2 储量对比

第九章 剩余油分布规律研究

9.1 剩余储量计算

9.1.1 剩余地质储量在各油层的平面分布状况

9.2 数值模拟法

9.2.1 油藏数值模型的建立

9.2.2 生产历史拟合

9.2.3 数值模拟法剩余油分布特征及油藏温度、压力、含油饱和度分布状况

9.3 平面剩余油分布特征及油藏温度、压力、含油饱和度分布状况

9.3.1 纵向上剩余油分布规律

9.3.2 平面上剩余油分布规律

9.3.3 油藏温度、压力、含油饱和度分布状况

结论

参考文献

作者简介、发表文章及研究成果目录

致谢

#### （9）沈家铺油田官109-1断块油藏开发特征（论文提纲范文）

1 油藏特征研究

1.1 构造特征

1.2 地层特征

1.3 储层特征

1.4 油气分布规律

2 油藏开发特征

2.1 重质稠油, 油井无自喷能力

2.2 同期投产投注, 开发效果较好

2.3 原油品质差, 要求适合油藏特点的工艺技术

2.4 根据沉积规律适当调整注采井网

2.5 分注措施提高油层动用程度

3 取得的成果和认识

#### （10）M区块难动用储量注水开发可行性研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

前言

第一章 区块地质概况

1.1 区块概况

1.2 地层特征

1.3 构造特征

1.4 圈闭特征

第二章 沉积储层特征

2.1 区域沉积背景

2.1.1 古地形

2.1.2 古气候

2.1.3 古盐度

2.2 沉积相特征

2.2.1 沉积演化特征

2.2.2 沉积微相特征

2.2.3 沉积微相平面展布

2.3 储层岩石学特征

2.3.1 成分成熟度

2.3.2 结构成熟度

2.3.3 胶结物及其类型

2.4 孔隙特征

2.4.1 储集岩的孔隙类型

2.4.2 孔隙结构

2.5 储层物性

2.6 储层非均质性分析

2.7 储层分布

2.8 储层岩石敏感性特征及对储层渗流的影响

2.8.1 速敏性评价

2.8.2 水敏性评价

2.8.3 盐敏性评价

2.8.4 酸敏性评价

2.8.5 碱敏性评价

2.8.6 综合评价

第三章 油气分布特征

3.1 区域油气分布及油藏类型

3.2 M 区块九上段油气分布特征

3.3 储量复算结果

3.4 原油性质

3.5 地层水性质

3.6 地层温度与压力

第四章 注水开发可行性研究

4.1 已投产井开发效果评价

4.1.1 脉冲热驱开采试验效果不明显

4.1.2 蒸汽吞吐有效期短

4.1.3 汽驱试验井组含水上升快

4.1.4 火烧油层试验因设备故障而停止

4.1.5 2003 年又一轮次蒸汽吞吐

4.1.6 注水开发已初见成效

4.2 模型的建立

4.2.1 网格划分

4.2.2 油藏参数的处理

4.2.3 岩石、流体参数

4.2.4 历史拟合

4.3 注水开发方式选择

4.3.1 蒸汽吞吐方式开发

4.3.2 蒸汽驱开发方式

4.3.3 常温水驱方式

4.3.4 开发方式优选结果

4.4 水驱参数的确定及指标预测

4.4.1 注入水温度的确定

4.4.2 注水量优化

4.4.3 注入压力的确定

4.5 水驱开发指标预测

4.6 开发层系的划分与组合

4.6.1 层系划分与组合的原则

4.6.2 开发层系的确定结果及依据

4.7 合理井网、井距和井型的确定

4.7.1 井网

4.7.2 井距

4.7.3 井型

4.7.4 合理油水井数比

4.8 开发井位部署

结论

参考文献

致谢

详细摘要

### 四、沈家铺油田枣Ⅴ油组沉积微相类型及其含油性评价（论文参考文献）

- [1]枣园油田中生界油藏勘探目标评价[D]. 许静. 西南石油大学, 2017(11)

- [2]王官屯油田精细油藏描述及调整方案研究[D]. 黄金富. 中国石油大学(华东), 2016(07)

- [3]大港孔南地区冲积扇扇中储层构型与剩余油分布研究[D]. 任晓旭. 中国石油大学(北京), 2016(04)

- [4]大港孔南地区扇三角洲储层构型与剩余油分布研究[D]. 李春晓. 中国石油大学(北京), 2016(04)

- [5]沧东凹陷小集地区孔一段地震解释及储层预测[D]. 刘辉. 东北石油大学, 2016(02)

- [6]大洼油田水淹层测井解释方法研究[D]. 彭群. 东北石油大学, 2015(04)

- [7]大港油田调整井地层孔隙压力预测研究[D]. 王少博. 长江大学, 2015(01)

- [8]锦25块于楼油层精细油藏描述[D]. 张林鹏. 东北石油大学, 2015(04)

- [9]沈家铺油田官109-1断块油藏开发特征[J]. 孙建,张朋娜. 内蒙古石油化工, 2014(18)

- [10]M区块难动用储量注水开发可行性研究[D]. 柴伟栋. 东北石油大学, 2012(12)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/ff50490a6351b6d51e306ee8.html